ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый покупатель! Поздравляем вас с выбором одного из автомобилей серии Changan CS55. Мы специально составили для Вас это Руководство, которое поможет Вам в эксплуатации и обслуживании автомобиля.

Компания Changan Automobile ведет непрерывный процесс развития и улучшения продукта и/или руководства пользователя для удовлетворения потребностей клиента. Мы оставляем за собой право пересматривать руководство пользователя по мере необходимости, без предварительного уведомления. Пожалуйста, не сравнивайте конфигурацию и характеристики вашего автомобиля с содержимым других руководств и не требуйте компенсации на основе разницы между ними. Если у Вас возникли вопросы о продукте или содержимом руководства пользователя, обратитесь к авторизованному дилеру компании Changan.

Changan Automobile Co., Ltd. владеет авторскими правами на руководство пользователя и оставляет за собой право толкования данного руководства. Без письменного разрешения компании никакая часть руководства пользователя не может быть использована или отражена в любом тексте, включая частичные цитаты или цитаты в других литературных статьях или материалах.

Если у Вас возникли вопросы или предложения при использовании автомобиля, обратитесь в службу поддержки официального дилера Changan.

Chongqing Changan Automobile Co., Ltd.

December 2017

© Changan Automobile Co., Ltd., All Rights Reserved.

О руководстве пользователя

Благодарим Вас за выбор пассажирского автомобиля серии Changan CS55.

Перед эксплуатацией автомобиля, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы иметь о нем подробное представление. Данное руководство поможет Вам правильно эксплуатировать и обслуживать автомобиль, и получать максимальное удовольствие от безопасного вождения.

Руководство пользователя содержит информацию, относящуюся ко всем моделям серии. Фактическая комплектация Вашего автомобиля может отличаться от описанной в руководстве. Пожалуйста, обратите внимание на отметку "※". Она означает, что данной опцией оборудованы не все модели.

Строго соблюдайте действующие законы и правила дорожного движения при эксплуатации и вождении автомобиля.

В случае передачи автомобиля другому лицу, просим Вас предоставить новому владельцу и данное Руководство по эксплуатации, которое является неотъемлемой частью его комплектации.

Внимательно прочитайте руководство пользователя. Обратите особое внимание на информацию в разделах “ВНИМАНИЕ”, “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ” и “ПРИМЕЧАНИЕ”, чтобы свести к минимуму риск повреждений, получения травм и смерти.

ВНИМАНИЕ

Этот заголовок предупреждает о случаях, когда существует вероятность причинения вреда здоровью людей или повреждения автомобиля. Во избежание травмирования или гибели людей необходимо строго следовать приведенным указаниям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание риска повреждения автомобиля и/или его оборудования соблюдайте указания в пункте «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ».

ПРИМЕЧАНИЕ

В данном разделе указаны дополнительные полезные сведения, необходимые для облегчения эксплуатации и технического обслуживания автомобиля.

Данный предупредительный знак, который Вы видите выше, обозначает запрет какого-либо действия.

Аксессуары, запасные части и внесение изменений в конструкцию автомобиля

От качества деталей автомобиля зависит безопасность водителя и пассажиров.

Оригинальные запасные части и аксессуары разрабатываются и изготовляются компанией Changan Automobile Co., или под ее контролем. Применение только оригинальных запасных частей строго обязательно из соображений безопасности. Гарантийные обязательства компании Changan Automobile Co., распространяются исключительно на оригинальные запасные части и аксессуары.

Не допускается вносить какие-либо изменения в конструкцию автомобиля. Это может привести к ухудшению эксплуатационных свойств автомобиля, снижению его безопасности, надежности и долговечности. В ряде случаев изменение конструкции автомобиля может стать причиной нарушения действующих государственных стандартов и правил. 	Гарантийные обязательства компании Changan Automobile Co., не распространяются на любые отказы, повреждения или ухудшение эксплуатационных характеристик автомобиля, вызванные самостоятельным внесением изменений в его конструкцию.

При необходимости замены любой детали автомобиля всегда используйте оригинальные запасные части и аксессуары, произведенные поставщиками компании. В противном случае, неисправности, вызванные использованием неоригинальных запчастей, не покрываются гарантийными обязательствами.

Установка систем мобильной связи

Установка на автомобиль систем мобильной двухсторонней беспроводной связи может повлиять на работу электронных систем автомобиля, таких как АБС, система стабилизации, система помощи при начале движения на подъеме, вспомогательная система безопасности и система натяжения ремней безопасности. Перед установкой обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN за соответствующими мерами предосторожности и рекомендациями.

Система бесключевого доступа (PEPS)

Пользователи с электронными медицинскими устройствами (например, кардиостимулятором) должны проконсультироваться с производителем устройства для получения достоверной информации о воздействии электромагнитного излучения, которое может воздействовать на подобные медицинские устройства. Подробнее см. описание в разделе «Примечания к системе бесключевого доступа».

Особенности вождения по шоссе и бездорожью

Автомобиль предназначен для движения как по дорогам общего пользования, так и в условиях бездорожья. Для движения по бездорожью у автомобиля увеличен дорожный просвет, поэтому его центр тяжести расположен выше, чем у обычных легковых автомобилей. Однако, отличительные конструктивные особенности делают автомобиль более легким к опрокидыванию, чем аналогичные пассажирские автомобили. Всегда помните об этом во время движения и соблюдайте рекомендации и предупреждения, изложенные в разделах «Меры предосторожности для внедорожника» и «Вождение в условиях бездорожья» во избежание возможных аварий и получения травм, вызванных неправильной эксплуатацией.

Обозначения

Данное руководство применимо для автомобилей CHANGAN CS55.

Сокращения и буквенные обозначения, используемые в руководстве пользователя приведены в таблице ниже:

| Обозначение | Единица Измерения |
| --- | --- |
| л | Литр |
| мл | Миллилитр |
| км | Километр |
| м | Метр |
| см | Сантиметр |
| мм | Миллиметр |
| мин | Минута |
| с | Секунда |
| кг | Килограмм |
| A | Ампер |
| В | Вольт |
| км/ч | Километр/час |
| кГц | Килогерц |
| кПа | Килопаскаль |
| об/мин | Обороты / минуту |
| Вт | Ватт |
| кВт/об/мин | Киловатт / обороты в минуту |
| °C | Градус Цельсия |
| % | Процент |
| Н·м | Ньютон-метр |
| (°) | Градус |
| (′) | Угловая минута |
| Гбайт | Гигабайт |
| Мбайт | Мегабайт |

| Обозначение | Единица Измерения |
| --- | --- |
| МКПП | Механическая Коробка Переключения Передач |
| АКПП | Автоматическая Коробка Переключения Передач |
| ЭБУ | Электронный блок управления |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| ГЛОНАСС | Глобальная навигационная спутниковая система |
| GPS | Система глобального позиционирования |
| GSM | Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи, с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) |
| GPRS | Надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных |
| UMTS | Универсальная Мобильная Телекоммуникационная Система |

| Обозначение | Единица Измерения |
| --- | --- |
| ТС | Транспортное средство |
| МНД | Минимальный набор данных |
| ЭОС | Экстренная оперативная служба |
| ЭРА- ГЛОНАСС | Российская государственная система экстренного реагирования при авариях |
| ПО | Программное обеспечение |
| БИП | Блок Интерфейса Пользователя |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| БУ СНПБ | Блок управления системы надувных подушек безопасности |
| СВЭОС | Система вызова экстренных оперативных служб |
| ICCID | Уникальный серийный номер SIM-чипа |
| ПДД | Правила Дорожного Движения |

Оглавление

I. Обзор автомобиля	11

II. Краткая информация	25

Топливо и уровень выбросов отработанных газов	27

Таблички и идентификационный номер автомобиля (VIN)	27

Модель и номер двигателя	28

III. Системы безопасности автомобиля	29

Сиденье	31

Ремни безопасности	35

Безопасность детей	39

Подушки безопасности (Airbag)	45

IV. Функции автомобиля	59

Ключ и пульт дистанционного управления	61

Система бесключевого доступа (PEPS) ※	64

Иммобилайзер	68

Замок дверей	69

Электрические стеклоподъемники	71

Зеркала заднего вида	74

Люк ※	76

Дверь багажного отделения	80

Капот двигателя	82

Люк топливозаливной горловины	83

Рулевое колесо	85

Комбинация приборов	87

Информационный дисплей	92

Управление освещением	96

Стеклоочистители и омыватели	99

Система кондиционирования воздуха	100

Мультимедийная система	108

Система помощи при парковке ※	124

Камера заднего вида	128

Панорамное изображение ※	132

Автоматическая система помощи при парковке (APA) ※	133

Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS)※	136

Круиз контроль (CC) ※	138

Адаптивный круиз контроль (ACC) ※	140

Вспомогательная система экстренного торможения (PAB)	146

Система контроля полосы движения (LDW)※	150

Система помощи при движении задним ходом※	152

Система контроля выбросов выхлопных газов	157

Другое оборудование	158

V. Управление автомобилем	165

Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля SUV	167

Меры предосторожности для автомобилей с двигателем с наддувом	167

Меры предосторожности при движении по бездорожью	168

Меры предосторожности перед началом движения	168

Запуск и остановка двигателя	169

Селектор выбора передач	173

Тормозная система	177

Функция START-STOP ※	181

Ассистенты вождения	185

Советы по вождению	187

VI. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ситуации	191

Помощь в экстренных случаях	193

Система вызова экстренных оперативных служб	202

VII. Техническое обслуживание и ремонт	207

Меры предосторожности при обслуживании и ремонте	209

Список обязательных проверок	209

Техническое обслуживание	210

Обслуживание	232

VIII. Технические характеристики автомобиля	237

Размеры автомобиля	239

Двигатель	241

Характеристики автомобиля	242

Спецификации колес и шин, рекомендованное давление в шинах в холодном состоянии	243

Углы установки колес (без нагрузки)	243

Масса автомобиля	244

Заправочные жидкости и объемы	245

Список сокращений	247

I. Обзор автомобиля

Внешние элементы автомобиля

Внешние элементы автомобиля

Элементы салона автомобиля

Элементы салона автомобиля

Индикаторы комбинации приборов

|  | Электронная система курсовой устойчивости (ESC) |  | Электромеханический стояночный тормоз |  | Индикатор дальнего света |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электронная система курсовой устойчивости отключена (ESP_OFF) |  | Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя |  | Индикатор низкого уровня топлива |
|  | Габаритные огни |  | Индикатор зарядки аккумуляторной батареи |  | Индикатор ABS |
|  | Задние противотуманные фонари |  | Индикатор давления масла |  | Индикатор неисправности двигателя |
|  | Индикатор системы START-STOP |  | Индикатор ремней безопасности |  | Индикатор низкого давления в шинах |
|  | Индикатор круиз контроля |  | Индикатор ближнего света |  | Индикатор EPS (Электроусилитель рулевого управления) |
|  | Индикатор системы помощи при спуске |  | Индикатор подушки безопасности |  | Индикатор иммобилайзера |
|  |  |  | Индикатор неисправности тормозной системы |  | Индикатор неисправности электромеханического стояночного тормоза (EPB). |

Подробное описание функций и значения индикаторов см. в разделе "Комбинация приборов".

Комбинация приборов

Элементы моторного отсека

II. Краткая информация

Топливо и уровень выбросов отработанных газов

Уровень выбросов отработанных газов в моделях CHANGAN CS55 для российского рынка удовлетворяют требованиям стандарта. Рекомендуется использовать высокооктановый неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92.

Только рекомендованное топливо позволяет Вашему новому автомобилю достичь номинальных значений мощности, динамики, экономичности и токсичности и минимизирует количество отработанного газа и нагара в свечах зажигания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Применяйте только неэтилированный бензин. Использование топлива низкого качества может привести к повреждению систем двигателя и/или утечке топлива. Это ведет к повреждению и даже разрушению двигателя, а также, воспламенению в каталитическом преобразователе, что снижает эффективность процесса очистки отработанных выпускных газов двигателя, и может служить причиной его разрушения. Свинец, содержащийся в этилированном бензине, выводит из строя датчики концентрации кислорода и трехкомпонентный нейтрализатор отработавших газов.

Таблички и идентификационный номер автомобиля (VIN)

Таблички

Заводская табличка с указанием VIN (идентификационного номера) автомобиля и максимальной разрешенной общей массой автомобиля расположена в проеме правой задней двери под петлей замка.

#### Идентификационный Номер Автомобиля (VIN)

Выштампованный VIN расположен в моторном отсеке слева, на металлической перегородке между двигателем и салоном.

Таблички с VIN закреплены:

●	На стыке приборной панели и ветрового стекла, в левом нижнем углу;

●	На информационной табличке.

Чтение информации о VIN автомобиля из ЭБУ (ECU):

1.	Подключите диагностический сканер к диагностическому интерфейсу OBD, расположенному в левой нижней части консоли со стороны водителя;

2.	В интерфейсе диагностического сканера Выберите модель автомобиля, и войдите в систему EMS управления двигателем;

3.	Выберите пункт “Read Version Information” (Считывание информации о версии) в интерфейсе EMS и проверьте VIN.

Интерфейс OBD поддерживает большинство автомобильных диагностических сканеров, представленных на рынке. Компанией CHANGAN утвержден и авторизован для использования автомобильными дилерами диагностический сканнер Changan Bosch.

ПРИМЕЧАНИЕ

● Диагностический интерфейс OBD Changan поддерживает передачу информации по CAN или K-line. Сначала проверьте диагностический сканер на возможность обмена данными по CAN шине. Если он не взаимодействует с EMS, попробуйте другой, поддерживающий K-line связь; ● Если сканнер не может установить связь с EMS, или не может считать VIN, обратитесь к авторизованному дилеру CHANGAN.

### Окно для микроволн

### Окно для микроволн расположено снаружи, в правой верхней части ветрового стекла. Его не должны закрывать опоры датчика дождя или датчика отслеживания отклонения от полосы движения.

Модель и номер двигателя

Номер модели двигателя и заводской номер двигателя нанесены на блоке цилиндров двигателя.

III. Системы безопасности автомобиля

Сиденье

Положение сиденья

Заданное положение сиденья и угол наклона спинки сиденья (с учетом толщины подушки сиденья) для данной модели автомобиля:

●	В автомобиле конструктивно увеличена вместимость салона. Пространство для задних пассажиров увеличено на 10 мм.

●	Расчетный угол наклона спинки (угол между вертикальной линией и линией туловища) для данной модели составляет 25°.

Регулировка положения сиденья

Максимальную защиту в случае столкновения можно получить только при правильной эксплуатации сидений, подголовников, ремней безопасности и подушек безопасности. Перед началом движения отрегулируйте положение сиденья. Убедитесь, что сиденье и спинка зафиксированы в правильном положении. Не наклоняйте спинку слишком сильно. Перед началом движения автомобиля:

●	Отрегулируйте положение сиденья. Убедитесь, что сиденье и спинка сиденья зафиксированы в правильном положении. Не наклоняйте спинку чрезмерно.

●	Отрегулируйте высоту подголовника таким образом, чтобы его центр находился на уровне верхней части уха. После регулировки убедитесь, что подголовник зафиксирован в необходимом положении.

●	Отрегулируйте положение кресла водителя таким образом, что б находиться на достаточном безопасном расстоянии от рулевого колеса. Отрегулируйте рулевое колесо так, чтобы подушка безопасности находилась непосредственно напротив грудного отдела водителя.

●	Отрегулируйте положение спинки: посадка прямая, спина полностью прислонена к спинке кресла.

●	Пристегните ремень безопасности.

ВНИМАНИЕ

● В соответствии с правилами перевозки, не начинайте движение, пока все пассажиры не займут свои места. ● Не перевозите пассажиров на спинке сложенного сиденья, в багажнике или на багаже. ● Во время движения запрещается стоять или перемещаться между сиденьями автомобиля, во избежание травм или смерти, вызванных аварийным торможением или столкновением транспортного средства. ● Не кладите на сиденье тяжелые или острые предметы (например, иглы или гвозди). ● На сиденья, оборудованные боковыми подушками безопасности, не устанавливайте чехлы, не ремонтируйте их. Не меняйте самостоятельно сиденья и обшивку сидений. В противном случае может быть нарушена работа боковых подушек безопасности, или случайно активировано их срабатывание, что может привести к травмам. ● В случае экстренного аварийного торможения или столкновения, пассажиры с неправильной посадкой или не пристегнутые ремнем безопасности могут получить травмы.

ВНИМАНИЕ

● Во время регулировки кресла не располагайте руки под сиденьем или возле других подвижных частей, во избежание возможного защемления и получения травм. ● Не наклоняйте спинку сиденья слишком сильно. При неправильной посадке поясничный сегмент ремня безопасности может оказывать давление на живот и/или плечевой сегмент ремня будет касаться шеи. В случае столкновения — это может привести к серьезным травмам или даже смерти. ● Подушка безопасности раскрывается с большой силой. Неправильная посадка или некорректное использование ремней безопасности может привести к травме головы, шеи и другим уязвимым частям тела водителя и/или пассажирам автомобиля. Такая травма может быть смертельной, особенно для детей.

ВНИМАНИЕ

● Не допускается регулировка положения сиденья во время движения автомобиля. Это может привести к потере контроля над управлением автомобиля или травмам, вследствие случайного движения сиденья. ● Не размещайте под сиденьем посторонние предметы. Они могут повредить механизм фиксации сиденья и/или стать причиной случайного нажатия на рычаг регулировки положения сиденья, из-за чего сиденье может сдвинуться и стать причиной потери управления автомобилем. Кроме того, это может повредить механизм регулировки сиденья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не рекомендуется устанавливать чехлы (посторонние предметы) на передние сиденья. Не соответствующий размер, форма или положение на сиденье могут вызвать неисправность системы безопасности переднего сиденья, а также, активировать напоминание о не пристегнутом ремне безопасности.

Регулировка переднего сиденья (механическая регулировка) ※

1.	Продольная регулировка положения сиденья

Потяните вверх среднюю часть регулировочного рычага (1) и, удерживая его, слегка прислонитесь к сиденью и подвиньте его в нужное положение. Отпустите регулировочный рычаг.

2.	Регулировка сиденья по высоте

Потяните вверх или нажмите вниз регулировочную ручку (2).

3.	Регулировка угла наклона спинки

Потяните вверх ручку регулировки угла наклона спинки (3) и слегка отклонитесь на спинку назад, чтобы отрегулировать ее под необходимым углом, а затем отпустите ручку.

Регулировка переднего сиденья (электрическая регулировка) ※

1.	Переключатель положения и высоты сиденья

Переместите переключатель управления (1) в необходимом направлении и отпустите. Сиденье остановится и зафиксируется.

2.	Регулировка наклона спинки сиденья

Наклоните переключатель управления (2) в нужном направлении и отпустите. Спинка остановится и зафиксируется.

3.	Кнопка регулировки поясничной поддержки

Нажмите на передний край кнопки регулировки поясничной поддержки (3), и поддержка выдвинется вперед; нажмите на задний край кнопки (3), поддержка отодвинется назад. Отпустите кнопку, когда опора достигнет необходимого положения.

Подогрев сидений ※

Сиденья водителя и переднего пассажира оборудованы подогревом сидений.

При нажатии кнопки подогрева один раз, загорятся две индикаторные лампы, и функция подогрева сиденья активируется в режиме "high" (высокий);

При повторном нажатии на кнопку подогрева, загорится одна индикаторная лампа, и функция подогрева сиденья активируется в режиме "low" (низкий);

При нажатии на кнопку подогрева три раза, индикаторная лампа(ы) погаснут, и функция подогрева сидений отключится.

ВНИМАНИЕ

При использовании функции обогрева сиденья можно спровоцировать перегрев или возгорание. Будьте осторожны, особенно при длительном использовании обогрева. Для регулировки используйте переключатель отопления в соответствии с обстановкой на текущий момент. Следующим пассажирам рекомендуется уделять особое внимание при использовании функции обогрева сидений: ● Люди в возрасте, младенцы, дети, пациенты, инвалиды и беременные женщины; ● С повышенной чувствительностью кожи; ● Люди с повышенной усталостью, в состоянии опьянения или в сонном состоянии из-за действия лекарственных препаратов (например, снотворное или лекарства от простуды).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не накрывайте сиденье одеялом, подушкой или другими теплоизоляционными изделиями при включенном обогреве.

Регулировка подголовника

Поднятие подголовника: потяните за подголовник вверх до необходимого положения.

Опускание подголовника: нажмите на фиксатор ① и, удерживая его, опустите подголовник на необходимую высоту.

Извлечение подголовника: Нажмите одновременно на фиксаторы ① и ②, одновременно поднимите подголовник вверх и извлеките его.

ВНИМАНИЕ

● Никогда не регулируйте подголовник во время движения автомобиля. ● Защитные функции подголовника более эффективны, когда он находится максимально близко к голове. ● Движение автомобиля допустимо только при установленных в надлежащее положение подголовниках. ● Если на заднем сиденье нет пассажиров, опустите подголовники сиденья в максимально низкое положение, чтобы они не мешали обзору. ● Если при монтаже детской удерживающей системы на сиденье второго ряда, обращенной по ходу движения, подголовник мешает нормальной работе системы, поднимите или снимите подголовник.

Регулировка задних сидений

Поднимите рычаг фиксатора спинки. Отрегулируйте спинку под нужным углом (доступно два положения), а затем отпустите рычаг фиксатора.

ВНИМАНИЕ

Если по центру заднего сиденья находится пассажир, отрегулируйте спинку сиденья в пропорции 40:60 под тем же углом.

Увеличение объема багажного отделения

Установите подушку спинки в вертикальное положение. Поднимите рычаг фиксатора спинки вверх, для разблокировки, и наклоните спинку вперед, для увеличения объема багажного отделения.

Подлокотник заднего сиденья

Потяните вниз среднюю часть спинки заднего сиденья для извлечения подлокотника.

ВНИМАНИЕ

Если подлокотник не используется во время движения, для снижения риска получения травм при резком торможении или аварии, держите подлокотник в закрытом состоянии.

Ремни безопасности

Ремни безопасности – эффективное средство защиты водителя и пассажиров от тяжелых травм при дорожно-транспортных происшествиях.

В случае столкновения или резкого торможения автомобиля возникает большая сила инерции. В такой ситуации ремни безопасности могут удержать водителя и пассажиров на сиденьях, предотвращая удары о внутренние элементы салона автомобиля и поглощая большое количество кинетической энергии, сокращая риск получения травм водителем и пассажирами.

Надлежащее использование ремней безопасности является важным условием для правильной работы подушек безопасности.

Неправильное использование ремней безопасности и некорректная посадка могут привести к получению травм в области головы, шеи и других незащищенных частей тела водителя и пассажиров в результате экстренного торможения в случае возникновения чрезвычайной ситуации и/или мгновенного раскрытия подушки безопасности.

Для повышения уровня безопасности, при использовании ремней безопасности перед началом движения, необходимо:

●	Правильно и надежно пристегнуть ремень безопасности;

●	Отрегулировать сиденье в правильном положении.

ВНИМАНИЕ

Регулярно проверяйте состояние ремней безопасности и его частей. Немедленно заменяйте поврежденные или неработающие элементы ремней безопасности. Ремень безопасности на каждом сиденье предназначен для использования только одним человеком. В случае появления потертостей, повреждений и после критических нагрузок в результате ДТП, ремни подлежат обязательной замене. Не демонтируйте и/или не меняйте ремни безопасности самостоятельно! При необходимости ремонта или замены - обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не защемляйте, не деформируйте, не перекручивайте или подвергайте воздействию острых предметов пристегнутый ремень безопасности; Не используйте ремень безопасности для фиксации острых или хрупких предметов во избежание повреждения ленты ремня; Слишком объемная одежда может нарушить правильную работу ремня безопасности; Ремни безопасности должны быть чистыми. Грязные ремни затрудняют работу автоматического устройства натяжения ремней; Убедитесь, что в замок ремня безопасности не попали посторонние предметы. В противном случае ремень невозможно пристегнуть должным образом.

Напоминание о непристегнутом ремне безопасности

Индикатор ремня безопасности на приборной панели напоминает водителю и переднему пассажиру о необходимости пристегиваться ремнями безопасности.

Индикатор ремня безопасности будет гореть, если водитель и/или передний пассажир не пристегнуты ремнями безопасности.

Если водитель и/или передний пассажир не пристегнуты ремнями безопасности во время движения, индикатор непристегнутого ремня безопасности будет гореть и подавать предупреждающий звуковой сигнал.

Если водитель или передний пассажир в течении 5-ти минут не пристегнутся ремнем безопасности, предупреждающий сигнал будет отключен.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности не работает в соответствии с вышеописанной логикой, это указывает на его неисправность. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

Правильное расположение ремня безопасности

Поясничный участок трехточечного ремня располагайте как можно ниже к бедрам, а не на талии;

Плечевой участок ремня располагайте поверх корпуса тела, через грудной отдел, а не подмышкой.

Пристегивание ремня

1.	Плавно вытяните ремень, взявшись за язычок;

2.	Пропустите плечевую часть ремня через плечо, а поясничную часть по бедрам;

3.	Вставьте защелку в пряжку ремня безопасности до щелчка, подтверждающего, что ремень пристегнут. Не допускайте перекручивания ремня.

Отстегивание ремня

Для отстегивания ремня нажмите на красную кнопку замка. При этом язычок будет вытолкнут пружиной из гнезда замка. Для обеспечения полного втягивания ремня, направляйте его, придерживая рукой за язычок.

Использование ремня безопасности для детей

Ремни безопасности автомобиля предназначены для использования взрослыми людьми. Для детей до 12 лет рекомендуется использовать специальные детские удерживающие устройства (см. раздел «Сиденье» – «Детское удерживающее устройство»).

Если ребенок большой для детского удерживающего устройства, перевозите его на заднем сиденье, пристегнутым ремнем безопасности.

Использование ремня безопасности для беременных женщин

Беременным женщинам необходимо пользоваться ремнями безопасности, располагая поясничный участок ремня как можно ниже и удобнее. Плечевую часть ремня пропустите через плечо, и сдвиньте ленту ремня с живота.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием ремней безопасности обратитесь ко врачу. Для безопасности беременной женщины и ее ребенка - четко следуйте рекомендациям врача по соблюдению мер предосторожности при использовании ремней безопасности.

Использование ремня безопасности для пострадавших и инвалидов

Следуйте рекомендациям врача. Используйте ремень безопасности согласно реальной ситуации.

Ремень безопасности водителя и переднего пассажира

Регулировка верхней точки крепления ремня безопасности

Верхнюю точку крепления ремня безопасности можно отрегулировать по высоте (нажатием кнопки регулятора высоты) в трех доступных положениях. Настройте наиболее удобное положение, в зависимости от высоты, положения сидения, и физиологических особенностей.

ВНИМАНИЕ

Не регулируйте положение ремня во время движения автомобиля.

Ограничение усилия ремня безопасности

Преднатяжители ремней безопасности передних сидений способны регулировать усилие.

Если, в случае сильного лобового столкновения, давление ремня на грудь превышает заданное значение, механизм натяжения ремня безопасности высвобождает определенную длину ленты ремня для снижения давления ремня на грудь.

Преднатяжители ремней безопасности ※

Ремни безопасности передних сидений оборудованы устройством предварительного натяжения, которое срабатывает даже при отсутствии пассажиров на переднем сиденье.

В случае сильного лобового столкновения сработает преднатяжитель, и свободная лента ремня безопасности автоматически выберется.

Убедитесь, что ремень безопасности надежно фиксирует тело переднего пассажира, обеспечивая максимальную его защиту.

Во время срабатывания преднатяжителей ремней безопасности раздается сильный хлопок, сопровождаемый выделением небольшого количество дыма и пыли, что является нормальным и не вредным. Однако, данные вещества могут вызывать аллергическую реакцию на коже или затруднение дыхания. Рекомендуется тщательно очистить кожу и проветрить салон после срабатывания преднатяжителей.

ВНИМАНИЕ

При необходимости замены системы преднатяжителей ремней безопасности после их срабатывания, или через 10 лет эксплуатации автомобиля, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN. Рекомендуется проводить все проверки и обслуживание системы преднатяжителей непосредственно на авторизованной сервисной станции CHANGAN. Переоборудовать или демонтировать систему SRS, бить по контроллеру и датчикам подушки безопасности, самостоятельно вносить изменения в схему управления SRS - категорически запрещено. В противном случае это может привести к произвольному срабатыванию или неисправности преднатяжителя. Запрещается: переоборудовать, снимать, стучать или вскрывать компоненты преднатяжителя, а также разрывать соединение или вмешиваться в систему. В противном случае это может привести к произвольному срабатыванию или неисправности преднатяжителя.

Ремни безопасности заднего ряда сидений

Задний ряд сидений оборудован трехточечными ремнями безопасности. Пряжка ремня безопасности расположена на подушке сиденья, рядом со спинкой. На некоторых моделях ремни заднего ряда сидений оборудованы функцией ограничения усилия и преднатяжителями. Подробную информацию см. В разделе "Ремень безопасности передних сидений".

Безопасность детей

Детей до 12 лет или ростом до 150 см рекомендуется перевозить на заднем сиденье с обязательным использованием детского удерживающего устройства. Если ребенок велик для детского удерживающего устройства, обязательно используйте ремень безопасности.

Не оставляйте детей одних в автомобиле без присмотра, поскольку они могут:

●	Открыть дверь, подвергая опасности других людей или участников дорожного движения;

●	Покинуть автомобиль, препятствуя движению автомобилей или причинить себе вред;

●	Спровоцировать движение автомобиля, вызывая риск несчастных случаев и травм.

Закрытый автомобиль может нагреться и привести к серьезным травмам или даже смерти детей, если они не смогут покинуть автомобиль. Ребенок может получить и другие травмы из-за возможности проникновения в автомобиль посторонних.

ВНИМАНИЕ

Не оставляйте детей одних в автомобиле, даже на очень короткое время. Во время движения автомобиля запрещается держать ребенка на коленях или на руках. Запрещается: ● Совместное использование одного ремня безопасности вместе с ребенком. ● Одновременное использование одного ремня для двух и более пассажиров. Периодически проверяйте положение ремня безопасности, так как при движении ребенка, ремень может сместиться с правильного положения.

Детское удерживающее устройство

Настоятельно рекомендуем использовать детское удерживающее устройство, отвечающее национальным стандартам безопасности. Для выбора и приобретения соответствующего детского удерживающего устройства, необходимо учитывать рост, возраст и вес ребенка. Установку и использование детского удерживающего устройства производите строго в соответствии с инструкциями производителя устройства. Если детское удерживающее устройство установлено и используется неправильно, ребенку могут быть причинены серьезные травмы, возможно, не совместимые с жизнью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не устанавливайте на переднее сиденье, оборудованное подушкой безопасности (в активированном состоянии), детское удерживающее устройство, обращенное против хода движения. Это может привести к серьезным травмам или смерти. GE03035

ВНИМАНИЕ

Детское удерживающее устройство можно устанавливать только по краям заднего (второго) ряда сидений. Не устанавливайте его на сиденье переднего пассажира. Перед установкой удерживающего устройства с системой ISOFIX, проверьте фиксацию спинки сиденья второго ряда. После установки детского удерживающего устройства покачайте его вперед и назад, влево и вправо, чтобы убедиться в надежности его крепления. Допустимый люфт не должен превышать 25 мм. Перед каждым использованием убедитесь, что детское удерживающее устройство надежно закреплено.

ВНИМАНИЕ

Для устройств с креплением при помощи трехточечного ремня безопасности, убедитесь, что ремень безопасности проходит через устройство без перекручивания, а защелка ремня безопасности зафиксирована в пряжке ремня. Запрещается подкладывать подушки или другие предметы под или за детское удерживающее устройство. Если детское удерживающее устройство подвергается прямому воздействию солнечных лучей, то ремень безопасности и само устройство может нагреться, и привести к ожогу. Перед использованием проверьте температуру чехла и пряжки сиденья. Если Вы не планируете использовать детское удерживающее устройство, зафиксируйте его в автомобиле с помощью систем крепления, или извлеките его. Если система безопасности или система фиксации повреждены в аварии или неисправны, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и/или ремонта.

ВНИМАНИЕ

Используйте детское удерживающее устройство, соответствующее фигуре и весу ребенка. Систему крепления ISOFIX используйте только для детских удерживающих устройств, оборудованных системой ISOFIX. Не присоединяйте к системе крепления ISOFIX ремни безопасности, детское кресло, не оборудованное системой ISOFIX или любое другое устройство. Расположение и способ крепления детского кресла необходимо учитывать согласно данных, указанных в табл. A.1 и A.2.

Обозначение системы ISOFIX

ISOFIX - это стандартная система для крепления детского удерживающего устройства на сиденье второго ряда.

Точки крепления детской удерживающей системы, отвечающие спецификациям ISOFIX, установлены на спинке заднего сиденья. Обозначение «ISOFIX» поможет быстро найти точки крепления детской удерживающей системы.

Расположение фиксаторов ISOFIX

Верхние точки крепления ISOFIX

Верхние точки крепления расположены на обратной стороне спинки заднего сиденья.

Нижние точки крепления ISOFIX

Нижние точки крепления расположены на стыке подушки и спинки сиденья второго ряда и зафиксированы на каркасе сиденья.

ВНИМАНИЕ

Не крепите более одного детского удерживающего устройства к одному фиксатору. Неправильно распределенная нагрузка может привести к перелому фиксаторов, и, как следствие, к серьезным травмам или даже смерти ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для надежной фиксации детского удерживающего устройства на сиденье автомобиля может потребоваться поднять или снять подголовник. Если детское удерживающее устройство фиксируется ремнем в верхней точке крепления, то ремень необходимо пропустить между двумя направляющими подголовника. Перед установкой детского удерживающего устройства, убедитесь в свободном доступе к фиксаторам ISOFIX. Фиксаторы ISOFIX выдерживают нагрузку правильно установленного детского удерживающего устройства. Запрещено крепить на фиксаторы ремни безопасности, веревки и другие предметы или устройства.

Применимость детских удерживающих устройств в различных положениях

Таблица A.1 Применимость детского удерживающего устройства в различных положениях

| Весовая категория | Положение сиденья (или другие положения) |
| --- | --- |
|  | Переднее пассажирское сиденье | Боковые места заднего сиденья | Центральное место заднего сиденья |
| Категория 0 (менее 10 кг) | X | U/L | X |
| Категория 0+ (менее 13 кг) | X | U/L | X |
| Категория I (от 9 до 18 кг) | X | U/L | X |
| Категория II (от 15 до 25 кг) | X | U/L | X |
| Категория III (от 22 до 36 кг) | X | U/L | X |
| U: подходит для детского кресла универсального класса, согласно весовой категории; 0UF: подходит для детского кресла универсального класса, обращенного лицом вперед, согласно весовой категории; L: подходит для детского кресла особого класса в списке. Подобные удерживающие устройства могут устанавливаться в автомобили специального назначения, ограниченного использования или полу-универсального класса; B: подходит для встраиваемого детского кресла, согласно весовой категории; X: сиденье не предназначено для детского кресла данной весовой категории. |

Таблица A.2 Установка детских удерживающих устройств с креплением ISOFIX

| Весовая категория | Размерный класс (*) | Зажимное приспособление (крепление) | Расположение ISOFIX в автомобиле |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Переднее пассажирское сиденье | Боковые места заднего сиденья | Центральное место заднего сиденья |
| Переносная кроватка | F | ISO/L1 | X | IL | X |
|  | G | ISO/L2 | X | IL | X |
|  |  | (1) | X | X | X |
| Категория 0 (менее 10 кг) | E | ISO/R1 | X | IL | X |
|  |  | (1) | X | X | X |
| Категория 0+ (менее 13 кг) | E | ISO/R1 | X | IL | X |
|  | D | ISO/R2 | X | IL | X |
|  | C | ISO/R3 | X | IL | X |
|  |  | (1) | X | X | X |
| Категория I (от 9 до 18 кг) | D | ISO/R2 | X | IL | X |
|  | C | ISO/R3 | X | IL | X |
|  | B | ISO/F2 | X | X | X |
|  | B1 | ISO/F2X | X | X | X |
|  | A | ISO/F3 | X | X | X |
|  |  | (1) | X | X | X |
| Категория II (от 15 до 25 кг) |  | (1) | X | X | X |
| Категория III (от 22 до 36 кг) |  | (1) | X | X | X |
| (1): Что касается немаркированных детских удерживающих систем (A-G), согласно категории размеров, ISO/XX, автопроизводитель должен указать особое детское удерживающее устройство ISOFIX, рекомендованное для каждого сиденья, согласно каждой весовой категории. IUF – применяется к общей обращенной вперед детской удерживающей системе ISOFIX данного размерного класса. IL – относится к специальной детской удерживающей системе ISOFIX из списка. Такие удерживающие системы могут быть специальными, ограниченными или полууниверсальными системами ISOFIX данного размерного класса. X – не допускается применение детской удерживающей системы ISOFIX, относится к группе масс и/или категории размеров. (*) – размерный класс ISOFIX определяется прописными буквами от «A» до «G», которые указаны на детских сиденьях ISOFIX. |

Замок безопасности для детей на задних боковых дверях

Замок безопасности для детей на задних боковых дверях может независимо запирать задние боковые двери. При активации замка, задние боковые двери невозможно открыть изнутри. Их можно открыть только снаружи.

Активация: Переключите замок безопасности для детей на торце задней боковой двери в положение блокировки . После активации убедитесь в корректной работе замка.

Деактивация: Переключите замок безопасности для детей на торце задней боковой двери в положение разблокировки .

ВНИМАНИЕ

Всегда активируйте замок безопасности, если ребенок находится в автомобиле. В противном случае ребенок может открыть дверь, причинив вред себе и/или другим людям/ участникам дорожного движения.

Подушки безопасности (Airbag)

Подушка безопасности - элемент дополнительной удерживающей системы (SRS).

Система SRS является дополнением к ремням безопасности и не заменяет их полностью. Всегда надевайте и пристегивайте ремень безопасности во время движения автомобиля. Перед началом движения правильно отрегулируйте положение сиденья (см. раздел "Сиденье”).

Для снижения травматизма водителя и пассажиров, в случае серьезного столкновения, подушка безопасности, при раскрытии, образует буфер между пассажиром и внутренней обшивкой салона автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Подушки безопасности сконфигурированы специально для данной модели автомобиля. Не допускается замена на другие версии или модели, иначе это приведет к неисправности системы безопасности и причинению травм. После срабатывания подушек безопасности или через 10 лет эксплуатации автомобиля, необходимо заменить всю систему подушек безопасности, для поддержания исправной работы системы. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN. Запрещается снимать, разбирать, менять, ремонтировать или повреждать (бить, резать или поджигать) элементы системы SRS, подушки безопасности и соответствующие компоненты, поскольку это может привести к отказу системы или неисправности SRS, а необходимая безопасность водителя и пассажиров не будет достигнута. В случае аварии — это может привести к неисправности или случайному раскрытию, причиняя серьезные потери или травмы! При обнаружении любой неисправности удерживающей системы SRS, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и/или ремонта. Во избежание получения травмы, не проверяйте и не ремонтируйте подушку безопасности самостоятельно!

ВНИМАНИЕ

Месторасположение подушек безопасности обозначено значком AIRBAG. Не загораживайте подушки и не размещайте какие-либо предметы в этой области. Между пассажиром и подушкой безопасности запрещается располагать людей, животных, или посторонние предметы. Не курите во время движения, во избежание риска ожога или воспламенения в случае срабатывания подушки безопасности. Детей до 12 лет перевозите на сиденьях второго ряда в специальных детских удерживающих устройствах.

Описание работы системы SRS

Система SRS активна только при включенном питании автомобиля (при необходимости раскрывается подушка безопасности). Контрольная лампа системы SRS должна быть исправна (см. раздел "Комбинация приборов").

Степень повреждения кузова автомобиля не влияет на раскрытие подушек безопасности. Факт столкновения автомобиля не является предварительным условием для их срабатывания. Подушки безопасности не должны раскрываться при любом столкновении. Они раскрываются при совокупности ряда факторов, которые включают, но не ограничиваются: скоростью движения автомобиля в момент столкновения, углом столкновения и скоростью замедления во время столкновения.

При столкновении автомобиля с подвижными или деформируемыми объектами (такими, как защитный брус и дерево), которые поглощают силу удара, скорость раскрытия подушки безопасности выше, чем при столкновении с твердыми и недеформируемыми объектами.

Если столкновение произошло в момент экстренного торможения, то сила удара в момент столкновения может быть меньше необходимой для срабатывания подушки безопасности, поэтому подушка безопасности может не раскрыться.

В случае неоднократного столкновения автомобиля, подушки безопасности раскроются только один раз, при соблюдении условий срабатывания. При неоднократном столкновении с незначительной силой удара, подушки безопасности могут не раскрыться (①), однако, при последующем серьезном столкновении они могут сработать, при достижении необходимой для развертывания силы удара (②).

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что система SRS исправна. Если лампа индикатора системы неисправна, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и/или ремонта. В противном случае, при столкновении, подушка безопасности может не сработать, что может привести к повреждениям и/или травмам. В случае, если автомобиль преодолевал водяную преграду и/или салон пропитан водой, во избежание некорректной работы контролера подушек безопасности, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для его диагностики и/или ремонта. В противном случае это может привести к аварии и/или травмам из-за случайного срабатывания или нарушения алгоритма раскрытия подушек безопасности.

Принцип работы системы SRS

1.	При столкновении автомобиля, датчик системы SRS определяет силу удара. Если она превышает установленное значение, на контроллер подушки безопасности передается сигнал, отвечающий за раскрытие подушек;

2.	После получения сигнала от контроллера, подушка безопасности надувается и раскрывается, формируя защитное пространство между телом человека и элементами отделки салона;

3.	Подушки безопасности поглощают силу удара, а ремень безопасности защищает голову и верхнюю часть туловища от возможных повреждений и/или травм;

4.	После раскрытия подушки безопасности быстро сдуваются, чтобы снизить воздействие на человека.

ВНИМАНИЕ

Раскрытие подушек безопасности сопровождается громким хлопком и дымом – обычный процесс при активации пиропатрона (газогенератора). Выделяемый при раскрытии порошок - нетоксичен, но он может вызывать затруднение дыхания и/или раздражение кожи. Незамедлительно откройте окна, чтобы проветрить салон. Тщательно промойте глаза, все порезы и/или ссадины. После раскрытия подушек безопасности, некоторые компоненты системы SRS могут быть очень горячими. Не прикасайтесь к ним, пока они не остынут. Если Вы случайно прикоснулись, то немедленно промойте большим количеством воды для предотвращения заражения. Раскрытие подушки безопасности происходит мгновенно, с большой силой, что может привести к травмам, включая царапины, ушибы и переломы костей. Подушка безопасности – это элемент одноразового использования. Если подушка раскрылась, ее необходимо заменить новой.

Индикатор неисправности системы SRS

Индикатор неисправности системы SRS красного цвета. Расположен в комбинации приборов (рисунок ниже).

При включении зажигания (ON), индикатор системы SRS и подушек безопасности включится примерно на 3~6 секунды, а потом погаснет. При корректной работе системы индикатор выключен.

Подушки безопасности

A:	Подушка безопасности водителя;

B:	Подушка безопасности переднего пассажира;

C:	Боковые подушки безопасности ※;

D:	Шторки безопасности ※.

Передние подушки безопасности

Информация о передней подушке безопасности размещена на солнцезащитном козырьке переднего пассажира. Внимательно ознакомьтесь с ней.

Подушка безопасности водителя

Подушка безопасности водителя установлена в рулевом колесе, под накладкой с надписью «SRS AIRBAG». Она раскрывается в случае лобового столкновения, при соблюдении всех условий для срабатывания.

Подушка безопасности переднего пассажира

Подушка безопасности переднего пассажира (ПБП) установлена в панели приборов автомобиля с правой стороны над перчаточным ящиком с надписью «AIRBAG». Она раскрывается в случае лобового столкновения, при соблюдении всех условий для срабатывания.

ВНИМАНИЕ

Запрещается устанавливать на переднее сиденье детское удерживающее устройство, обращенное против хода движения, а также перевозить ребенка младше 12 лет и/или ростом менее 150 см. Раскрытие подушки безопасности может привести к травмам ребенка. Во время движения автомобиля сохраняйте правильную посадку. Не кладите ноги на приборную панель. Не используйте декоративную накладку подушки безопасности переднего пассажира в качестве системы хранения. Не располагайте вещи на приборной панели и ветровом стекле со стороны переднего пассажира. Не устанавливайте кронштейны или фиксаторы (в т.ч. при помощи липкой ленты), например, для навигационного оборудования или сотового телефона, а также другое оборудование со стороны переднего пассажира в зоне раскрытия подушки безопасности.

Условия раскрытия передней подушки безопасности

Приведенные ниже условия являются стандартными лабораторными условиями при испытании на столкновение, при которых передняя подушка безопасности может раскрыться. Однако, срабатывание подушки безопасности при фактическом столкновении зависит от того, соответствует ли замедление, создаваемое при столкновении, условию раскрытия.

1.	При фронтальном столкновении с неподвижной и недеформируемой бетонной стеной со скоростью более 30 км/ч:

2.	При фронтальном столкновении автомобиля с неподвижным и недеформируемым бетонным столбом (колонной) на скорости более 35 км/ч.:

3.	При фронтальном столкновении автомобиля с неподвижной недеформируемой бетонной стеной, расположенной под углом не более 30 градусов в направлении, перпендикулярном направлению движения автомобиля, при скорости движения в точке столкновения более 35 км/ч.:

Передняя подушка безопасности может сработать и в других аварийных ситуациях, если автомобиль будет испытывать воздействия, аналогичные тем, которым он подвергается при сильном фронтальном или боковом столкновении, а также при следующих условиях эксплуатации:

1.	При столкновении автомобиля со ступенями, бордюром, кромкой тротуара или другими подобными возвышающимися препятствиями;

2.	При ударе передней части автомобиля о поверхность в момент съезда/ соскока автомобиля вниз по склону, с высокого бордюра или ступеней;

3.	При попадании в глубокую яму или выбоину, или при повреждении основной части шасси;

Вероятность срабатывания передней подушки безопасности зависит от того, было ли достигнуто определенное отрицательное ускорение автомобиля в момент столкновения условию раскрытия. Однако, передняя подушка безопасности может не раскрыться при следующих условиях, даже при относительно высокой скорости удара:

1.	При фронтальном столкновении, или столкновении автомобилей под определенным углом (с перекрытием):

Воздействие, оказываемое на автомобиль по ходу движения, будет снижено, так как оба автомобиля имеют большие энергопоглощающие зоны деформации.

2.	При столкновении автомобиля с боковой или задней частью грузовика:

①	Защитное устройство грузовика – деформируемое, с низкой прочностью.

②	Если точка столкновения приходится в область капота автомобиля или выше, то отрицательное ускорение или сила удара автомобиля при этом могут быть существенно ниже заданного, не будут соответствовать условиям раскрытия подушки безопасности.

3.	При столкновении автомобиля с деревом или небольшим деформируемым столбом:

Передняя подушка безопасности может не раскрыться, так как пострадавшие объекты могут упасть или сломаться.

4.	При столкновении автомобиля с бетонной стеной или ограждением скоростной автомагистрали;

5.	Если в Ваш автомобиль сзади въехал другой автомобиль, и передняя и боковые части Вашего автомобиля не пострадали;

6.	При столкновении автомобиля с задней частью другого автомобиля попутного направления, если передняя часть и боковые стороны автомобиля не сильно пострадали;

7.	При опрокидывании или переворачивании автомобиля;

8.	При боковом столкновении, если удар приходится на моторный отсек или дверь багажного отделения;

9.	При столкновении автомобиля с гибкими и деформируемыми объектами, такими как забор или ограждение.

Боковая подушка безопасности ※

В проеме передней двери расположена предупреждающая информация о боковых подушках безопасности. Внимательно ознакомьтесь с информацией на ней.

Боковая подушка безопасности

Боковая подушка безопасности интегрирована в спинку сиденья, и обозначена надписью «AIRBAG». Боковая подушка безопасности раскрывается в случае бокового столкновения, при соблюдении условий срабатывания, образуя буфер между пассажиром и элементами отделки салона, обеспечивая боковую защиту грудного отдела туловища.

ВНИМАНИЕ

Не устанавливайте дополнительные чехлы или мягкие подушки на сиденья, оборудованные подушкой безопасности. Использование таких чехлов может снизить эффективность системы и даже полностью нейтрализовать ее. Не меняйте самостоятельно обшивку сидений. Это может привести к неправильному срабатыванию подушки безопасности, или к получению случайных травм во время срабатывания! Не вешайте одежду на спинку сиденья.

Боковые шторки безопасности ※

Защитные надувные боковые шторки безопасности расположены под обшивкой на стойках салона, и над дверными проемами передних и задних дверей. На стойках «A/B/C» есть обозначение с надписью «AIRBAG». Боковые шторки безопасности раскрываются в случае бокового столкновения, при соблюдении всех условий срабатывания, образуя защитный буфер между пассажирами и внутренними элементами салона автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Не прислоняйте голову или туловище к местам расположения шторок безопасности. Область раскрытия шторок – проемы боковых окон автомобиля. Не размещайте никакие предметы между спинкой сиденья и боковыми дверями.

Условия раскрытия боковых подушек безопасности

Приведенные ниже условия являются стандартными лабораторными условиями при испытании на столкновение, при которых боковая подушка безопасности может раскрыться. Однако, срабатывание подушки безопасности при фактическом столкновении зависит от того, соответствует ли замедление, создаваемое при столкновении, условию раскрытия.

1.	Если в Ваш автомобиль перпендикулярно направлению движения врезается другое транспортное средство с весом более 980 кг, при скорости движения на момент столкновения более 25 км/ч.;

2.	При столкновении, вследствие бокового скольжения, с неподвижной и недеформируемой бетонной колонной диаметром более 254 мм и скоростью в момент столкновения более 35 км / ч;

Вероятность срабатывания подушки безопасности во время реальной аварии зависит от того, было ли достигнуто определенное отрицательное ускорение. Однако, боковая подушка безопасности может раскрыться при следующих условиях эксплуатации:

1.	При столкновении автомобиля со ступенями, бордюрами или другими подобными выступающими препятствиями;

2.	При ударе передней частью о поверхность в момент съезда автомобиля вниз по склону;

3.	При попадании в глубокую яму или выбоину, и/или при повреждении основной части шасси;

4.	При движении по ступеням.

Вероятность срабатывания боковой подушки безопасности зависит от того, было ли достигнуто определенное отрицательное ускорение автомобиля в момент столкновения условию раскрытия. Однако, боковая подушка безопасности может не раскрыться даже при относительно высокой скорости удара при следующих условиях:

1.	При боковом ударе, перпендикулярном направлению движения, другим транспортным средством в переднюю или заднюю часть автомобиля;

2.	При столкновении с другим транспортным средством сбоку, под определенным углом;

3.	При опрокидывании или переворачивании автомобиля;

4.	При боковом столкновении автомобиля с объектом легкого веса (велосипед, мотоцикл) с небольшой энергией столкновения. В этом случае удар приходится на ограниченную поверхность, а его полная сила не воспринимается датчиками;

5.	При боковом ударе о колонны малого сечения.

IV. Функции автомобиля

Ключ с функцией дистанционного управления

Беспроводной ключ с функцией дистанционного управления

С помощью беспроводного ключа с функцией дистанционного управления можно разблокировать или заблокировать все двери, включая заднюю, на расстоянии до 10 метров от автомобиля. В пределах этого же расстояния можно управлять окнами.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не деформируйте и не роняйте ключ. Не используйте его для воздействия на другие объекты. Не оставляйте ключ под воздействием высокой температуры в течение длительного времени (например, на приборной панели или капоте двигателя под прямыми лучами солнца). Не допускайте контакта ключа с водой или любыми другими жидкостями. В противном случае работа системы может быть нарушена. Не держите ключ вместе с другими электромагнитными приборами (сотовые телефоны, компьютеры, планшеты, навигаторы и т.д.).

Дистанционное управление не работает в следующих ситуациях:

●	Не выключено электропитание автомобиля (не в положении «OFF» (Выкл));

●	Превышено расстояние гарантированной работы ключа дистанционного управления;

●	Низкий уровень заряда элемента питания в ключе с функцией дистанционного управления;

●	Сигналы с ключа блокируются другими транспортными средствами или объектами;

●	Слишком низкая или слишком высокая температура окружающего воздуха;

●	Ключ с функцией дистанционного управления находится рядом с источником радиосигнала (например, радиостанция, военная техника, аэропорт или радио вышка и т. д.).

Если ключ с функцией дистанционного управления не работает, воспользуйтесь механическим ключом для открывания и закрывания дверей. Для автомобилей, оборудованных системой бесключевого доступа (PEPS), запустите двигатель в соответствии с рекомендациями в разделе “Функции автомобиля – Запуск в режиме ожидания”.) По всем вопросам, связанным с работой системы дистанционного управления, обращайтесь в авторизованные сервисные центры CHANGAN.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не изменяйте мощность передатчика (в том числе программными настройками или с использованием усилителей мощности), не используйте внешние антенны или излучатели. Не создавайте посторонние помехи пультом дистанционного управления на работу различных устройств беспроводной и радио связи. В случае возникновения помех, немедленно прекратите использование пульта дистанционного управления и примите меры по устранению таких помех перед его повторным использованием. Не нажимайте кнопки на ключе после покидания автомобиля далее зоны действия пульта. При нажатии более 2000 раз (в сумме), ключ деактивируется и больше не будет управлять системами автомобиля. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для активации ключа.

Ключ

Основной ключ ※

A:	Основной ключ;

B:	Дополнительный ключ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из замка зажигания во время движения автомобиля! Не оставляйте ключи в автомобиле при выходе из автомобиля и его запирании. Забирайте все ключи из автомобиля с собой.

SMART ключ ※

A:	SMART ключ;

B:	Механический ключ.

Механический ключ расположен в SMART-ключе. Для извлечения ознакомьтесь с разделом "IV. Функции автомобиля – Замена элемента питания ключа - Замена элемента питания SMART ключа".

Номер ключа

Номер комплекта ключей выбит на табличке (бирке), поставляемой вместе с комплектом ключей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если Вы потеряли ключи, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN, с номером ключа для заказа.

Разблокировка

Нажмите кнопку «Разблокировка»  для разблокировки всех дверей автомобиля. Указатели поворота мигнут один раз.

Блокировка

Нажмите кнопку «Блокировка»  для блокировки всех дверей автомобиля. Указатели поворота мигнут два раза.

Если какая-либо из дверей автомобиля (в т. ч. задняя) или капот не закрыты, или питание автомобиля не выключено, двери не будут заблокированы кнопкой блокировки.

Открывание двери багажного отделения с помощью пульта дистанционного управления

Для открывания двери багажного отделения при выключенном питании автомобиля (положение OFF), дважды нажмите на пульте кнопку открывания двери багажного отделения .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед нажатием кнопки на пульте дистанционного управления убедитесь, что возле двери багажного отделения нет людей и/или препятствий.

Переключение режимов разблокировки

Нажмите одновременно и удерживайте кнопки блокировки и разблокировки более 4 секунд. Прозвучит одиночный сигнал, информирующий о смене режима блокировки. В этот момент нажмите кнопку разблокировки. Разблокируется только водительская дверь. При повторном нажатии будут разблокированы другие двери.

При повторном одновременном нажатии и удержании кнопок блокировки и разблокировки более 4 секунд, система переключится обратно в режим разблокировки сразу четырех дверей.

Определение местоположения автомобиля

Для активации функции определения местоположения автомобиля, при всех запертых дверях дважды нажмите кнопку блокировки в течение 2 секунд. Звуковой сигнал прозвучит два раза, и лампы сигналов поворота будут мигать около 10 секунд, обозначая местоположение автомобиля. При нажатии кнопки разблокировки в момент мигания ламп, двери автомобиля разблокируются.

Дистанционное управление окнами ※

При выключенном электропитании автомобиля (OFF) и закрытых дверях:

1.	Нажмите и удерживайте кнопку блокировки, и все окна начнут закрываться. Отпустите кнопку, и окна перестанут закрываться.

2.	Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки, и все окна начнут открываться. Отпустите кнопку, и окна перестанут открываться.

Если автомобиль оборудован стеклоподъемниками с функцией защиты от защемления, нажмите и удерживайте кнопку блокировки более 2 секунд, и оконные стекла автоматически поднимутся до закрытого состояния; нажмите и удерживайте кнопку разблокировки более 2 секунд, и стекла автоматически опустятся до полностью открытого состояния.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция дистанционного управления окнами, в соответствии с заводскими настройками, находится в инактивированном состоянии. Для ее активации обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

Дистанционное управление люком ※

Если при выключенном электропитании (OFF) и извлеченном из автомобиля ключе зажигания (SMART ключ не в автомобиле), при всех закрытых дверях автомобиля люк не закрыт, нажмите и удерживайте более 2-х секунд кнопку блокировки, и люк автоматически закроется.

Замена элемента питания ключа

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте осторожны при замене элемента питания. Не касайтесь поверхности электронной платы – возникающее статическое электричество может ее повредить. При замене элемента питания соблюдайте полярность. Обратите внимание, что положительному полюсу элемента питания соответствует "+" на крепежной пластине платы ключа. Новый элемент питания ключа с функцией дистанционного управления должен иметь спецификацию (CR2032, 3V). При неправильной замене элемента питания можно легко повредить монтажную плату. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для замены.

Замена элемента питания ключа

1.	При помощи тонкого предмета (отвертки) раскройте корпус ключа;

2.	Замените элемент питания;

3.	Установите плату с новым элементом на место, совместите детали корпуса и нажмите для их соединения.

Замена элемента питания SMART ключа

1. Нажмите кнопку PUSH и извлеките механический ключ. Раскройте корпус с его помощью;

2. Замените элемент питания;

3. Установите плату с новым элементом питания на место, совместите детали корпуса и нажмите для их соединения;

4. Установите механический ключ обратно.

Система бесключевого доступа (PEPS) ※

Система бесключевого доступа (PEPS) обладает следующими функциями:

●	Беспроводного дистанционного управления (см. раздел "Ключ с функцией дистанционного управления - Беспроводной ключ с функцией дистанционного управления”)

●	Функция бесключевого доступа;

●	Функция запуска двигателя с кнопки;

●	Функция блокировки рулевого управления ※.

Условия влияющие на работу системы бесключевого доступа (PEPS)

Система PEPS может не работать при описанных ниже ситуациях. Для блокировки/ разблокировки используйте механический ключ:

●	SMART-ключ не в области активации;

●	Автомобиль расположен вблизи объектов, излучающих сильные электромагнитные волны (телевизионные башни, электростанции, бензоколонки, радиостанции, широкоэкранные дисплеи, аэропорты или другие объекты);

●	Наличие рядом с автомобилем электронного оборудования, излучающего радиоволны (сотовый телефон, персональный компьютер, адаптер питания);

●	SMART-ключ соприкасается и/или укрыт металлическим предметом (фольга или пленка с содержанием металлов);

●	Поблизости большое количество SMART-ключей, работающих одновременно;

●	Низкий уровень заряда элемента питания в SMART–ключе.

Область активации

1.	Область запуска/ остановки двигателя – в салоне автомобиля (активна в пределах салона автомобиля).

2.	Область бесключевого доступа – активна в пределах 0,8 м от кнопки PEPS, расположенной на ручке двери водителя/ переднего пассажира, или двери багажного отделения;

Функция PEPS может не сработать, если SMART-ключ находится слишком близко к ручке двери, окну или центру заднего бампера.

Система бесключевого доступа

Система бесключевого доступа может быть активирована только когда SMART-ключ находится в области действия системы.

Разблокировка с помощью PEPS

При закрытом и запертом положении дверей, нажмите кнопку бесключевого доступа на наружной ручке передней двери со стороны водителя или переднего пассажира. Все двери разблокируются одновременно, а указатели поворота мигнут один раз.

Блокировка с помощью PEPS

При выключенном питании автомобиля (OFF) и разблокированных дверях, нажмите кнопку бесключевого доступа (PEPS) на наружной ручке двери водителя или переднего пассажира. Двери будут заблокированы одновременно. Указатели поворота мигнут два раза.

Двери автомобиля не могут быть заблокированы с помощью PEPS при описанных ниже ситуациях:

●	Любая из дверей, включая дверь багажного отделения и капот - не закрыты;

●	Электропитание автомобиля не выключено (не в положении «OFF»);

●	SMART-ключ находится в автомобиле;

●	SMART-ключ расположен на расстоянии менее 5см от ручки двери, или непосредственно на самой двери.

См. раздел “IV. Функции автомобиля – Система бесключевого доступа (PEPS) – Условия, влияющие на работу системы бесключевого доступа (PEPS)” для других условий, при которых двери не могут быть заблокированы.

Открывание двери багажного отделения:

При запертой двери багажного отделения: если SMART-ключ находится в области активации двери багажного отделения, для ее открывания нажмите кнопку PEPS в нижней части ручки двери багажного отделения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если при запертых боковых дверях SMART-ключ остался в области активации двери багажного отделения, при ее закрытии все боковые двери разблокируются автоматически. Для информирования прозвучит звуковой сигнал. Если в течение 30 секунд ни одна из дверей не будет открыта, боковые двери будут автоматически заблокированы.

Запуск двигателя с кнопки (ENGINE START STOP)

Если SMART - ключ находится в салоне автомобиля, нажатием кнопки «ENGINE START STOP» можно запустить/ остановить двигатель или переключить режим электропитания автомобиля (ACC, ON и OFF).

Режим ACC/ ON: индикатор кнопки «ENGINE START STOP» – янтарный.

Режим «OFF»: индикатор кнопки «ENGINE START STOP» выключен.

См. раздел "V. Управление автомобилем - Запуск и остановка двигателя – Запуск двигателя (бесключевой запуск) ※".

Переключение режимов питания автомобиля (АКПП)

1.	При не нажатой педали тормоза и положении «P» селектора переключения передач, нажатие кнопки «ENGINE START STOP» переключит режим питания в последовательности "ACC – ON – OFF":

Для предотвращения разряда аккумуляторной батареи, после более 1 ч. работы в режиме ACC, питание автомобиля автоматически будет отключено (OFF).

2.	При не нажатой педали тормоза и любом положении селектора переключения передач, кроме «P», нажатие кнопки “ENGINE START STOP” переключит режим питания в последовательности "ACC - ON".

Переключение режимов питания автомобиля (МКПП)

При не выжатой педали сцепления и любом положении селектора переключения передач, нажатие кнопки “ENGINE START STOP” переключит режим питания в последовательности "ACC – ON – OFF".

ПРИМЕЧАНИЕ

Если система бесключевого доступа (PEPS) и система запуска двигателя с кнопки работают с ошибкой или неисправны, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN с полным комплектом ключей для проверки.

Запуск двигателя с низким уровнем заряда элемента питания в SMART ключа

Данная процедура может быть применена для запуска двигателя или изменения состояния электропитания, когда SMART-ключ не может быть обнаружен, или в случае низкого заряда источника питания.

Запуск двигателя: нажмите на педаль тормоза (АКПП) или на педаль сцепления (МКПП). SMART – ключ положите на дно подстаканника. После того, как индикатор кнопки «ENGINE START STOP» загорится зеленым, нажмите кнопку «ENGINE START STOP», и двигатель запустится.

Переключение режимов питания: SMART - ключ положите на дно подстаканника, и нажмите на кнопку «ENGINE START STOP». Режим электропитания автомобиля переключится в последовательности «ACC – ON – OFF».

Блокировка рулевого колеса

При выключенном двигателе и отключенном электропитании автомобиля (OFF) откройте любую дверь, и электромеханический замок заблокирует рулевое управление. Нажмите кнопку «ENGINE START STOP» и рулевое управление автоматически разблокируется.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если при запуске индикатор кнопки «ENGINE START STOP» мигает зеленым, рулевое колесо не вращается, а на дисплее отображается "Steering lock is not released" – это означает, что рулевое управление заблокировано. Слегка поверните рулевое колесо в стороны. Нажмите кнопку «ENGINE START STOP». Нажмите на педаль тормоза, и индикатор «ENGINE START STOP», загорится зеленым цветом. Рулевое управление разблокировано.

Иммобилайзер

На автомобилях, не оборудованных системой бесключевого доступа (PEPS), идентификация осуществляется через общий ключ, блок управления кузова и блок управления двигателя.

На автомобилях, оборудованных системой бесключевого доступа (PEPS), проверка обеспечивается современной системой иммобилайзера двигателя. Проверка подлинности происходит с помощью SMART-ключа, иммобилайзера и блока управления двигателем.

Двигатель автомобиля можно запустить только после прохождения полного процесса идентификации иммобилайзера.

Постановка на охрану

Автомобиль невозможно поставить на охрану, если какая-либо из дверей или задняя дверь не закрыта.

На автомобилях, не оборудованных системой PEPS, поставить автомобиль на охрану можно следующим способом:

1.	Припаркуйте автомобиль и выключите двигатель;

2.	Выньте ключ из замка зажигания;

3.	Убедитесь, что капот, задняя дверь и все двери автомобиля закрыты;

4.	Нажмите кнопку блокировки на ключе, для блокировки дверей. Индикаторы поворотов мигнут дважды.

На автомобилях, оборудованных системой PEPS, активировать систему охраны можно следующим способом:

1.	Припаркуйте автомобиль и выключите двигатель. С помощью кнопки «ENGINE START STOP» переведите режим питания автомобиля в положение OFF. Индикатор «ENGINE START STOP» погаснет;

2.	Извлеките ключ из автомобиля;

3.	Убедитесь, что капот, задняя дверь и все двери автомобиля закрыты;

4.	С помощью кнопки PEPS на внешней ручке двери или кнопки блокировки на пульте дистанционного управления заблокируйте двери. Индикаторы поворотов мигнут дважды.

После выполнения вышеописанных действий, индикатор иммобилайзера  на приборной панели включится и через некоторое время будет моргать с интервалом один раз в 1с. Иммобилайзер активирован, автомобиль находится под охраной.

Снятие автомобиля с охраны

Для автомобилей, не оборудованных системой PEPS, нажмите кнопку разблокировки «Unlock» для открывания дверей автомобиля. Автомобиль будет снят с охраны и индикатор иммобилайзера на приборной панели потухнет.

Для автомобилей, оборудованных системой PEPS, нажмите кнопку разблокировки «Unlock» или кнопку PEPS на ручке двери водителя, и откройте дверь автомобиля. После этого автомобиль будет снят с охраны. Переключите питание автомобиля в состояние «ON», и идентификация иммобилайзера будет успешно завершена. Индикатор на приборной панели погаснет.

Если в течение 30 секунд после разблокировки автомобиля, какая-либо из дверей автомобиля, в т. ч. задняя, не будет открыта, или зажигание не будет включено, двери автомобиля автоматически заблокируются, и система снова перейдет в режим охраны.

Режим тревоги

Режим тревоги активируется, если происходит какая-либо из следующих ситуаций, когда автомобиль находится под охраной:

●	Открыта любая дверь автомобиля без использования кнопки PEPS или дистанционного ключа (включая разблокировку двери механическим ключом в состоянии охраны);

●	Открыта задняя дверь;

●	Открыт капот моторного отсека;

●	Изменилось состояние электропитания автомобиля.

После перехода в режим тревоги индикатор иммобилайзера на приборной панели мигает с повышенной частотой; раздается звуковой сигнал, указатели поворота мигают непрерывно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Активируйте иммобилайзер только при отсутствии в автомобиле пассажиров, во избежание перехода системы в аварийное состояние, если пассажир покинет транспортное средство. Не заводите двигатель в аварийном состоянии. Он не сможет нормально работать.

Снятие режима тревоги

Для снятия автомобиля с режима тревоги и разблокировки дверей, используйте кнопку PEPS или ключ дистанционного управления. Индикатор иммобилайзера на панели приборов погаснет; раздастся звуковой сигнал; указатели поворота мигнут 4 раза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не переоборудуйте и не устанавливайте дополнительные противоугонные системы на автомобиль, так как это может повредить центральный блок управления и повлиять на другие электрические устройства. Владелец несет всю ответственность за убытки, вызванные переоборудованием или установкой сторонних электрических систем. Любой ущерб, причиненный по этой причине не будет покрываться гарантией.

Замок дверей

Разблокировка замка двери снаружи

Для разблокировки дверей поверните ключ в замке против часовой стрелки, для блокировки - по часовой стрелке.

При использовании ключа со стороны водительской двери, если все двери закрыты, при разблокировке/ блокировке дверей - все двери разблокируются/ заблокируются одновременно.

Беспроводное дистанционное управление

См. раздел "IV Функции автомобиля - Ключ с функцией дистанционного управления - Беспроводной ключ с функцией дистанционного управления".

Система PEPS ※

См. раздел "IV Функции автомобиля - Система бесключевого доступа (PEPS) ※ - Система бесключевого доступа”.

ПРИМЕЧАНИЕ

В холодной и влажной окружающей среде замок и механическое приводы дверей могут примерзнуть. В данном случае уровень комфортной работы дверей автомобиля может быть снижен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не оставляйте запасной ключ в автомобиле. При оставлении автомобиля без присмотра, всегда берите ключ с собой. Закройте все окна и заприте все двери.

Разблокировка замка двери изнутри

Разблокировка: Переключите клавишу замка двери в положение разблокировки ①.

Блокировка: Переключите клавишу замка двери в положение блокировки ②.

В случае переключения клавиши замка двери водителя, если все двери заблокированы, в положение разблокировки/ блокировки, все двери разблокируются/ заблокируются.

Защита от ошибочного запирания двери водителя: после открывания двери водителя, переведите кнопку замка двери в положение блокировки. Если дверь случайно закроется, кнопка замка автоматически вернется в разблокированное положение.

Выключатель центрального замка двери

Для разблокировки всех дверей нажмите центральный выключатель ①;

Для блокировки всех дверей нажмите центральный выключатель ②.

ПРИМЕЧАНИЕ

Клавиша центрального замка работает только при закрытых дверях.

ВНИМАНИЕ

● Во избежание непредвиденного открывания двери во время движения, убедитесь, что все двери заблокированы. ● Перед открыванием дверей убедитесь в отсутствии поблизости транспортных средств и/или пешеходов.

Разблокировка при столкновении

Если при столкновении электропитание автомобиля включено (положении ON), все двери автомобиля автоматически разблокируются (при условии, что аккумулятор и дверные замки работоспособны).

Защита электродвигателя замка двери от перегрева

При непрерывной разблокировке/ блокировке замков более 10 раз за 10 с., активируется защита электромотора замков от перегрева. Работа дверных замков будет приостановлена и доступна только механическая разблокировка/ блокировка. Дверной замок восстановит работоспособность через 1 мин. В случае любого конфликта разблокировки замков, при столкновении - замки разблокируются автоматически.

Автоматическая блокировка дверей при движении

Если при начале движения скорость автомобиля превысит 20 км/ч., все двери автомобиля автоматически заблокируются.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция автоматической блокировки дверей при наборе скорости отключена в заводских настройках. Для активации данной функции обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

Автоматическая разблокировка дверей при парковке

После остановки автомобиля и выключении двигателя, при переключении электропитания автомобиля в положение «OFF», все двери автомобиля разблокируются автоматически.

Замок безопасности для детей

См. раздел "III. Системы безопасности автомобиля - Безопасность детей - Замок безопасности для детей".

Электрические стеклоподъемники

Управление стеклоподъемниками доступно при включенном электропитании автомобиля (положение «ON»), или в течении 1 мин. после переключения в режим «ACC» из положения «ON».

Клавиши управления электро-стеклоподъемниками расположены на каждой двери. На двери водителя расположен центральный блок управления всеми окнами, с возможностью их блокировки.

Клавиши управления стеклоподъемниками:

1- Передний левый;

2- Задний левый;

3- Задний правый;

4- Передний правый;

5- Клавиша блокировки.

Блокировка окон

Нажмите клавишу блокировки для блокирования стеклоподъемников пассажиров. Повторное нажатие разблокирует управление стеклоподъемниками для пассажиров.

Открывание и закрывание окон

●	Открывание: нажмите на клавишу;

●	Закрывание: потяните клавишу вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ

В холодной и влажной окружающей среде работа электростеклоподъемниов дверей может быть затруднена из-за обледенения. Для продления срока службы предохранителя и предотвращения повреждения системы стеклоподъемников, не управляйте двумя или более оконами одновременно. Не пытайтесь одновременно открывать и закрывать одно и то же окно, иначе оно перестанет функционировать.

Существует два режима работы стеклоподъемников:

●	Автоматическое - открывание/ закрывание одним нажатием;

●	Ручное открывание/ закрывание.

Клавиша открывания/ закрывания одним нажатием ※

Клавиша автоматического управления стеклоподъемником (AUTO DOWN) имеет 5-ть режимов:

1.	Открывание одним нажатием;

2.	Ручное открывание;

3.	Среднее положение;

4.	Ручное закрывание;

5.	Закрывание одним нажатием ※.

Для открывания или закрывания окна, нажмите или потяните вверх передний край соответствующей клавиши до требуемого положения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для немедленной остановки при открывании или закрывании стекол в автоматическом режиме, нажмите/ потяните клавишу в противоположном направлении.

Ручное открывание/ закрывание

Клавиша ручного управления окном имеет 3 положения

1.	Открывание;

2.	Среднее положение;

3.	Закрывание.

Защита от защемления ※

Окно оборудовано функцией защиты от защемления при автоматическом открывании/ закрывании. Если стекло при подъеме встречает сопротивление, оно автоматически останавливается и опускается на определенное расстояние. Зона активации функции защиты от защемления 4 ~ 200 мм под рамкой окна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функция защиты от защемления может быть отключена из-за неправильного закрытия окна, что может привести к риску получения травм.

Ограничение функции защиты от защемления

Если функция защиты от защемления сработала дважды в одном и том же положении, то она деактивируется. Окно не может быть закрыто одним нажатием. В данной ситуации доступно только ручное управление стеклоподъемниками на открывание или закрывание. Функция полностью восстановится через 10 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если при закрывании окна в автоматическом режиме дважды обнаружено любое препятствие, функция защиты от защемления будет временно отключена. При последующей попытки закрывания окна убедитесь, что препятствие удалено.

Описанные ниже ситуации могут повлечь за собой повторную инициализацию функции защиты от защемления:

1.	Функция защиты от защемления активировалась трижды в одном и том же положении, и не была восстановлена;

2.	Аккумуляторная батарея автомобиля отсоединена или напряжение аккумулятора менее 6В;

3.	Рамка окна деформирована из-за внешнего воздействия, а оконное стекло уже выходит из рабочей области функции защиты от защемления.

4.	Сила сопротивления при работе стеклоподъемника увеличилась на 5%.

Повторная инициализация функции защиты от защемления

1.	Поднимите клавишу до полного закрывания окна;

2.	Отпустите клавишу;

3.	Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более чем 1с. Повторите еще раз;

4.	Нажмите и держите клавишу, пока окно не откроется полностью;

5.	Поднимите клавишу и проверьте автоматическое поднятие окна.

Если оконное стекло не поднимается и/или не опускается автоматически, повторите описанные выше процедуры настройки.

ВНИМАНИЕ

Риск защемления существует несмотря на наличие функции защиты от защемления. Убедитесь, что траектория движения стекла не заблокирована. Функция защиты от защемления не работает против следующих объектов и условий: ● Гибкие, легкие и тонкие предметы (например, мизинец); ● При зазоре менее 4 мм; ● При ручном закрывании, сразу после автоматического встречного движения. Функция защиты от защемления не обеспечивает защиту при данных условиях. При закрытии люка убедитесь, что никакая часть тела не находится в зоне движения стекла.

Зеркала заднего вида

Наружные зеркала заднего вида

Наружное зеркало заднего вида представляет собой выгнутое, сферическое зеркало, обеспечивающее более широкий обзор.

Перед началом движения отрегулируйте наружные зеркала заднего вида.

Наружные зеркала заднего вида можно отрегулировать, когда питание автомобиля в положении ACC/ ON.

ВНИМАНИЕ

Объект, отраженный в наружном зеркале заднего вида выглядит ближе, чем на самом деле. Не оценивайте расстояние до автомобиля сзади на основе изображения в зеркале. Всегда проверяйте фактическое расстояние до автомобиля сзади, наблюдая за ним. В противном случае, это может привести к аварии. Не регулируйте наружные зеркала заднего вида во время движения автомобиля. Это может привести к потере контроля над автомобилем, и, как следствие, к аварии.

Регулировка наружных зеркал заднего вида

1.	Выбор зеркала заднего вида: поверните ручку переключателя и выберите левое (L) или правое (R) наружное зеркало заднего вида.

2.	Регулировка положения зеркала заднего вида: наклоните ручку в соответствующем направлении для регулировки зеркала (вверх, вниз, влево и/или вправо). После завершения регулировки, установите переключатель в среднее положение (0), во избежание ошибочной регулировки.

3.	Режим складывания зеркал заднего вида.  ※.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если наружные зеркала заднего вида обледенели, не регулируйте их, во избежание повреждения зеркальной поверхности. При достижении наружным зеркалом заднего вида максимально возможного угла регулировки, остановите регулировку, во избежание повреждения электродвигателя зеркала. Не регулируйте наружное зеркало вручную с применением силы. В противном случае компоненты зеркала могут быть повреждены.

Ручная регулировка

В случае повреждения привода регулировки зеркал или другой электрической неисправности, аккуратно отрегулируйте положение зеркала нажатием на края зеркальной поверхности наружного зеркала заднего вида.

Складывание наружных зеркал заднего вида ※

Поверните ручку регулировки зеркал в положение складывания зеркал, и зеркала автоматически сложатся. Поверните ручку в любое другое положение, и оба зеркала заднего вида раскроются автоматически.

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждений, не прикасайтесь к зеркалам заднего вида в процессе автоматического складывания. Перед началом движения всегда раскрывайте оба зеркала заднего вида и регулируйте их должным образом.

ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости ручного складывания наружных зеркал заднего вида с функцией электрического складывания, делайте это только в статическом состоянии зеркал заднего вида, т.к. можно повредить механизм складывания зеркал. В противном случае зеркало может не фиксироваться или не сможет восстановиться. Если зеркало заднего вида не восстанавливается или не фиксируется, попробуйте запустить функцию электрического складывания для восстановления их работоспособности.

Внутрисалонное зеркало заднего вида

Перед началом движения отрегулируйте внутрисалонное зеркало заднего вида, для получения максимального обзора заднего вида. Не размещайте на заднем сиденье или в грузовом отсеке предметы, препятствующие обзору.

Для предотвращения ослепления водителя в темное время суток, потяните ручку под внутрисалонным зеркалом заднего вида в направлении, показанном на рисунке.

Люк ※

Управление люком возможно только при включенном электропитании (положение ON) или в течение 1 минуты, после переключения питания из режима ON в режим ACC/LOCK.

ВНИМАНИЕ

Существует риск получения травм, или оказаться зажатым, если при закрывании люка находиться к нему очень близко. Будьте внимательны и осторожны при закрывании люка. Уберите посторонние предметы с его траектории при закрывании. Не оставляйте детей одних без присмотра в автомобиле. Не позволяете детям управлять люком, так как есть риск получения травм и защемлений.

Потолочный люк можно открыть в 2-х положениях:

●	Сдвинуть назад;

●	Поднять для проветривания заднюю часть люка.

При открывании/ сдвигании люка, изменение внутреннего давления может вызвать шум. В этом случае измените положение люка, или немного приоткройте его, для снижения или устранения шума.

ПРИМЕЧАНИЕ

Открывайте люк только убедившись в отсутствии на нем льда, снега или другого мусора, иначе, может возникнуть ошибка или неисправность. Перед мойкой автомобиля убедитесь, что люк закрыт. Не используйте напор воды под давлением, для мойки уплотнителя стекла люка или вокруг него. Проводите регулярное техническое обслуживание люка (каждые три месяца). Своевременно протирайте пыль и очищайте грязь с поверхностей уплотнителей и направляющих люка.

Последующая информация представлена, преимущественно, для автоматического режима работы люка.

Обычный люк

Режимы работы люка:

1.	Ручной режим: короткое нажатие на клавишу управления люком - люк начнет пошаговое движение;

2.	Автоматический режим: длительное нажатие на клавишу управления люком - люк начнет автоматическое движение.

Для остановки люка во время его движения в автоматическом режиме, нажмите на клавишу управления люком.

ПРИМЕЧАНИЕ

Солнцезащитная шторка люка открывается совместно с люком. Не препятствуйте открыванию солнцезащитной шторки при открывании люка. Не удерживайте кнопку управления люком в течение длительного времени, т.к. можно повредить электродвигатель или элементы системы привода.

Сдвигание люка

Открывание люка сдвиганием: сдвиньте клавишу управления люком  в направлении задней части автомобиля.

Закрывание люка сдвиганием: сдвиньте клавишу управления люком в направлении передней части автомобиля.

При открывании люка, солнцезащитная шторка автоматически открывается одновременно с люком. После закрывания люка солнцезащитную шторку можно закрыть или открыть вручную.

Подъем люка

Открывание (подъем) люка: в закрытом положении нажмите на клавишу управления люком , или сдвиньте клавишу управления люком в направлении передней части автомобиля. Задняя часть люка приоткроется;

Закрывание люка: снова нажмите на клавишу управления люком, или сдвиньте клавишу управления люком  в направлении задней части автомобиля.

Панорамный люк

Режимы работы передней сдвижной части панорамного люка:

1.	Ручной режим: короткое нажатие на клавишу управления панорамным люком - люк начнет пошаговое движение;

2.	Автоматический режим: длительное нажатие на клавишу управления панорамным люком – люк начнет автоматическое движение.

Режимы работы шторки панорамного люка:

1.	Ручной режим: короткое нажатие на клавишу управления шторкой панорамного люка - шторка начнет пошаговое движение;

2.	Автоматический режим: длительное нажатие на клавишу управления шторкой панорамного люка - шторка начнет автоматическое движение.

Во время движения панорамного люка в автоматическом режиме, нажмите клавишу управления люком для его остановки.

Во время движения шторки панорамного люка в автоматическом режиме, нажмите клавишу управления шторкой люка для ее остановки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не управляйте панорамным люком длительное время без перерыва. Привод панорамного люка оборудован защитой от перегрева. При непрерывной работе мотора включается защита от перегрева, движение люка остановится и возобновится только после охлаждения до безопасной температуры.

Подъем люка

Подъем люка: нажмите на клавишу  вверх. Для этой функции нет разделения между ручным и автоматическим режимами.

Сдвигание люка

Открывание люка сдвиганием: сдвиньте клавишу управления люком  в направлении задней части автомобиля.

Закрывание люка сдвиганием: сдвиньте клавишу управления люком в направлении передней части автомобиля.

При открывании люка, солнцезащитная шторка автоматически открывается одновременно с люком.

После закрывания люка, солнцезащитную шторку можно открыть нажатием на клавишу ; закрыть - нажатием на клавишу .

Дистанционное управление люком с помощью ключа

См. раздел "IV. Функции автомобиля - Ключ и пульт дистанционного управления”.

ПРИМЕЧАНИЕ

● При прохождении автомобиля через границу перепада температур до отрицательных значений (зимой или ночью), открывайте люк только после размораживания. Никогда не открывайте люк с усилием (принудительно). ● Если автомобиль эксплуатируется на неровной дороге или в горной местности, не держите люк полностью открытым в течение длительного времени. ● Не открывайте люк, если скорость движения автомобиля превышает 120 км/ч.

Защита от защемления

Если в момент закрывания, при диапазоне температур от -20°C до 80°C, люк столкнется с сопротивлением, он остановится и начнет движение в противоположном направлении.

Функция защиты от защемления панорамного люка может быть активирована только в автоматическом режиме движения люка.

ВНИМАНИЕ

Для обеспечения безопасности, во избежание получения травм и/или ушибов, не высовывайте голову или части тела через люк. Если при закрывании люка во время движения, механизм люка обнаружит незначительное сопротивление, то активируется режим защиты от защемления, и движение люка прекратится. Убедитесь, что на пути движения люка нет препятствий.

ВНИМАНИЕ

Несмотря на наличие функции защиты от защемления, риск защемления существует. Убедитесь, что область движения стекла люка разблокирована. Функция защиты от защемления не работает против следующих объектов и условий: ● Гибкие, легкие и тонкие предметы (например, мизинец); ● При зазоре менее 4 мм; ● При ручном закрывании сразу после автоматического встречного движения. Функция защиты от защемления не обеспечивает защиту при данных условиях. При закрывании люка, убедитесь, что никакая часть тела не находится в зоне движения стекла.

Инициализация люка

Отсоединение аккумуляторной батареи или низкий уровень ее заряда может привести к некорректной работе алгоритма люка, и люк может работать неправильно. С полностью заряженной и исправной аккумуляторной батареей, и включенном электропитании автомобиля (положение ON) выполните инициализацию следующим способом:

Инициализация обычного люка:

1.	Нажмите и удерживайте клавишу управления люком , или сдвиньте ее в направлении передней части автомобиля, пока люк не наклонится до максимально возможного положения, а затем отпустите кнопку;

2.	В течении 3с. снова сдвиньте клавишу  в направлении передней части автомобиля и удерживайте до тех пор, пока стекло люка завершит один цикл движения вверх/ вниз, до его остановки. Отпустите клавишу.

Инициализация завершена.

Инициализация панорамного люка:

1.	Нажмите и удерживайте клавишу управления люком  в направлении передней части автомобиля. Отпустите клавишу, когда панорамный люк начнет движение, сопровождаемое механическим звуком;

2.	В течении 3с. снова сдвиньте и удерживайте клавишу управления люком  в направлении передней части автомобиля, пока люк и шторка панорамного люка совершат полный цикл открывания и закрывания. Отпустите клавишу, когда шторка полностью закроется.

Инициализация завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед инициализацией убедитесь, что стекло и шторка люка полностью закрыты.

Дверь багажного отделения

Открывание двери багажного отделения

В течение 30 секунд после разблокировки автомобиля, нажмите кнопку открывания двери багажного отделения и потяните дверь вверх. Дверь автомобиля начнет автоматически открываться. При достижении среднего положения, включится освещение багажного отделения.

Закрывание двери багажного отделения

Потяните дверь багажного отделения вниз до положения равновесия, а затем нажмите на нее, для закрытия и блокировки.

ВНИМАНИЕ

● Для закрывания двери багажного отделения, нажмите на нее снаружи. Не используйте вспомогательную ручку непосредственно для закрывания двери, во избежание защемления. ● Не разрешайте детям пользоваться кнопкой замка задней двери, так как существует риск защемления. ● Пользоваться багажным отделением можно только при полностью открытой задней двери. Использование багажника при полуоткрытой задней двери может привести к травме, если дверь упадет.

Аварийное отпирание задней двери

Если дверь багажного отделения заблокирована, а кнопка открывания двери багажного отделения не работает, откройте заднюю дверь изнутри: сложите задние сиденья (см. раздел “III. Системы безопасности автомобиля - Сиденье - Регулировка задних сидений”). Найдите накладку на обшивке задней двери, как показано на рисунке. Снимите накладку. Потяните аварийный трос замка задней двери вниз и одновременно нажмите на заднюю дверь вверх, чтобы открыть ее.

Если вышеописанный способ не работает, с помощью отвертки поверните механизм замка двери багажного отделения против часовой стрелки в самое крайнее положение, а затем нажмите на заднюю дверь вверх, чтобы открыть ее.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если потребовался аварийный режим открывания и разблокировки двери багажного отделения, то задняя дверь неисправна. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта.

Меры предосторожности при перевозке багажа

●	Размеры багажа не должны превышать размеры проема двери багажного отделения. Перед началом движения убедитесь, что дверь багажного отделения заперта;

●	Во избежание повреждения элементов обшивки багажного отделения, вес багажа не должен превышать 40 кг;

●	Круглые или цилиндрические предметы необходимо надежно закрепить, во избежание их соударения с обшивками и дверью багажного отделения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается хранить и перевозить горючие, легковоспламеняющиеся, ядовитые и едкие грузы. Запрещается перевозить грузы с открытой дверью багажного отделения.

Капот двигателя

Открывание капота

1.	Потяните вверх ручку разблокировки капота двигателя, расположенную на передней левой обшивке салона автомобиля, под панелью приборов.

2.	Сдвиньте рычаг блокировки капота в передней центральной его части вправо, до возможности поднятия капота.

3.	Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его опорным стержнем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Открывайте капот только при выключенном электропитании автомобиля (положение OFF), и активированном стояночном тормозе. Перед открыванием капота убедитесь, что передние стеклоочистители прилегают к ветровому стеклу. В противном случае стеклоочистители или капот двигателя могут быть повреждены.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что опорный стержень полностью установлен в паз, чтобы предотвратить внезапное падение капота. Не перемещайте автомобиль с открытым капотом. Никогда не открывайте капот двигателя, если из моторного отсека выходит пар, из-за опасности получения травмы. Во избежание ожогов, держитесь за пластиковую часть опорного стержня.

Закрывание капота двигателя

1.	Приподнимите капот двигателя и извлеките стержень из паза. Закрепите его в держателе на капоте.

2.	Опустите капот и дайте ему свободно упасть с высоты около 30 см. Капот закрыт. Убедитесь, что капот заперт, потянув его за передний край вверх.

ВНИМАНИЕ

Перед началом движения убедитесь, что капот двигателя закрыт и заперт, во избежание несчастных случаев и аварий из-за ограничения видимости, если капот двигателя внезапно откроется. Не тяните за рычаг разблокировки капота двигателя, во время движения автомобиля.

Люк топливозаливной горловины

Топливозаливная горловина расположена в левой задней части автомобиля. Рычаг открывания люка топливозаливной горловины находится с левой стороны перед сиденьем водителя.

Заправка автомобиля топливом

1.	Выключите электропитание автомобиля (положение OFF) и закройте все двери и окна;

2.	Потяните рычаг открывания люка топливозаливной горловины вверх, и он слегка приоткроется.

3.	Полностью откройте люк горловины;

4.	Поверните крышку топливозаливной горловины против часовой стрелки, чтобы снять ее.

5.	Закрепите крышку горловины на задней стороне топливного лючка.

6.	Полностью поместите сопло топливного пистолета в топливный бак, зафиксируйте его и начните заправку.

ВНИМАНИЕ

Топливо легко воспламеняется. Избегайте искр, открытого огня или дыма во избежание воспламенения. Выключите двигатель перед заправкой топливом.

ПРИМЕЧАНИЕ

● Используйте только качественный автомобильный бензин. Топливная система и двигатель могут быть повреждены, если в топливную систему поступает некачественное топливо. ● Не используйте бензин, содержащий метиловый или этиловый спирт. ● Избегайте попадания топлива на окрашенную поверхность. Лакокрасочное покрытие может быть повреждено. ● Если люк топливозаправочной горловины замерз и его невозможно открыть из-за обледенения, слегка нажмите на него и протрите люк для удаления льда, а затем откройте люк.

ВНИМАНИЕ

● Крышку топливозаливной горловины открывайте медленно, во избежание разбрызгивания топлива из-за избыточного давления в баке. ● Погрузите сопло топливного пистолета в горловину как можно глубже. Иначе топливо может вылиться из бака, что может привести к пожару и взрыву. ● Если топливный пистолет выключается автоматически, то топливный бак заполнен. Не продолжайте заправку. Это может привести к разливу топлива или повреждению топливной системы. ● Перед открыванием крышки топливозаливной горловины, прикоснитесь к корпусу автомобиля или топливному пистолету для снятия статического электричества. Не садитесь в автомобиль во время заправки, во избежание разряда статического электричества.

Завершение заправки автомобиля

1.	Установите крышку обратно в заливную горловину и закройте ее, повернув по часовой стрелке до отчетливых щелчков.

2.	Закройте люк топливозаливной горловины.

Рулевое колесо

ВНИМАНИЕ

За рулем сохраняйте правильное положение. Запрещается регулировать положение рулевого колеса во время движения автомобиля. Из-за внезапного отказа фиксации рулевой колонки может произойти авария.

Регулировка рулевого колеса

1.	Потяните рычаг регулировки рулевого колеса вниз, для разблокировки механизма регулировки рулевой колонки;

2.	Установите рулевое колесо в необходимое положение;

3.	Переведите рычаг регулировки рулевого колеса в исходное положение. Положение рулевого колеса зафиксировано.

ПРИМЕЧАНИЕ

В рулевом колесе расположена подушка безопасности водителя и кнопка сигнала. Во избежание смещения рулевого колеса автомобиля, рычаг регулировки рулевого колеса должен быть плотно прижат, и зафиксирован.

Кнопки управления на рулевом колесе

1.	[MODE] РЕЖИМ

Короткое нажатие: нажмите для выбора режима в следующей последовательности FM→AM→USB. При подключении внешнего устройства, система автоматически переходит в режим его воспроизведения, и отображает текущий режим. Если внешнее устройство не подключено, система пропускает этот режим.

Если на экран выведен режим навигации, процесс переключения происходит в фоновом режиме.

Длительное нажатие: Включение/ выключение системы.2.	[]

Короткое нажатие: ответ на входящий звонок, поиск следующей радиостанции/ выбор следующий трека.

Длительное нажатие: выбор следующей сохраненной радиостанции/ быстрая перемотка вперед.

3.	[]

Короткое нажатие: завершение телефонного вызова/ поиск предыдущей радиостанции/ выбор предыдущего трека.

Длительное нажатие: выбор последней сохраненной радиостанции/ перемотка назад.

4.	[/]

:	Увеличение громкости звука;

:	Уменьшение громкости звука;

5.	[]: Быстрое отключение звука/ пауза;

6.	[]: Активация Bluetooth dial-up;

7.	[◄/►/▲//OK]: Кнопки управления прибором.

Короткое нажатие кнопок: ▼/▲ - переключение между показаниями пробега, средним расходом топлива, расстояние поездки A/B, информацией о давлении в шинах и скоростью круиз контроля (※).

Длительное нажатие кнопки OK - сброс среднего расхода топлива и пробега поездок A/B по очередности.

Короткое нажатие кнопок: ◄/► - переключение между интерфейсами бортового компьютера: информация о пробеге, информация об автомобиле, интерфейс настроек и навигации (※).

Комбинация приборов

Приборная панель

|  | 1. Тахометр двигателя; 2. Указатель температуры охлаждающей жидкости; 3. Информационный дисплей: Пробег поездки A; Пробег поездки B; Общий пробег; Средний расход топлива; Продолжительность поездки; Наружная температура; Крейсерская скорость; Навигационная информация; Текстовые предупреждающие сообщения; Передача АКПП. 4. Спидометр; 5. Указатель уровня топлива. |
| --- | --- |

Спидометр

Показывает скорость автомобиля в км/ч.

Тахометр двигателя

Показывает текущую скорость вращения двигателя (об/мин). Равна указанному значению ×1000 об/мин. Постоянное движение с максимальной скоростью вращения двигателя может привести к повреждению двигателя.

Датчик уровня топлива

Указывает приблизительный остаточный объем топлива в топливном баке:

Если индикатор находится на уровне сектора 8 (F (full)) - топливный бак заполнен;

Если индикатор находится на уровне сектора 1 (E (empty)), топливный бак пуст.

Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя

Указывает температуру охлаждающей жидкости двигателя. Если температура охлаждающей жидкости находится в пределах нормы, индикатор остановится на середине шкалы. Если индикатор находится на отметке сектора 7 или выше, это означает, что температура охлаждающей жидкости двигателя высокая, и двигатель перегрет.

Незамедлительно выключите двигатель и устраните причины его перегрева после охлаждения.

ВНИМАНИЕ

Запрещается повторный запуск двигателя до устранения причин неисправности, вызвавших перегрев.

### Сигнальные лампы и индикаторы

При включении питания автомобиля (положение ON), нижеперечисленные предупреждающие лампы и индикаторы на короткое время зажгутся и затем погаснут примерно через 3 секунды:

●	Индикатор подушки безопасности;

●	Индикатор низкого уровня топлива;

●	Индикатор давления в шинах ※;

●	Индикатор уровня тормозной жидкости;

●	Индикатор неисправности EPB 	(Электромеханический стояночный 	тормоз);

●	EPB (Электромеханический стояночный 	тормоз);

●	ABS;

●	ESC (Электронная система курсовой 	устойчивости);

●	ESP_OFF (Электронный контроль 	устойчивости ВЫКЛ.);

●	EPS;

●	Температура охлаждающей жидкости 	двигателя;

Если при включении питания автомобиля (положение ON), или после запуска двигателя, какая-либо предупреждающая лампа или индикатор не включился или не гаснет после включения, это указывает на неисправность системы. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта.

Фары дальнего света

Индикатор указывает на включенные фары дальнего света.

Фары ближнего света

Индикатор указывает на включенные фары ближнего света.

Задние противотуманные фонари

Индикатор указывает на включенные задние противотуманные фонари.

Габаритные огни

Индикатор указывает на включенные габаритные огни.

Лампы указателей сигналов поворота

При включении подрулевого переключателя поворота или аварийной сигнализации индикатор сигнала поворота мигает в сопровождении звуковых "щелчков". Если совместно включен какой-либо другой предупреждающий сигнал (например, предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности), звукового сопровождения сигнала поворота не будет.

Индикатор давления масла

При включении питания автомобиля (положение ON), индикатор давления масла загорается и гаснет после запуска двигателя. Если индикатор давления масла продолжает гореть после запуска двигателя, или загорается во время движения автомобиля, это указывает на низкое давление масла или неисправность системы смазки. При возникновении такой ситуации, как можно скорее безопасно припаркуйте автомобиль, выключите двигатель и проверьте уровень масла в двигателе.

Индикатор зарядки аккумуляторной батареи

При включении питания автомобиля (положение ON), индикатор заряда аккумуляторной батареи загорается, и гаснет после запуска двигателя. Если индикатор загорается во время работы автомобиля, это указывает на неисправность системы зарядки аккумуляторной батареи. Отключите лишние потребители электропитания и обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта.

Индикатор подушки безопасности

Если индикатор подушки безопасности загорается во время движения автомобиля, это указывает на неисправность работы системы SRS. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта.

Индикатор ремней безопасности

См. Раздел «III. Системы Безопасности Автомобиля - Сиденье - Напоминание о ремне безопасности».

Индикатор неисправности двигателя

При включении питания автомобиля (положение ON), индикатор неисправности двигателя загорается и гаснет после запуска двигателя. Если предупреждающая лампа продолжает гореть после запуска двигателя, это указывает на неисправность модуля управления двигателем или системы контроля выбросов. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта.

Иммобилайзер

После активации иммобилайзера, контрольная лампа мигает с низкой частотой, указывая, что автомобиль находится под охраной. В состоянии тревоги она будет мигать с высокой частотой.

Индикатор низкого уровня топлива

Если во время движения автомобиля загорается индикатор низкого уровня топлива, как можно скорее заправьте автомобиль топливом. После включения индикатора низкого уровня топлива, своевременно заправляйте автомобиль. Расстояние до заправки отражается на дисплее. См. раздел “Информация о поездке – Запас топлива до заправки”.

Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя

Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя загорается, когда указатель достигает отметки напротив сектора 7.

Если индикатор горит непрерывно, загорается после запуска двигателя или во время движения, это указывает что двигатель еще не достиг рабочей температуры или на неисправность его работы. Если через несколько минут работы двигателя индикатор погаснет, двигатель достиг нормальной рабочей температуры.

Индикатор круиз-контроля ※

При активации функции круиз-контроля нажатием на клавишу, индикатор включится.

Индикатор системы START-STOP ※

Когда активирована функция START-STOP, но текущее состояние не позволяет запустить двигатель, загорится индикатор. См. «V. Управление автомобилем - Функция START-STOP».

Индикатор давления в шинах ※

Если индикатор давления в шинах загорается во время движения автомобиля, или не загорается при включении зажигания, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики.

Индикатор неисправности электромеханического стояночного тормоза (EPB)

Если загорается и/или продолжает гореть индикатор неисправности электро-механического стояночного тормоза, это указывает на неисправность системы ESC. Как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для обслуживания:

Индикатор работы системы HDC

При активации системы HDC (Hill Decent Control/ Система помощи при спуске), включится соответствующий индикатор.

Индикатор электромеханического стояночного тормоза (EPB)

При постановке автомобиля на стояночный тормоз - загорается индикатор; при отпускании стояночного тормоза индикатор гаснет. Если индикатор стояночного тормоза не отображает его фактическое состояние, как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для проверки и обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается использовать стояночный тормоз во время движения автомобиля. В противном случае движение автомобиля будет затруднено и может быть повреждена система стояночного тормоза.

Индикатор неисправности тормозной системы

Если индикатор неисправности тормозной системы не загорается при включении зажигания или не гаснет в последствии, это информирует о низком уровне тормозной жидкости или о неисправности системы распределения тормозных усилий (EBD). Как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для обслуживания.

Индикатор системы ABS

Если индикатор системы загорается во время движения автомобиля, это указывает на неисправность системы ABS. В этом случае тормозная система работает без ABS. Как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для обслуживания.

Индикатор электронной системы курсовой устойчивости (ESC)

Если во время движения автомобиля индикатор электронной системы курсовой устойчивости мигает, а затем гаснет это указывает на срабатывание системы ESC.

Если индикатор продолжает гореть после запуска двигателя, это указывает на неисправность электронной системы курсовой устойчивости (ESC). Как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта.

Индикатор отключения электронной системы курсовой устойчивости (ESC_OFF)

Индикатор загорается, если электронная система курсовой устойчивости выключена. При повторном включении системы или выключении зажигания он погаснет.

Индикатор EPS

Если индикатор неисправности EPS мигает или подозрительно загорается во время движения автомобиля, это указывает на неисправность системы EPS. Как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта.

Звуковые предупреждения и напоминания

Предупреждение об открытой двери

При включении питания автомобиля (положение ON), или запуске двигателя, если любая из дверей открыта, прозвучит звуковой сигнал.

Напоминание о не пристегнутом ремне безопасности

Если водитель или передний пассажир не пристегнуты ремнем безопасности, то при увеличении скорости автомобиля выше 7км/ч, раздастся звуковой предупреждающий сигнал. Через 5 минут сигнал прекратится.

Примечание: звуковое предупреждение о не пристегнутых ремнях безопасности применимо только к передним пассажирам, на моделях, оборудованных системой предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности.

Предупреждение о не выключенном освещении

Если после выключения зажигания (положение OFF) и открывания водительской двери фары или габаритные огни автомобиля не выключены, прозвучит звуковой сигнал.

Предупреждение о не закрытой двери

Если после выключения электропитания автомобиля (положение OFF), при нажатии кнопки блокировки (Lock) на ключе, любая из боковых дверей, капот и задняя дверь не закрыты, 3 раза прозвучит звуковой сигнал и двери не будут заблокированы.

Включение функции "Сопровождение до дома".

При выключенном электропитании автомобиля (положение OFF), в течении 2с переключите освещение из выключенного положения (OFF) в положение ближний свет, а затем снова в положение (OFF). При активации функции "Сопровождение до дома" раздастся звуковой сигнал.

Предупреждение о низком уровне заряда элемента питания пульта дистанционного управления

При переключении режима электропитания в положение ACC или выключено (OFF) нажмите кнопку разблокировки (Unlock) на ключе и откройте водительскую дверь автомобиля. При низком уровне заряда элемента питания пульта дистанционного управления, прозвучит звуковой сигнал.

Ключ не обнаружен

Если при включении электропитания в положение ON/ACC ключ в автомобиле отсутствует или не обнаружен, прозвучит звуковой сигнал.

Предупреждение о ключе в автомобиле

Если при нажатии кнопки блокировки (Lock) на двери автомобиля для его закрытия ключ остался внутри автомобиля, прозвучит предупредительный сигнал.

Предупреждение о переключении селектора АКПП в положение «P» ※

Если при запуске двигателя селектор переключения передач находится не в положении «Р», прозвучит звуковой сигнал.

Предупреждение о незакрытом люке

Если после выключения электропитания (положение OFF) люк не закрыт, раздастся продолжительный звуковой сигнал.

Предупреждение о переключении активного состояния иммобилайзера

При переключении режима электропитания в положение ACC/OFF, при переключении активного состояния иммобилайзера, прозвучит звуковой сигнал.

Предупреждение о низком уровне топлива

При первичном достижении уровня топлива контрольной точки, прозвучит короткое звуковое предупреждение и загорится индикатор низкого уровня топлива.

Информационный дисплей

Информация о поездке

Расстояние поездки

Trip Information A; Trip Information B

Информация о поездке (A, B): Отображает пройденное расстояние одной поездки в диапазоне от 0,0 км до 999,9 км. Если значение превысит 999,9 км, показания одометра автоматически сбросятся до нулевого значения.

Для сброса текущих показаний, нажмите и удерживайте кнопку OK.

Общий пробег (ODO)

999 999 km - отображает общий пробег автомобиля в диапазоне 0 – 999 999 км. Если общий пробег автомобиля достигнет 999 999 км, показания одометра зафиксируются и не изменятся в дальнейшем.

Средний Расход Топлива

Отображает средний расход топлива с момента последнего сброса функции.

Если значение среднего расхода топлива не сбрасывалось в течение длительного времени, фактический средний расход топлива может превышать значение на дисплее. В этом случае отображаемый средний расход топлива стремится к стабильному показателю.

Расстояние до заправки

Отображает приблизительное расстояние, которое может проехать автомобиль на оставшемся топливе. Расстояние до заправки рассчитывается по остаточному объему топлива и последнему среднему расходу топлива.

На него могут влиять особенности вождения и маршрут движения. Отклонения от расчетных показаний является нормой. Если при движении автомобиля указатель показывает низкий уровень топлива, и загорелась предупреждающая лампа, как можно скорее заправьте автомобиль топливом. Расстояние, оставшееся до заправки, отображается на дисплее.

Оповещения

Парковочный радар

Отображает расстояние от автомобиля до обнаруженного препятствия до тех пор, пока существует опасность наезда на препятствие.Открытая дверь

Информирует об открытых дверях автомобиля, капота и задней двери багажного отделения. Если любая из дверей, или капот открыты, прозвучит предупредительный сигнал.

Информация о давлении в шинах ※

Отображает значение давления в шинах, температуру в шинах и предупреждает о низком давлении в шинах и перегреве.Ключ не обнаружен

Убедитесь, что ключ расположен в автомобиле. Если ключ находится в автомобиле, а на информационном дисплее отображается данное сообщение - элемент питания ключа разряжен. Нажмите кнопку блокировки (Lock) на ключе, и проверьте работу индикатора. Если индикатор не включается, замените элемент питания ключа для корректной работы системы бесключевого доступа (PEPS).

Нажмите педаль тормоза для запуска двигателя ※

Напоминание водителю о нажатии на педаль тормоза перед запуском двигателя.

Переведите селектор АКПП в положение «P» ※

Запуск двигателя возможен только при положении селектора АКПП в положении «P».Низкий уровень заряда элемента питания ключа дистанционного управления

При низком уровне заряда элемента питания ключа, прозвучит звуковой сигнал, и отобразится соответствующая информация на дисплее. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для замены элемента питания.

Навигация

Дисплей синхронизации навигационной информации.

Управление освещением

Подрулевой переключатель управления освещением

Выключение: в выключенном положении подрулевого переключателя освещения (положение OFF) и выключенном электропитании автомобиля (положение OFF/ ACC) – все освещение автомобиля выключено. При включении электропитания автомобиля (положение ON/ START), все освещение выключено, за исключением габаритных дневных ходовых огней.

Обозначение на переключателе:

: габаритные огни, освещение номерного знака;

: фары, габаритные огни, освещение номерного знака;

AUTO (АВТО) ※: при переключении в автоматический режим (AUTO) - фары загораются и гаснут автоматически, в зависимости от освещенности окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ

Датчик освещенности окружающей среды установлен на передней панели, по центру дефлекторов ветрового стекла. Не размещайте в этой области какие-либо предметы, чтобы не блокировать работу датчика.

Дневные ходовые огни ※

При включенном электропитании автомобиля (положение ON/ START), и положении переключателя освещения в положении ВЫКЛ. (OFF), дневные ходовые огни включены.

Регулировка уровня ближнего света фар

При изменении положения автомобиля, в зависимости от загрузки, ускорений, торможений и других условий, во избежание ослепления других участников дорожного движения, возможна регулировка уровня освещения ближнего света фар с помощью регулятора уровня. Прокрутите регулятор вверх, и уровень ближнего света фар поднимется на максимальный уровень (-->0, максимальное расстояние освещения); прокрутите вниз, и угол освещения фар опустится (-->5, минимальное расстояние освещения).

Автоматическая регулировка света фар ※

Система может поддерживать световой пучок фар головного освещения в горизонтальном положении независимо от положения и загрузки автомобиля. Это снижает ослепительное воздействие света фар на других участников дорожного движения.

Если контрольная лампа  в комбинации приборов продолжает гореть, это указывает на неисправность системы. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики.

После ремонта или замены подвески автомобиля, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN, для регулировки фар и проверки системы автоматической регулировки света фар.

Подрулевой переключатель указателей поворотов

При включенном электропитании автомобиля (положение ON) переключите подрулевой переключатель указателя поворотов вверх/ вниз, и правый/ левый сигнал поворота начнет мигать. Если подрулевой переключатель поворотов переключить вверх/ вниз, а затем сразу вернуть в нейтральное положение, соответствующий сигнал указателя поворота мигнет 3-и раза.

Если при включении указателя поворота сигнальная лампа мигает в два раза быстрее, чем обычно, это указывает на неисправность лампы сигнала поворота.

Переключатель фар дальнего/ ближнего света

Поверните переключатель освещения в положение и включите ближний свет фар. Нажмите на переключатель освещения «от себя» для включения дальнего света фар.

Для мигания дальним светом фар, потяните на себя переключатель освещения, например, во время обгона. Ручка вернется в исходное положение, как только будет отпущена.

Переключатель противотуманных фар

Поверните переключатель управления освещением в положение , и поверните выключатель противотуманных фар против часовой стрелки для включения противотуманных фар.

Регулировка подсветки

Включите габаритные огни и поверните вверх/ вниз регулятор подсветки. Подсветка автомобиля станет ярче / темнее.

Передний плафон освещения

Передний потолочный плафон состоит:

A.	Лампа внутрисалонного освещения;

B.	Лампы подсветки салона и КПП;

C.	Выключатель освещения при открытых дверях;

D.	Клавиша открывания шторки люка ※;

E.	Выключатель потолочного освещения;

F.	Клавиша закрывания шторки люка ※;

G.	Выключатель индивидуального освещения;

H.	Микрофон;

I.	Клавиша управления люком,

J.	Кнопки системы вызова экстренных оперативных служб ※ / Футляр для очков ※.

Для включения индивидуального внутрисалонного освещения нажмите на левый/ правый выключатель (G), и включится соответствующая лампа освещения. Повторное нажатие выключит ее.

При включенном электропитании автомобиля (положение ON/ START), лампы подсветки КПП включены. При выключенном электропитании (положение OFF), подсветка КПП выключена.

Выключатель освещения при открытых дверях: нажмите выключатель освещения при открытой двери. При открывании двери внутрисалонное освещение включится. При закрывании двери внутрисалонное освещение плавно выключится. Если какая-либо дверь не закрыта в этот момент, лампа продолжит гореть. Нажмите кнопку еще раз для отключения данного режима.

Освещение задней части салона

Для включения индивидуального освещения в задней части салона, нажмите на соответствующий выключатель. Повторное нажатие выключит индивидуальное освещение.

Стеклоочистители и омыватели

Переключатель стеклоочистителя

Подрулевой переключатель состоит из переключателей переднего и заднего стеклоочистителей, и регулятора скорости работы переднего стеклоочистителя.

Стеклоочистители ветрового стекла

MIST (Туман):	Слегка нажмите на переключатель вверх, и дайте ему свободно вернуться. Стеклоочиститель сработает один раз.

OFF:	Передние стеклоочистители выключены;

INT:	Передние стеклоочистители работают в прерывистом режиме;

LO:	Передние стеклоочистители работают на стабильной низкой скорости;

HI:	Передние стеклоочистители работают на стабильной высокой скорости.

Регулировка интервала работы ※

При повороте регулятора подрулевого переключателя, интервал работы стеклоочистителя постепенно сокращается, а скорость его работы возрастает.

Автоматическая работа※

Скорость работы стеклоочистителя напрямую зависит от количества осадков. При повороте регулятора подрулевого переключателя, чувствительность к обнаружению осадков снижается.

Стеклоочиститель задней двери

OFF:	Стеклоочиститель выключен;

ON:		Стеклоочиститель работает с перерывами.

Стеклоомыватели

Стеклоомыватель ветрового стекла

Для включения стеклоомывателя потяните подрулевой переключатель стеклоочистителя на себя, и стеклоомыватель начнет работать. По окончании его работы, стеклоочистители продолжат движение в течение короткого времени.

Стеклоомыватель заднего стекла

Для включения омывателя стекла задней двери, слегка нажмите на подрулевой переключатель стеклоочистителя в направлении «от себя», и омыватель заднего стекла начнет работать. По окончании его работы стеклоочиститель продолжит движение в течение короткого времени.

Если стеклоомыватель не работает, проверьте уровень омывающей жидкости, и добавьте ее в случае необходимости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте омыватель при низком уровне омывающей жидкости, т.к. это может привести к повреждению мотора. Не включайте стеклоочиститель на сухом стекле, т.к. можно поцарапать стекло, повредить щетки или может сгореть мотор стеклоочистителя. При отрицательной температуре окружающей среды, перед включением стеклоочистителя, убедитесь, что он не примерз к стеклу, и полностью разморожен. Перед использованием омывателя удостоверьтесь, что размораживание было проведено должным образом. В противном случае жидкость омывателя может замерзнуть на поверхности ветрового стекла, что может повлиять на обзор и безопасность.

Система кондиционирования воздуха

Общее описание

Забор воздуха снаружи

Для нормальной работы системы кондиционирования, убедитесь, что воздуховоды перед лобовым стеклом и дефлекторы системы кондиционирования воздуха свободны от посторонних предметов, таких как снег и листья, и т.д.

Циркуляция воздуха внутри салона

Циркуляция воздуха внутри салона в течении длительного времени может привести к замораживанию окон. Не включайте режим внутрисалонной циркуляции воздуха при активной функции осушения воздуха или антизапотевания стекол.

После включения режима внутрисалонной циркуляции воздуха, не курите в салоне, т.к. сигаретный дым и смолы откладываются на испарителе, и становятся источником постоянного запаха.

Отопление

Система отопления может повысить температуру в салоне только после достижения рабочей температуры работы двигателя. Воздушные потоки рекомендуется направлять в пространство для ног и на ветровое стекло, при его запотевании.

Охлаждение

Использование системы кондиционирования воздуха влияет на увеличение расхода топлива.

Воздух охлаждается по мере прохождения его через испаритель. Во избежание запотевания окон, влага в воздухе поглощается. Образующийся в результате этого конденсат стекает наружу. Вследствие этого допускается образование небольшого водяного пятна под автомобилем.

Рекомендуется предварительно направить воздушные потоки от лица, а затем активировать режим внутренней циркуляции воздуха.

Кондиционер с ручным управлением

Обзор и функции панели управления

A.	Включение кондиционера

Нажмите кнопку A/C для ручного включения или отключения функции охлаждения воздуха с помощью кондиционера. Работает только при работающем двигателе и вентиляторе системы кондиционирования.

B.	Регулировка температуры:

Поверните ручку для регулировки температуры воздуха в салоне автомобиля. Красная область - подача горячего воздуха, а синяя область – холодного воздуха.

C.	Регулировка воздушного потока

Плавно поверните ручку для регулировки воздушного потока до необходимого уровня:

Поверните ручку по часовой стрелке – для увеличения потока, и против часовой стрелки – для его уменьшения.

D.	Максимальное охлаждение салона автомобиля

В этом режиме кондиционер работает с максимальной холодопроизводительностью, для скорейшего охлаждения воздуха в салоне автомобиля. Для выхода из данного режима используйте переключатели, или ручки охлаждения, а также с помощью кнопок изменения режимов внутренней или внешней циркуляции.

E.	Обогреватель заднего стекла

Нажмите кнопку, и включится индикатор, подтверждающий включение функции обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида. Функция обогрева будет работать около 14-ти минут, а потом автоматически отключится. Для ручного отключения нажмите на кнопку еще раз.

F.	Размораживание и антизапотевание ветрового стекла

Нажмите кнопку, и включится индикатор обогрева ветрового стекла. Активируется режим размораживания и антизапотевания ветрового стекла. Воздушный поток по умолчанию установлен на уровне 5, и активируется режим циркуляции наружного воздуха. Эффективность разморозки может быть увеличена путем увеличения температуры и воздушного потока.

G.	Циркуляция воздуха внутри салона

Нажмите кнопку для переключения на внутреннюю циркуляцию воздуха - индикатор включится, а воздух начнет циркулировать внутри салона. Повторное нажатие кнопки приведет к забору свежего воздуха снаружи в салон автомобиля, а индикатор погаснет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Циркуляция воздуха внутри салона в течении длительного времени может привести к загрязнению воздуха и низкому содержанию кислорода внутри автомобиля. При необходимости, откройте окна автомобиля для вентиляции.

H.	Циркуляция наружного воздуха:

Нажмите кнопку для переключения на внешнюю циркуляцию воздуха. Индикатор включится, и в салон начнет поступать воздух снаружи.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь в наличии свежего воздуха внутри автомобиля. Для минимизации запотевания окон при выключенном кондиционере, как можно чаще используйте режим внешней циркуляции воздуха. При включении режима внешней циркуляции воздуха, если переключатель температуры установлен в красном положении, поступает подогретый воздух; если же переключатель установлен на синее положение, поступающий воздух соответствует температуре окружающей среды. Если не очень холодно, режим внешней циркуляции и подачи воздуха в область ног можно включить с функцией обогрева ног. При включенном режиме внешней циркуляции воздуха, внешние запахи беспрепятственно попадают в автомобиль. При нахождении автомобиля в зоне с плохим качеством воздуха и большим содержанием пыли, рекомендуется переключаться на циркуляцию воздуха внутри салона.

J.	Выключение кондиционера A/C:

Нажмите кнопку для выключения кондиционера (A/C) и переключения его в режим ожидания. На дисплее отразится режим обдува и включится индикатор внешней/ внутренней циркуляции воздуха.

K.	Выбор режима

Нажмите кнопку для выбора одного из 4х режимов подачи воздуха:

a.	Лицо: Воздух выходит из центрального и боковых воздуховодов;

b.	Лицо и ноги: воздух выходит из центрального, боковых воздуховодов и воздуховодов в области ног;

c.	Ноги: Воздух выходит, в основном, из воздуховодов в области ног;

d.	Ноги и ветровое стекло: воздух выходит из воздуховодов обдува ветрового стекла, боковых воздуховодов и воздуховодов в области ног.

Автоматическая система управления климатом A/C

Обзор и функции панели управления

A.	Уменьшение воздушного потока

Нажмите кнопку (положение 1) для уменьшения воздушного потока. Мощность воздушного потока будет отображаться на экране.

B.	Увеличение воздушного потока

Нажмите кнопку (положение 8) для увеличения воздушного потока. Мощность воздушного потока будет отображаться на экране.

C.	Выбор режима

Нажмите кнопку для выбора одного из 4х режимов подачи воздуха:

a.	Лицо: Воздух выходит из центрального и боковых воздуховодов;

b.	Лицо и ноги: воздух выходит из центрального, боковых воздуховодов и воздуховодов в области ног;

c.	Ноги: Воздух выходит, в основном, из воздуховодов в области ног;

d.	Ноги и ветровое стекло: воздух выходит из воздуховодов обдува ветрового стекла, боковых воздуховодов и воздуховодов в области ног.

D.	Включение кондиционера

Нажмите кнопку A/C, для ручного включения или отключения функции охлаждения воздуха с помощью кондиционера. Работает только при работающем двигателе и вентиляторе системы кондиционирования одновременно.

E.	Регулировка температуры

Поверните левую/ правую ручку регулировки температуры воздуха для регулировки температуры в левой/ правой части салона автомобиля. Вправо (в сторону красной области) - подача теплого воздуха, влево (синяя область) – подача холодного воздуха. Значение температуры отображается на экране.

F.	Автоматический режим

Нажмите кнопку для выбора автоматического режима. Во время его работы автоматически достигается и поддерживается температура, установленная ранее, а также, сила и режим воздушного потока регулируются автоматически.

При включенном автоматическом режиме (AUTO), нажмите любую из перечисленных кнопок: охлаждения, регулировки воздушного потока, изменения режима обдува и циркуляции воздуха, и система выйдет из автоматического режима. Остальные функции по-прежнему будут работать в автоматическом режиме.

G.	Выключение системы управления климатом

Нажмите кнопку для выключения кондиционера (A/C) и переключения его в режим ожидания. На дисплее отразится режим обдува и включится индикатор внешней/ внутренней циркуляции воздуха

H.	Циркуляция воздуха внутри салона

Нажмите кнопку для переключения между внутренним и внешним режимом циркуляции воздуха. При включенной внутренней циркуляции на кнопке загорится контрольная лампа, и воздух циркулирует внутри салона.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что внутри автомобиля всегда есть свежий воздух. В случае, когда кондиционер выключен, для минимизации запотевания окон, как можно чаще используйте режим внешней циркуляции воздуха. При включении режима внешней циркуляции воздуха, если переключатель температуры установлен в красном положении, поступает подогретый воздух; если же переключатель установлен на синее положение, поступающий воздух соответствует температуре окружающей среды. Если не очень холодно, режим внешней циркуляции и подачи воздуха в область ног можно включить с функцией обогрева ног. При включенном режиме внешней циркуляции воздуха, внешние запахи беспрепятственно попадают в автомобиль. При нахождении автомобиля в зоне с плохим качеством воздуха и большим содержанием пыли, рекомендуется переключаться на циркуляцию воздуха внутри салона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Циркуляция воздуха внутри салона в течении длительного времени может привести к загрязнению воздуха и низкому содержанию кислорода внутри автомобиля. При необходимости, откройте окна автомобиля для вентиляции.

J.	Генератор ионов

Нажмите кнопку и загорится индикатор, а затем начнет работать анионный генератор.

K.	Размораживание и антизапотевание ветрового стекла

Нажмите кнопку, и включится индикатор обогрева ветрового стекла. Активируется режим размораживания и антизапотевания ветрового стекла. Воздушный поток по умолчанию установлен на уровне 5, и активируется режим циркуляции наружного воздуха. Эффективность размораживания ветрового стекла может быть увеличена путем повышения температуры и воздушного потока.

L.	Обогреватель заднего стекла

Нажмите кнопку, и включится индикатор, подтверждающий включение функции обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида. Функция обогрева будет работать около 14-ти минут, а потом автоматически отключится. Для ручного отключения нажмите на кнопку еще раз.

M.	Кнопка деления климатических режимов (DUAL)

Нажмите кнопку или отрегулируйте температуру (+/-) со стороны переднего пассажира. Система перейдет в режим раздельных климатических настроек (загорится индикатор). В этом режиме можно установить разную температуру для левой и правой части салона отдельно. Повторное нажатие кнопки вернет систему в режим единой климатической зоны, индикатор погаснет. Приоритетом будет установленный температурный режим со стороны водителя.

Регулировка воздушных потоков

Расположение воздуховодов

| A | Боковые дефлекторы передних стекол |
| --- | --- |
| B | Центральные воздуховоды |
| C | Дефлекторы обдува ветрового стекла |
| D | Боковые воздуховоды |
| E | Воздуховоды области ног передних пассажиров |
| F | Воздуховоды области ног задних пассажиров |
| G | Воздуховоды задних пассажиров |

Регулировка центральных воздуховодов

①:	Для изменения направления воздуха, отрегулируйте заслонки воздуховодов вверх/ вниз или влево/ вправо;

②:	Для открывания/ закрывания воздуховода передвиньте заслонку влево/ вправо.

Регулировка боковых воздуховодов

①:	Для изменения направления воздуха, отрегулируйте заслонки воздуховодов вверх/ вниз или влево/ вправо;

②:	Для открывания/ закрывания воздуховода передвиньте заслонку влево/ вправо.

Регулировка воздуховодов задних пассажиров

①:	Для изменения направления воздуха, отрегулируйте заслонки воздуховодов вверх/ вниз или влево/ вправо;

②:	Для открывания/ закрывания воздуховода передвиньте заслонку влево/ вправо.

Эксплуатация системы кондиционирования воздуха

Для снижения уровня запахов, возникающих при работе системы кондиционирования, выполните следующие действия:

1.	На работающем двигателе;

2.	Выключите систему кондиционирования воздуха;

3.	Включите вентилятор на максимальный уровень воздушного потока;

4.	Установите температуру на максимально высокое значение;

5.	Включите режим внешней циркуляции воздуха;

6.	Подождите около 3~5 минут, а затем выключите двигатель.

Быстрый нагрев салона

|  | Ручная система управления кондиционером | Автоматическая система управления кондиционером |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установите силу воздушного потока на 8-й уровень; | Нажмите кнопку "Auto". |
| 2 | Установите температуру воздуха на максимально горячий уровень; |  |
| 3 | Переключите направление воздушного потока в ноги. |  |

Быстрое охлаждение салона

|  | Ручная система управления кондиционером | Автоматическая система управления кондиционером |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нажмите кнопку «MAX A/C». | Нажмите кнопку «Auto». |

Размораживание ветрового стекла

|  | Ручная система управления кондиционером | Автоматическая система управления кондиционером |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нажмите кнопку размораживания ветрового стекла | Нажмите кнопку размораживания ветрового стекла |
| 2 | Повысьте эффективность путем увеличения температуры и воздушного потока | Повысьте эффективность путем увеличения температуры и воздушного потока |

Антизапотевание ветрового стекла

|  | Ручная система управления кондиционером | Автоматическая система управления кондиционером |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нажмите кнопку размораживания ветрового стекла | Нажмите кнопку размораживания ветрового стекла |
| 2 | Установите комфортную температуру в салоне. | Установите комфортную температуру в салоне. |

Мультимедийная система

Общее описание

Радио

При выезде за пределы зоны уверенного приема, радиосигнал слабеет. Высокие здания или перепады рельефа местности могут сильно ухудшать условия распространения радиосигнала. Включение обогрева стекла задней двери может помешать уверенному приему радиосигнала; отключите обогрев, чтобы улучшить условия приема.

Ветер, дождь, гром, молнии и т.д. могут вызвать помехи в радиоволнах, ослабить прием сигнала или вовсе прервать прием.

Если автомобиль находится в зоне перекрытия двух радиостанций с одинаковой или похожей частотой вещания, то сигналы этих станций будут мешать друг другу.

Самостоятельная замена радиоантенны может привести к некорректной работе радиоприемника или его повреждению.

Интерфейс USB

Используется для подключения внешних устройств. Плохой контакт или несовместимость с интерфейсом USB может привести к ошибкам считывания информации, воспроизведению с паузами, перебоями или замедлением.

Поскольку существует большое количество разных запоминающих USB устройств, гарантировать, что все запоминающие устройства могут быть успешно подключены к интерфейсу USB, невозможно.

Система InСall

Функции системы InСall могут быть активированы при условии, что между мобильным телефоном и головным устройством автомобиля установлено Bluetooth и WLAN соединение с подключением к интернету (Wi-Fi).

Водителю не рекомендуется отвлекаться на просмотр видео и управлять устройством во время движения автомобиля, во избежание нарушения ПДД и совершения ДТП.

Не рекомендуется совершать телефонные вызовы на телефон, или использовать телефон для звонка пассажиру, находящемуся в автомобиле. Это приведет к возникновению эха, искажению звука и другим проблемам, вызванным взаимными помехами между усилителем мощности звука и телефоном.

Для обеспечения безопасности и нормальной работы системы, не снимайте и не обслуживайте устройство самостоятельно. Это может привести к повреждениям или несчастным случаям. Для получения подробной информации, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

Перед использованием системы InСall, зарегистрируйтесь, используя Ваши персональные данные. В противном случае будет доступ только к локальной музыке, видео, радио и просмотру фотографий. Другие функции системы будут недоступны.

Головное мультимедийное устройство (InCall)

Описание панели

[]: HOME/ Домой

Нажмите для возврата на главную страницу.

[]: Предыдущий трек/ перемотка назад

Короткое нажатие: Поиск предыдущей радиостанции/ предыдущего трека;

Длительное нажатие: Перемотка.

[]:	Включение/ выключение/ регулировка громкости

Короткое нажатие: включить/ выключить звук/ включить звук.

Длительное нажатие: Выключение.

Вращение: Регулировка громкости звука. Для увеличения громкости - поверните по часовой стрелке; для уменьшения громкости - против часовой стрелки.

[]: Следующий трек/ перемотка вперед;

Короткое нажатие: Поиск следующей радиостанции/ следующий трек.

Длительное нажатие: Перемотка вперед.

[]: push-to-talk / Нажмите для разговора

Прямое соединение с Центром обслуживания TSP. Для использования данной функции необходимо Bluetooth соединение сотового телефона с устройством InCall.

Предупреждение о работе внешних устройств

Bluetooth подключение

На автомобиле установлена версия Bluetooth-терминала 4.0. Терминал поддерживает протоколы A2DP, HFP, AVRCP, PBAP, SPP, HID, GATT, PXP, LLS и TIP.

Терминал поддерживает телефоны, совместимые с версией Bluetooth 4.0, включая Apple, Samsung, Nokia, Huawei, HTC, MI и т. д.

Ввиду наличия различных версий Bluetooth и большого количества вариантов программного обеспечения для мобильных телефонов, определенные функции телефонов могут отличаться или даже оказаться несовместимыми с системой автомобиля.

WLAN подключение

Терминал поддерживает наиболее распространенные телефоны, оснащенные функцией WLAN, включая Apple, Samsung, Nokia, Huawei, HTC, MI и т. д.

Ввиду наличия различных версий терминалов WLAN, мы не можем гарантировать, что терминал WLAN автомобиля поддерживает соединение WLAN со всеми мобильными телефонами.

Домашняя страница

Быстрое включение

После запуска головного устройства, на экране появится приветствие и предупреждение об ответственности (см ниже):

Нажмите [OK] для принятия, и система войдет в основной интерфейс.

Главное меню

В главном меню можно выбрать следующие функции:

●	Воспроизведение радио;

●	Мультимедиа;

●	Воспроизведение через Bluetooth подключение;

●	Навигация ※;

●	Телефонные вызовы;

●	Распознавание голоса ※;

●	Быстрая навигация ※;

●	Панорамный обзор ※;

●	Обновление системы ※;

●	Просмотр карты ※;

●	Управление файлами;

●	Информационная система;

●	Индивидуальные настройки.

Описание уведомлений на главном меню

:	Возврат на домашнюю страницу.

:	Уведомление о новом полученном сообщении.

:	Уведомление о подключении WLAN и мощность сигнала.

:	Уведомление о подключении Bluetooth и мощность сигнала.

:	Индикатор режима отключения звука.

USB Loading...:	Уведомление загрузки - во время загрузки данных с USB источника.

:	Отображение информации о треке/ радиостанции.

/:	Отображение состояния воспроизведения/ паузы;

:	Уровень заряда устройства при установленном Bluetooth соединении.

:	Уровень сигнала устройства при установленном Bluetooth соединении.Описание быстрого меню

Проведите вниз по экрану для доступа к быстрому меню.

Существует два интерфейса быстрого меню:

- статус включение/ выключение;

- информация.

В разделе включение/ выключение, можно изменить состояние (Вкл./ Выкл.) WLAN и Bluetooth, а также быстро выбрать/ изменить другие настройки. Кроме того, можно войти в основной интерфейс воспроизведения выбранного источника или отрегулировать громкость звука и яркость экрана.

Все уведомления системы (например, передача файлов, предупреждение о неисправности и т. д.) будут отображаться в строке уведомлений. Вы можете очистить/ удалить всю информацию в этой строке.

Радио

Поиск сигнала радиостанций, сканирование и воспроизведение радио.

Band/ Диапазон: Переключение между диапазонами частот: FM1/ FM2/ FM3/ AM1/ AM2 по очереди;

:	Короткое нажатие - выбор текущей радиостанции; продолжительное нажатие – добавление радиостанции в «избранное»;

:	Нажмите для переключения на предыдущую/ следующую радиостанцию;

:	Нажмите или сдвиньте для выбора радиостанции;

:	Поиск радиостанции вперед/ назад;

■:	Воспроизведение/ пауза

Мультимедиа

Воспроизведение музыки, видео и изображений с USB/ локального хранилища/ Bluetooth. Выберите источник для воспроизведения.

Поддерживаемые форматы аудио файлов: AAC, MP3, MP2, WAV, WMA, AIFF, OGG, AMR, APE, AU, FLAC, M4A, M4R, MKA, MMF и WV;

Поддерживаемые форматы видео файлов: WMV, F4V, FLV, MP4 (MPEG2/4/AVC), MOV, MPG, 3GP (H.264), AVI (MPEG2/4/AVC), MKV (MPEG2/4/AVC), RMVB, TS и VOB;

Поддерживаемые форматы файлов изображений: JPG, JPEG, BMP, PNG и GIF (только первый статический кадр).

1.	Локальное хранилище

Нажмите “Local Storage”/ "Локальное хранилище" для входа в интерфейс воспроизведения музыки. Для выбора аудио/ видео/ файла изображения для воспроизведения, нажмите на список.

В интерфейсе воспроизведения аудио/ видео доступны для выбора следующие операции: воспроизведение/ пауза, переключение вперед/ назад, регулировка воспроизведения и переключение режимов воспроизведения.

Сдвиньте экран влево или вправо в аудиоинтерфейсе, для переключения между основным и дополнительным интерфейсом.

:	Воспроизведение/ Пауза;

:	Отображение прогресса воспроизведения; нажмите или передвиньте индикатор выполнения для пропуска;

:	Предыдущий / Следующий;

:	Переключение между режимами: "Повторить все”/ “Повторить”/ “Случайная папка” и "Повторить папку".

3D Audio/ 3D-звук:	переключатель для включения/ выключения объемного звучания.

Примечание: во время движения автомобиля, при воспроизведении видео, на экране появится уведомление “No Video"/ «Видео недоступно».

В интерфейсе изображений можно совершать следующие операции: пролистывание вперед/ назад, увеличение/ уменьшение масштаба. Сдвиньте экран влево или вправо, чтобы посмотреть предыдущую или следующую картинку.

:	Нажмите для переключения между режимом слайд-шоу и просмотром одного изображения. В режиме слайд-шоу, изображения переключаются с интервалом в 3 сек.

/:	Увеличение/ уменьшение масштаба.

2.	USB музыка

Подключите USB-устройство. При обнаружении допустимых файлов, система автоматически перейдет в интерфейс USB и начнет воспроизведение.

Ознакомьтесь с описанием в локальном хранилище для функций воспроизведения аудио/ видео/ изображений в USB.3.	Воспроизведение через Bluetooth подключение

При установленном Bluetooth подключении доступны следующие функции в музыкальном интерфейсе Bluetooth: воспроизведение/ пауза, предыдущий трек/ следующий трек, звуковые эффекты и т. д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функция воспроизведения аудиофайлов через Bluetooth подключение поддерживается через оригинальный плеер мобильного телефона. Сторонние проигрыватели могут быть несовместимы.

Телефон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время вождения автомобиля не подключайте мобильный телефон к терминалу Bluetooth и не совершайте телефонные вызовы.

Настройка Bluetooth

Проверьте Bluetooth соединение и проверьте настройки в интерфейсе для активации/ деактивации Bluetooth.

Процедура подключения Bluetooth:

1)	Включите Bluetooth на головном устройстве (По умолчанию Bluetooth включен);

2)	Bluetooth название головного устройства - "CHANGAN". Найдите и выберите его на мобильном телефоне;

3)	Установите Bluetooth соединение между мобильным телефоном и головным устройством и проведите согласование.

4)	Bluetooth подключение установлено.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если рядом с устройством вызова находится высокомощное электрическое устройство, или мобильный телефон укрыт материалом, с содержанием металлов, Bluetooth соединение будет не стабильным или отключено. Если батарея телефона разряжена, Bluetooth соединение может не работать.

Набор номера

Для совершения вызова при установленном Bluetooth соединении, переключитесь на интерфейс набора номера. Система позволяет совершать вызовы путем цифрового набора номера или из записей телефонной книги. Режим ввода номера поддерживает интеллектуальный поиск.

Нажмите кнопку «Answer» (Ответ) или кнопку  на рулевом колесе для ответа на входящий звонок.

Нажмите кнопку «Refuse» (Отказ) или кнопку  на рулевом колесе для завершения вызова.

ПРИМЕЧАНИЕ

При следующих условиях вызываемый абонент может не услышать телефонный звонок совершенный по Bluetooth, или связь будет не устойчивой (с помехами): ● При движении автомобиля по грунтовой дороге (из-за шума при движении); ● При движении автомобиля на высокой скорости; ● Окно или люк автомобиля открыты; ● Воздушный поток от кондиционера направлен на микрофон; ● При работе вентилятора кондиционера на больших оборотах (шум от вентилятора); ● При движении/ остановке автомобиля под линиями высоковольтных передач, рядом к подстанциям или телевизионным башням.

3. Контакты

Введите имя или номер телефона абонента в поле ввода, найдите номер абонента в разделе “Контакты” и нажмите на него для совершения вызова.

Распознавание голоса ※

Функция распознавания голоса активируется по интеллектуальной голосовой команде "Hello, Android" («Привет, Андройд»). Интерфейс можно вызвать с помощью кнопки на рулевом колесе. Поддерживается голосовое управление функциями радио, мультимедиа, навигацией, кондиционером, и т. д.

Панорамный обзор ※

В этом режиме пользователь может включить/ выключить обзор, включить/ выключить вспомогательные парковочные линии и переключить вид. При достижении автомобилем скорости 30 км/ч, система выйдет из режима панорамного обзора.

Пользователь может выбрать вариант обзора: вперед/ назад/ влево/ вправо/ с обоих сторон (① - ⑤) нажатием, включить или выключить вспомогательные парковочные линии (⑥), или выбрать панорамное изображение (⑦).

Обновление системы

Для проверки информации о версии системы и доступных обновлениях, нажмите кнопку “System Upgrade”/ "Обновление системы" на главной странице.

Обновление системы возможно через USB и WLAN. Для завершения обновления, при необходимости, допускается перезагрузка системы.

1)	Обновление через USB: подключите к системе USB-устройство, на котором содержится пакет обновления. После успешного обнаружения пакета обновлений, нажмите кнопку "Обновить", а затем выполните пошагово обновление системы в соответствии с инструкциями на дисплее.

2)	Обновление через WLAN: при подключении системы к сети WLAN, если система обнаружила новый пакет обновления, доступный на сервере, нажмите кнопку "Обновить" и следуйте инструкциям системы для завершения обновления.

ПРИМЕЧАНИЕ

● Не отключайте питание во время обновления системы. Рекомендуется припарковать автомобиль в безопасном месте и не выключать двигатель во время обновления, во избежание автоматического выключения из-за низкого заряда батареи; ● Во время обновления через USB, поместите пакет обновления в корневой каталог USB-устройства. ● Перед обновлением через WLAN убедитесь, что WLAN соединение подключено и стабильно; в противном случае можно не загрузить файл обновления, что приведет к сбою процесса обновления.

Управление файлами

Интерфейс по умолчанию отображает список файлов, сохраненных в памяти системы (на локальном диске). С данными файлами возможны следующие операции: выбор файла/ папки, копирование/ удаление/ воспроизведение. Для внешних подключенных устройств доступно только копирование файлов/ папок на локальный диск для последующего выбора файла/ папки и воспроизведения.

Индивидуализация

В интерфейсе индивидуализации можно выбрать и установить тему/ обои интерфейса из предложенных вариантов, или вывести изображение из подключенного USB носителя для установки его в качестве темы/ обоев.

Настройки

Пользователю доступны следующие настройки:

●	Настройки системы;

●	Настройки звука;

●	Настройки автомобиля.

Настройки системы

1)	Дисплей

Доступны следующие настройки дисплея: выключение экрана, дневной/ ночной режим, воспроизведение видео во время вождения, установка формата времени, регулировка яркости.

При выключенном дисплее, коснитесь любой области дисплея, для включения экрана.

2)	Звук

Доступно включение/ отключение звука клавиатуры или регулировка громкости звука мультимедиа/ системы/ вызова/ навигации.

3)	Выбор языка

Пользователь может выбрать и установить язык системы из предложенных.

4)	WLAN подключение

Пользователь может включить или выключить подключение WLAN. При активировании беспроводной сети появится список доступных сетей для подключения и отключения.

5)	Bluetooth подключение

Пользователь может включить или выключить Bluetooth подключение, синхронизацию контактов, громкую связь при входящем вызове; включить или отключить видимость устройства и редактировать его имя; подключить, отключить или удалить соответствующее устройство.

6)	Внешнее устройство

Пользователь может установить правило взаимодействия с внешними подключенными USB устройствами: зарядка/ обмен данными.

7)	Терминал ID

Отображение информации о системе: TUID и UUID.

8)	Восстановление заводских настроек

Нажмите кнопку для сброса настроек. После подтверждения, система начнет процедуру возврата к заводским настройкам.

ПРИМЕЧАНИЕ

Никогда не отключайте питание во время процедуры восстановления заводских настроек.

Настройки звука

1)	Эквалайзер

Можно выбрать один из предложенных режимов звучания:

●	Standard;

●	Popular;

●	Rock and roll;

●	Jazz;

●	Classical;

●	Vocal;

или выбрать в интерфейсе индивидуальные настройки высоких, средних тонов и басы.

2)	Баланс звукового поля

Пользователь может отрегулировать или переместить/ изменить звуковое поле регулировки баланса. После сброса звуковое поле вернется в центр.

3)	3D аудио

Поддерживает басовый эффект 3D-аудио.

Настройки автомобиля

1)	Круиз контроль ※

Пользователь может выбрать оповещение о целях:

●	Выключить оповещение;

●	Установить оповещение только на распознавание целей,

●	Установить оповещение только на потерю целей;

●	Установить оповещение на распознавание и потерю целей.

2)	Предупреждение о об опасности фронтального столкновения ※

Пользователь может выбрать установки:

●	Системы предупреждения об опасности фронтального столкновения;

●	Установить чувствительность срабатывания системы предупреждения об опасности фронтального столкновения;

●	Включить/ Выключить систему автоматического аварийного торможения.

3)	Предупреждения об опасности позади автомобиля ※

Пользователь может управлять настройками систем:

●	Предупреждения о пересечении полосы движения;

●	Оповещения о пересечении потока;

●	Предупреждения о столкновении сзади;

●	Включение/ Выключение сигнала предупреждения о столкновении сзади.

4)	Система поддержания движения по полосе ※

Пользователь может регулировать:

●	Чувствительность;

●	Тип предупреждения;

●	Силу вибрации.

5)	Двери и окна ※

Пользователь может выбрать режим:

●	Дистанционного управления дверями/ окнами;

●	Автоматической блокировки дверей при движении автомобиля;

●	Автоматическая разблокировка при выключении двигателя;

●	Включение/ выключение функции автоматического закрытия люка во время дождя.

В соответствии с заводскими настройками, функция "Автоматической блокировки во время движения“ находится в неактивном состоянии. Для ее активации обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

6)	Освещение ※

Пользователь может выбрать:

●	Яркость подсветки;

●	Режим автоматического включения/ выключения дальнего света;

●	Включение/ выключение функции отложенного выключения фар (Headlamp Delay);

●	Количество срабатывания сигналов указателей поворота при нажатии.

7)	Режимы комфорта※

Выбор режима:

●	Автоматического складывания наружных зеркал заднего вида;

●	Автоматическое включение/ выключение стеклоочистителя стекла задней двери при движении задним ходом.

8)	Установки кондиционера ※

Выбор режима:

●	Включения/ выключения активной вентиляции;

●	Включения/ выключения вентиляции окон;

●	Включения/ выключения режима автоматического осушения воздуха;

●	Включение/ выключение анимации и голосовых подсказок системы очистки воздуха и кондиционера.

Режим активной вентиляции: активируется при запуске автомобиля с помощью дистанционного ключа для подачи свежего воздуха в автомобиль.

Режим вентиляции окон: для включения данной функции нажмите и удерживайте кнопку разблокировки на ключе. Обеспечивает подачу свежего воздуха в автомобиль. Для активации обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

Автоматическое осушение воздуха: включается на некоторое время на заблокированном автомобиле для осушения системы кондиционирования воздуха (только при включенном охлаждении).

Режим анимации и голосовых подсказок автоматической очистки воздуха: настройте включение/ выключение.

9)	Восстановление заводских настроек автомобиля

Система InCall

В данном разделе представлено руководство по эксплуатации системы InCall.

Информация об эксплуатации автомобиля

В данном разделе представлена общая информация об эксплуатации автомобиля.

Календарь

Система отображает ежемесячный календарь с обозначением года, месяца и дней недели. Она поддерживает переключение между месяцами, быстрый поиск даты и возврат к текущей дате.

Система помощи при парковке ※

ВНИМАНИЕ

Система помощи при парковке является вспомогательной функцией, и не может заменить действия водителя. Для безопасного движения/ парковки автомобиля водитель должен быть внимательным и осторожным, следить за тем, чтобы автомобиль не задел человека, животное или другие объекты.

Предупреждение при движении задним ходом

Система предупреждения при движении задним ходом - электронная система помощи при парковке автомобиля, оборудованного ультразвуковыми датчиками. С помощью датчиков, система оценивает ситуацию вокруг транспортного средства, и, путем визуального и звукового оповещения, информирует водителя о расстоянии между транспортным средством и обнаруженным объектом.

При обнаружении препятствия передними и/или задними датчиками, сигнал звукового оповещения передается на разных частотах. Будьте внимательны при распознавании звуков.

1.	Область обнаружения передних центральных датчиков ※;

2.	Область обнаружения задних центральных датчиков;

3.	Область обнаружения передних боковых датчиков ※;

4.	Область обнаружения задних боковых датчиков;

5	Определение и отслеживание свободного пространства на основе пройденного пути автомобиля и данных с датчика, используемого ранее ※

Выключение системы помощи при парковке ※

Отключить возможно только передние датчики.

При включении питания автомобиля (положение ON), система передних реверсивных радаров включается по умолчанию, а индикатор переключателя системы помощи при парковке выключен;

Нажмите кнопку выключения системы помощи при парковке, загорится индикатор, и передняя система датчиков будет отключена. В случае неисправности системы, информация о неисправности будет отражена на панели приборов на 3 секунды;

Повторное нажмите на кнопку выключения системы помощи при парковке, индикатор погаснет, а передние датчики будут включены.

Область обнаружения датчиков

| A | Около 60 см |
| --- | --- |
| B | Около 100 см |
| C | Около 60 см |
| D | Около 150 см |

Максимальное расстояние до обнаружения препятствия датчиками варьируется, в зависимости от размера препятствия. Для мелких препятствий, таких как столб и дорожный знак, расстояние до обнаружения датчиками может быть менее 150 см.

ПРИМЕЧАНИЕ

Парковочный радар может не обнаружить следующие объекты: ● Тонкие предметы (электропровод, веревка и т.д.); ● Объекты, поглощающие звуковые волны (например, хлопок, снег); ● Предметы с острыми краями; ● Высокие объекты с выступающей верхней частью ● Низкие и короткие объекты.

Парковочный радар может не обнаружить некоторые невидимые области, и точечные препятствия:

●	Нижний предел диапазона обнаружения: объекты, такие как дети и животные.

●	Верхний предел диапазона обнаружения - такие объекты, как загруженные товары, которые подвешиваются снаружи и фаркоп.

Датчики предупреждения при движении задним ходом могут работать с ошибкой в следующих случаях:

●	Бампер поврежден;

●	Датчики или доп. оборудование повреждены в результате столкновения;

●	В области обнаружения датчиков расположены другие аксессуары;

●	Поверхность датчика загрязнена или закрыта посторонними предметами (снег, грязь, влага, изморось или капельки воды);

●	Автомобиль наклонен;

●	Очень жаркая или холодная погода;

●	Автомобиль двигается по неровной дороге;

●	Вокруг автомобиля расположен источник ультразвуковых волн, например, работающий пневмосигнал другого автомобиля и/или звук пневматического тормоза грузовика;

●	Автомобиль оборудован радиоантенной, защитными дугами и фаркопом;

●	Автомобиль приближается к высокой обочине дороги или наклонному выступу;

●	Препятствие находится очень близко к датчику.

| При возникновении любого из следующих условий, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN: ● Зажигание включено (положение "ON"), парковочный радар издает сигнал длительностью 3и секунды, на экране отображается ошибка реверсивного радара, которая не пропадает после удаления посторонних предметов и загрязнения с датчиков; ● На экране отображается неисправность парковочного радара, которая не устраняется после удаления посторонних предметов и загрязнения с датчиков; ● Система подает предупреждающий сигнал при отсутствии препятствий вокруг автомобиля; ● Система не отображает и не подает предупреждающий сигнал при столкновении с препятствием. При повреждении датчика, система предупреждает о неисправности и раздается сигнал тревоги. | Дисплей предупреждений При обнаружении препятствия, на панели загорится соответствующий предупреждающий индикатор и раздастся предупреждающий сигнал. По мере приближения автомобиля к препятствию интервал между сигналами будет сокращаться. При достижении расстояния между транспортным средством и препятствием до 30 см, предупреждающий сигнал станет непрерывным. Индикаторные линии трех цветов отражают расстояние позади автомобиля, в зависимости от расстояния до препятствия. Спереди и сзади по бокам, а также, на левой и правой сторонах автомобиля есть два разных цвета индикаторных линий. Зона предупреждения Цвет линии Передний/ задний боковой датчик (см) Передний/ задний угловой датчик (см) Передний центральный датчик (см) Задний центральный датчик (см) 3 (Зеленый) - - 60- 100 60- 150 2 (Оранжевый) 30- 60 30- 60 30- 60 30- 60 1 (Красный) ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 |
| --- | --- |

Передние датчики системы помощи при парковке

Передние датчики работают при скорости автомобиля менее 15 км/ ч. Они определяет приблизительное расстояние от передней части автомобиля до препятствия под определенным углом;

Передние парковочные датчики не работают, если селектор переключения передач находится в положении «P» (парковка) или система помощи при парковке выключена;

При замедлении, передние датчики парковки возобновят работу при снижении скорости автомобиля менее чем до 8 км/ч.

Задние датчики системы помощи при парковке

Задние датчики системы помощи при парковке активируются при переключении селектора переключения передач в положение «R» (задний ход). Они определяют примерное расстояние от задней части автомобиля до препятствия под определенным углом.

Боковые датчики системы помощи при парковке

Боковые передние/ задние датчики системы предупреждения контролируют область, недоступную для передних и задних датчиков, для своевременного предварительного предупреждения. Система запоминает обнаруженные препятствия, и в реальном времени вычисляет дистанцию автомобиля до существенных и несущественных препятствий. Если автомобиль слишком близко приблизится к объекту, на дисплее отразится предупреждающая информация.

При отключенной системе помощи при парковке, передние датчики работать не будут, а частичные функции предупреждения о боковом расстоянии будут отключены.

Камера заднего вида

Камера заднего вида – это визуализированный инструмент помощи при парковке. С помощью видеокамеры, установленной в задней части автомобиля, на экран головного устройства передается изображение, на которое накладываются вспомогательные линии при парковке.

Если питание автомобиля не в выключенном положении (положение OFF), а селектор переключения передач - в положении «R», на экране отобразится: реверсивное видеоизображение, советы по безопасности и переключатель режима помощи при парковке. Нажмите на переключатель режима помощи при парковке, и режимы будут переключатся в следующей последовательности: парковка задним ходом → параллельная парковка → отключение линий разметки.

Режим парковки задним ходом

1.	Вспомогательная линия: отображается от заднего бампера по ширине, равной ширине автомобиля, включая наружные зеркала заднего вида, при не вращающемся рулевом колесе;

2.	Красная линия: расстояние примерно до 1м от заднего бампера автомобиля;

3.	Желтая линия: расстояние примерно до 2м от заднего бампера автомобиля;

4.	Зеленая линия: расстояние примерно до 3м от заднего бампера автомобиля

Поверните рулевое колесо. Вспомогательные и динамические линии (выбранная траектория) изменятся в зависимости от угла поворота рулевого колеса. Оцените траекторию движения автомобиля задним ходом. После подтверждения, что траектория соответствует необходимому маршруту, начните движение по выбранной траектории, удерживая рулевое колесо.

Примеры парковки задним ходом

1.	Выберите место для парковки и остановите автомобиль в положении, как показано на рисунке ниже. Переведите селектор АКПП в положение «R» и выберите режим парковки задним ходом.

2.	Поверните рулевое колесо, наблюдая за динамической линией. Когда угол поворота рулевого колеса будет соответствовать выбранной траектории, плавно начните движение. При движении задним ходом, в зависимости от расположения автомобиля, корректируйте траекторию с помощью рулевого колеса.

3.	Когда автомобиль станет параллельно выбранному месту парковки, верните рулевое колесо в нулевое положение для выравнивая автомобиля и завершите парковку.

Режим параллельной парковки

1.	Направляющие линии для параллельной парковки (1, 3, 5, 7 или 2, 4, 6, 8);

2.	Желтые линии заднего хода (9, 10);

3.	Красная вспомогательная линия (11) на расстоянии около 30 см от заднего бампера автомобиля.

Примеры параллельной парковки

Рассмотрим на примере параллельной парковки справа:

1.	Выберите место для парковки двигаясь из точки «А» в точку «В». В точке «В» переведите селектор в положение «R», и выберите режим параллельной парковки.

ПРИМЕЧАНИЕ

● При движении в точку «B», двигайтесь параллельно месту парковки. Расстояние между автомобилем и расположенным сбоку другим транспортным средством должно составлять около 1 м. ● Длина парковочного места должна быть не менее 7,2 метра; в противном случае припарковать автомобиль данным способом будет невозможно.

2.	Включите правый сигнал поворота (включите левый сигнал поворота, если выбранное парковочное место слева), и на экране отобразится правая направляющая линия и направляющая линия заднего хода.

3.	Медленно начните движение, пока красная парковочная линия в задней части парковочного места не достигнет препятствия.

A:	Красная направляющая линия достигает препятствие сзади;

B:	Задние колеса автомобиля пересекают габаритную линию автомобиля, расположенного сбоку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Будьте внимательны с автомобилем, расположенным сбоку. Если задние колеса Вашего автомобиля превышают габаритную линию автомобиля, расположенного сбоку, то длина парковочного места менее 7,2 м, и существует риск повреждения автомобилей.

4.	Поверните рулевое колесо до конца вправо (или влево, если парковочное место находится слева) и продолжайте движение задним ходом, пока направляющая линия заднего хода не коснется внутренней боковой границы парковочного места.

5.	Поверните рулевое колесо до конца в противоположном направлении и отпустите педаль тормоза. Медленного двигайтесь назад, пока автомобиль не станет параллельно внутренней боковой границе места стоянки. Выровняйте положение автомобиля и завершите парковку.

Режим выключения направляющих линий

При включении режима "Guide Line Off" (Направляющие линии выключены), на экране отображается только реверсивное видеоизображение, советы по безопасности и переключатель режима помощи при парковке. Вспомогательные линии не отображаются.

Панорамное изображение ※

При включенном электропитании автомобиля (положение ON) и скорости автомобиля не более 30 км/ч, нажмите кнопку включения панорамного изображения или на значок панорамного изображения в интерфейсе InCall, или переводите селектор в положение «R» для перехода в режим панорамного изображения.

Нажмите кнопку панорамного изображения еще раз, или нажмите на значок [OFF] (выкл.) интерфейса панорамного изображения, или переведите селектор на одну минуту из положения «R», или при увеличении скорости автомобиля более чем на 30 км/ч, и панорамный вид исчезнет.

Переключение панорамного интерфейса

При включенном панорамном изображении нажмите на любую область спереди/ сзади/ слева/ справа/ с обеих сторон, для переключения на интерфейс с панорамным видом и соответствующим выбранным одиночным изображением.

В интерфейсе панорамного и одиночного изображения нажмите на одиночный вид справа для переключения на полноэкранный интерфейс одиночного изображения. При включенном полноэкранном одиночном изображении, нажмите значок 180° View/ 120° View (Обзор 180°/ Обзор 120°) на экране, для выбора угла обзора.

Переключение линий помощи при парковке

В режиме панорамного изображения/ одиночного изображения, нажмите кнопку переключения направляющих линий помощи при парковке для включения/ выключения направляющих линий. Направляющие линии парковки передние/ задние 180° выключены.

ПРИМЕЧАНИЕ

● Убедитесь, что ширина парковочного места больше или равна ширине вспомогательной линии парковки.

Автоматическая система помощи при парковке (APA) ※

Автоматическая система помощи при парковке обладает четырьмя функциями: параллельная парковка, парковка задним ходом (перпендикулярная), диагональная парковка и выезд. Система измеряет размер парковочных мест по обе стороны дороги и отображает маршрут парковки до выбранного места. Во время работы системы водителю необходимо управлять селектором переключения передач, и помогать педалями тормоза и акселератора.

ВНИМАНИЕ

Автоматическая система помощи при парковке не может применить активное торможение или среагировать на внезапное изменение размеров выбранного парковочного места (например, внезапное движение соседних транспортных средств или вторжение людей/ объектов). Она не может обнаружить или объехать транспортные средства, движущиеся сзади, слева и/или справа. Во время парковки убедитесь, что парковочное место свободно и будьте готовы к активному торможению.

Автоматическая система помощи при парковке может быть активирована только при исправной работе электронной системы курсовой устойчивости (ESC).

Включение и использование

При работающем двигателе и селекторе переключения передач в положении «P», «D» или «N»:

1)	При скорости движения автомобиля меньше 27 км/ч, для активации функции, нажмите переключатель  автоматической системы помощи при парковке APA для выбора режима параллельной парковки, перпендикулярной парковки или диагональной парковки с помощью кнопок в интерфейсе InCall. По умолчанию система выберет параллельную парковку с правой стороны. При необходимости припарковать автомобиль на левой стороне, включите левый указатель сигнала поворота;

Следите за положением руля, при движении на малой скорости вдоль парковочного места. После этого завершите процесс постановки на стоянку, в соответствии с инструкциями.

После остановки автомобиля, припаркуйте его следуя инструкциям системы и переключая селектор АКПП, пока парковка не будет завершена.

2)	При скорости автомобиля менее 1 км/ч нажмите переключатель APA , для включения функции параллельной парковки. Осмотритесь и убедитесь в безопасности маневра. Контролируйте скорость автомобиля до завершения парковки. Если скорость превысит 1км/ч, кнопка «Отмена» погаснет, и функция «отмены» не может быть активирована.

Отключение системы

Автоматическая система помощи при парковке будет отключена при следующих условиях:

●	Если при поиске места для парковки скорость автомобиля превышает 30 км/ч;

●	Если во время парковки, скорость автомобиля превышает 8 км/ч;

●	Если после включения системы APA, система не активна в течение 180с, или процесс парковки занимает более 360 секунд;

●	Повторное нажатие клавиши автоматической системы помощи при парковке;

●	Электронная система контроля стабильности (ESC) выключена;

●	Водитель вмешался в рулевое управление во время движения;

●	Автомобиль скользит во время парковки;

●	Водитель не соблюдает инструкции системы. Оповещение “Wrong Track, Parking Canceled” (Неправильный траектория, Выход из режима парковки).

●	В случае повторного включения режима парковки может появиться сообщение “System Interrupted, Please Take Over” (Работа системы прервана, возьмите управление на себя). Отключите питание, подождите 30 секунд, а затем снова включите систему.

ВНИМАНИЕ

При использовании автоматической системы помощи при парковке, всегда держите интерфейс InCall включенным и строго соблюдайте рекомендации системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

● Для нормальной работы системы, поверхность датчика содержите в чистоте и свободным от снега, льда и грязи. ● Не погружайте датчик в жидкость; в противном случае датчик может быть поврежден. ● Промойте сенсорную поверхность автомобиля небольшим потоком воды в течение короткого времени на расстоянии не менее 10см. Во избежание повреждения датчика, не очищайте его напором воды под высоким давлением или отпариванием. ● Работа системы может ухудшиться, если автомобиль работает в тяжелых погодных условиях, таких как дождь, снег или туман, или в условиях, вызывающих вибрацию транспортного средства.

ПРИМЕЧАНИЕ

● Автоматическая система помощи при парковке не применима для парковки, при наличии следующих препятствий: велосипед или безмоторный трехколесный велосипед; транспортные средства с низким кузовом с отсутствием непрерывной физической формы (например, грузовик; грузовик с цистерной, прицеп и т. д.); или препятствий без физической формы (такие как дорожная разметка, ограничители парковки и бордюрный камень). ● Перед парковкой автомобиля на стоянке убедитесь в отсутствии препятствий, таких как бордюрные камни, тонкие колонны, натянутые веревки или тягово-сцепные устройства прицепа, так как система может не обнаружить эти препятствия. ● Система может не идентифицировать некоторые объекты, например, проволочный забор и пушистый снег. ● Убедитесь, что найденное системой место является парковочным. Система может идентифицировать как доступное место для парковки проходы, ворота и дверные проемы, а также перекрестки. ● Система отображает эффективный маршрут автомобиля до места парковки на основе расчета окружности колес. Если на автомобиль установлены колеса неоригинального размера, оборудованные цепями противоскольжения или установлено запасное колесо; или если давление в шинах не соответствует рекомендованному, то система может работать не корректно, и окончательное положение автомобиля на парковке может быть изменено.

ПРИМЕЧАНИЕ

● Водителю необходимо самостоятельно управлять автомобилем при поиске места для парковки, по завершению процесса парковки или при отключении системы. ● Система контролирует рулевое управление во время процесса парковки автомобиля на стоянке. ● Рекомендуется активировать систему APA при движении мимо места парковки. Если вы забыли это сделать, вы можете активировать ее после того, как автомобиль проедет мимо места парковки. APA способна самостоятельно отслеживать место для парковки при скорости движения автомобиля менее 27 км/ч. ● Для поиска места стоянки автомобиль должен находиться на надлежащем расстоянии от препятствий, образующих место для стоянки (лучше всего 0,5 - 1,8м). Вне этого диапазона система может не определить место для парковки. ● Наилучший результат при поиске места для парковки будет достигнут если мимо места парковки автомобиль движется прямолинейно. ● Никогда не используйте функцию APA, если выполняется параллельная парковка или диагональная парковка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Автоматическая система помощи при парковке не может полностью заменить водителя, который несет ответственность за управление автомобилем и соответствующие операции. Водитель должен проверить окружающую обстановку, контролировать скорость автомобиля и, при необходимости, вмешиваться в управление автомобилем. ● Система может не идентифицировать людей, животных или препятствия вокруг транспортного средства. Будьте предельно осторожны во время парковки. ● Система может не идентифицировать объекты с поверхностью, не отражающей сигналы обнаружения, например, людей в соответствующей одежде. ● Внешние источники звука могут мешать работе системы, в результате чего датчики системы не могут правильно идентифицировать препятствия. Иногда система может ошибочно информировать о не существующих препятствиях. ● Система может не обнаружить объекты на месте стоянки (например, платформа прицеп или открытый колодец (яма), которые явно выше или ниже уровня земли).

Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS)※

Во время движения автомобиля система контроля давления в шинах контролирует давление и температуру во всех четырех шинах. Если система обнаружит изменение давления и/или температуры в шинах выше допустимых значений, система выдаст предупреждение.

Информация о давлении в шинах отображается на многофункциональном дисплее. Во время движения автомобиля, для проверки текущего давления в шинах с помощью кнопки [TRIP] можно вывести данные о давлении в шинах.

При изменении давления воздуха в шинах, загорается соответствующий индикатор. Если это вызвано повышением/ снижением давления воздуха, отрегулируйте давление в шинах, в соответствии с рекомендованным холодным давлением, указанным на табличке автомобиля. Индикатор давления в шинах автоматически погаснет через несколько минут после начала движения.

Индикатор давления воздуха в шинах включается, если температура воздуха в шинах достигает 90°C, и автоматически гаснет при остывании до 30°C.

Система контроля давления в шинах работает если датчики давления установлены на всех 4-х колесах автомобиля. В запасном колесе датчик контроля давления в шинах не установлен. После установки запасного колеса, через некоторое время загорится индикатор давления в шинах . Установите оригинальный заводской датчик давления и проведите его обучение.

Меры предосторожности

Давление в шинах необходимо поддерживать в соответствии с рекомендованным холодным давлением, в зависимости от условий вождения. Давление в шинах в холодном состоянии проверяйте, и, при необходимости, регулируйте не реже одного раза в месяц. Шины находятся в холодном состоянии для проверки давления при следующих условиях:

●	Автомобиль находился без движения не менее 3 часов вдали от действия прямых солнечных лучей.

●	Автомобиль проехал не более 1,6км после начала движения.

Давление в шинах, установленное в холодном состоянии по показаниям манометра может отличаться от показаний системы TPMS. Контрольное значение TPMS имеет преимущественную силу.

Система контроля давления в шинах не может информировать о мгновенной полной потере давления, например, при проколе шины посторонним предметом. В данном случае плавно остановитесь, избегая резкого поворота руля, во избежание внезапной потери рулевого управления.

После восстановления давления в шинах, информация о давлении обновится и индикатор давления автоматически погаснет через несколько минут после начала движения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система контроля давления в шинах помогает водителю контролировать давление в шинах, своевременно его информируя, но не может предотвратить аварию, и устранить неисправность. Система контроля давления показывает текущее фактическое давление в шинах только во время движения автомобиля. Система не показывает давление в шинах, в статичном положении. Для статичного автомобиля давление в шинах приведено справочное. При необходимости замены шин, во избежание повреждения датчика давления, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN. При перестановке колес местами, необходимо повторно провести процесс обучения датчиков в системе, чтобы система могла своевременно определить местоположение шины.

Система контроля давления в шинах использует радиоканал для передачи данных. Аварийный индикатор давления в шинах может включиться по ошибке при следующих условиях:

●	Автомобиль проезжает вблизи линий электро- или радиопередач, таких как аэропорт, радио вышка и т.д.;

●	Внутри или вблизи автомобиля используют электронные устройства и радиопередатчики (например, ноутбук, беспроводные наушники, диктофоны и т.д.).

ПРИМЕЧАНИЕ

При установке на автомобиль зимних шин и/или цепей противоскольжения, мощность передачи сигнала от датчиков давления может снизиться, и принимающее устройство может не распознать сигнал, что приведет к включению индикатора. Во избежание неправильной работы системы контроля давления и некорректного срабатывания индикатора, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN, для включения или отключения функции зимнего режима системы контроля давления в шинах.

Предупреждение системы контроля давления в шинах TPMS

Если система контроля давления в шинах обнаружит, что в одной или несколько шинах давление изменилось, на дисплее появится предупреждающее сообщение и включится соответствующий индикатор. Избегая резких маневров, плавно остановите автомобиль в безопасном месте. Проверьте и откорректируйте давление в шинах, когда они остынут. При необходимости замените шины.

Если система контроля давления в шинах обнаружит, что в одной или несколько шинах температура превысила установленное значение, на дисплее появится предупреждающее сообщение и включится соответствующий индикатор. Избегая резких маневров, плавно остановите автомобиль в безопасном месте. Начинайте движение только после восстановления температуры шин. При необходимости замените шины.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если давление в шинах установлено в теплых условиях, индикатор давления может включиться при въезде в холодную область. Это связано с изменением давления, вследствие изменения температуры, и не указывает на неисправность системы. При эксплуатации автомобиля в разных температурных областях, своевременно проверяйте и корректируйте давление в шинах.

В случае неисправности системы TPMS, на дисплее появится предупреждение и загорится индикатор давления в шинах. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики.

Круиз контроль (CC) ※

Меры предосторожности

Система круиз-контроля (CC) позволяет автомобилю двигаться с заданной скоростью в диапазоне (40 км/ч ~ 180 км/ч). Автомобиль будет постоянно соблюдать установленную скорость.

На автомобилях, оборудованных механической коробкой передач (МКПП), система круиз-контроля не будет работать, если автомобиль движется на 2-й передачи или ниже.

На автомобилях, оборудованных двойным сцеплением, при положении селектора переключения передач в положении «P», «N» или «R», система круиз-контроля не будет работать.

Если автомобиль в режиме круиз-контроля движется под гору, скорость автомобиля может превысить установленную скорость движения. В этот момент контролируйте скорость используя педаль тормоза для предотвращения опасности.

В случаях, когда автомобиль не может двигаться с постоянной скоростью, например, при движении по извилистой или горной дороге, или в случае затора, использование круиз-контроля может быть опасно.

Не используйте круиз-контроль при движении по мокрой и скользкой дороге. Колеса могут проскальзывать на такой дороге, в результате автомобиль может выйти из-под контроля.

Кнопки на рулевом колесе

CRUISE (КРУИЗ): Нажмите кнопку для включения/ выключения системы круиз-контроля. Индикатор круиз-контроля  на приборной панели загорится или погаснет соответственно.

CANCEL (ОТМЕНА): Нажмите эту кнопку, для выхода из системы круиз-контроля. Текущая установленная крейсерская скорость будет сохранена с целью восстановления круиз-контроля в следующий раз.

RES/+ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ/+): Нажмите эту кнопку для восстановления целевой крейсерской скорости, сохраненной системой, или увеличения заданной крейсерской скорости.

SET/-:	Нажмите эту кнопку для установки текущей скорости в качестве целевой крейсерской скорости круиз контроля или для уменьшения установленной скорости круиз-контроля.

Применение функции круиз контроля

При включении системы круиз-контроля, придерживайтесь приведенных ниже рекомендаций:

1.	Установка крейсерской скорости

При движении автомобиля с требуемой скоростью, нажмите кнопку SET/ -, для сохранения текущей скорости в качестве целевой крейсерской скорости. Автомобиль начнет движение с установленной скоростью, а текущая скорость будет отображаться на экране дисплея.

2.	Увеличение крейсерской скорости

Когда фактическая скорость близка к целевой крейсерской скорости, крейсерскую скорость можно увеличить. Нажмите кнопку RES/+ один раз, и крейсерская скорость увеличится на 5 км/ч. Нажмите и удерживайте кнопку RES/+ в течение длительного времени, и установленная скорость будет непрерывно увеличиваться. Для установки текущей фактической скорости в качестве целевой скорости круиза, отпустите кнопку RES/+.

3.	Уменьшение крейсерской скорости

Когда фактическая скорость близка к целевой крейсерской скорости, крейсерскую скорость можно уменьшить. Нажмите кнопку SET/ - один раз, и установленная крейсерская скорость уменьшится на 5 км/ч; нажмите и удерживайте кнопку SET/- в течение длительного времени, и установленная скорость будет непрерывно уменьшаться. Для установки текущей фактической скорости в качестве целевой скорости круиза, отпустите кнопку SET/ -.

4.	Временное отключение функции круиз контроля

Если в процессе работы круиз-контроля выполняются следующие действия или условия, система круиз-контроля будет временно отключена, но установленная крейсерская скорость будет сохранена.

●	Нажатие на педаль тормоза;

●	Нажатие на педаль сцепления (на автомобилях, оборудованных МКПП);

●	Нажатие кнопки CANCEL;

●	Активирована система ESC;

●	Фактическая скорость автомобиля ниже крейсерской скорости более чем на 15 км/ч.;

●	Фактическая скорость снизилась ниже 40 км/ч;

●	Селектор переключения передач (для автомобилей, оборудованных АКПП) в положении «N» или положении 1.

5.	Восстановление Круиз - контроля

После временного отключения круиз-контроля нажмите кнопку RES/+. Функция круиз-контроля будет восстановлена, если выполняются следующие условия:

●	Скорость автомобиля выше 40 км / ч;

●	Селектор переключения передач (для автомобилей, оборудованных АКПП) в положении 2 или выше;

●	Селектор переключения передач (для автомобилей, оборудованных МКПП) в положении 3 или выше;

6.	Временное ускорение и обгон

Если в процессе работы системы круиз-контроля водитель нажимает на педаль акселератора для ускорения/ обгона, скорость автомобиля вернется к установленной ранее крейсерской скорости после отпускания педали акселератора.

7.	Сброс настроек системы круиз-контроля

После отключения системы круиз-контроля или остановки двигателя установленная крейсерская скорость, сохраненная в системе, будет очищена.

ВНИМАНИЕ

Обязательно отключайте систему когда ее не используете, во избежание несчастного случая из-за случайного включения.

Адаптивный круиз контроль (ACC) ※

Система адаптивного круиз-контроля предназначена для поддержания заданной дистанции до впереди идущего автомобиля с помощью микроволнового радара (MMW), установленного на нижней решетке переднего бампера, или поддержания заданной скорости движения, при отсутствии помех движению.

Если впереди транспортное средство движется со скоростью ниже установленной, ACC будет поддерживать определенное расстояние до транспортного средства. Убедитесь, что автомобиль движется/ останавливается в зависимости от транспортного средства впереди.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование прицепов снижает динамические характеристики системы адаптивного круиз контроля. Модификация автомобиля (например, занижение дорожного просвета, изменение передней панели/ бампера автомобиля и т.д.) может привести к снижению производительности адаптивного круиз контроля и/или к выходу его из строя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте данную систему в пробках, на городских улицах, в условиях плохой видимости: тумана, сильного дождя, или снегопада, т.к. радар не может гарантировать обнаружение впереди идущих автомобилей в различных ситуациях. Выключите адаптивный круиз контроль (ACC) и перейдите на ручное управление автомобилем. В местах, где радиолокационные сигналы сильно отражаются (например, многоэтажные автостоянки, туннели и т.д.), радиолокационные характеристики могут быть значительно снижены. Отмените или выключите адаптивный круиз контроль (ACC). Адаптивный круиз контроль не заменяет действия водителя. Будьте внимательны и осторожны при управлении автомобилем, соблюдайте ПДД и скоростной режим.

В случаях невозможности обнаружения впереди идущего транспортного средства, или обнаружения его с опозданием, в описанных ниже ситуациях, водителю необходимо взять управление автомобилем на себя:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте адаптивный круиз-контроль только в благоприятных условиях, т. е. на автомагистралях, с упорядоченным по полосам транспортным потоком. Не рекомендуется использовать адаптивный круиз контроль на городских или горных дорогах. Не используйте его при движении на пандусах и в тоннелях. Адаптивный круиз контроль реагирует только на расположенные впереди транспортные средства, движущиеся в попутном направлении в той же полосе движения. Он не реагирует на встречные/ поперечные/ стационарные или медленно движущиеся транспортные средства. Не реагирует на пешеходов, животных и другие дорожные объекты. Не используйте систему в экстремальных погодных условиях (например, туман, дождь, снег, град и т.д.), при прохождении резких или крутых поворотов, на горных, обледенелых, мокрых и скользких дорогах.

1.	Прохождение поворотов

Радиолокатор не может обнаружить расположенное впереди транспортное средство или обнаружить транспортное средство на соседней полосе движения, при прохождении поворотов и изгибов дороги.

2.	Транспортные средства со специальными грузами или специальным оборудованием

Радиолокатор может не обнаружить на движущемся впереди транспортном средстве предметы, превышающие его габариты сбоку, сзади, или сверху, или аксессуары, расположенные на транспортном средстве. Если впереди идущее или обгоняемое транспортное средство оснащено вышеупомянутыми специальными приспособлениями или принадлежностями, или превышает их, водителю необходимо быть внимательным и, при необходимости, выключить ACC и взять на себя управление автомобилем.

3.	Малогабаритное транспортное средство впереди

Радиолокатор не может обнаружить малогабаритные транспортные средства, такие как мотоциклы и велосипеды.

4.	Смена полосы другими участниками дорожного движения

Если впереди идущее транспортное средство покидает полосу движения, и оно не полностью расположено в зоне обнаружения, радиолокатор может не обнаружить транспортное средство, и/или создастся неопределенность в отношении того, за каким автомобилем необходимо следовать.

5.	Движение по уклонам.

При заезде автомобиля на пандус, или при движении по холмистому участку дороги, радиолокатор не может обнаружить транспортное средство впереди.

6.	Смена целей.

При внезапном перестроении транспортного средства впереди, радиолокатор не сможет распознать неподвижно стоящее транспортное средство.

Кнопки управления на рулевом колесе

:	Кнопка активации (Вкл/Выкл.) системы круиз контроля.

:	Отключение функции активного круиз контроля (ACC).

RES+:	Восстановление круиз контроля или увеличение заданной скорости.

SET-:	Установка круиз контроля или снижение заданной скорости.

:	Регулировка интервала между транспортными средствами. На дисплее графически обозначено изменение интервала между ведущим и ведомым автомобилями.

Интерфейс круиз контроля

①.	Индикатор системы круиз контроля;

②.	Автомобиль;

③.	Установленный интервал до впереди идущего транспортного средства;

④.	Транспортное средство, находящееся спереди;

⑤.	Установленная круизная скорость.

Управление системой круиз контроля

Нажмите кнопку активации системы круиз контроля . Индикатор состояния системы адаптивного круиз контроля (ACC) станет белым, система перейдет в режим ожидания.

1.	Активация системы адаптивного круиз контроля ACC

В режиме ожидания системы ACC, нажмите кнопку "SET-" или кнопку "RES+", и индикатор состояния круиза загорится зеленым цветом, обозначая, что функция адаптивного круиз контроля включена.

Если в момент включения системы ACC скорость автомобиля меньше 30 км/ч, то крейсерская скорость будет равна 30 км/ч; если скорость автомобиля больше или равна 30 км/ч, то крейсерская скорость будет текущей скорости.

Система адаптивного круиз контроля не может быть активирована, если выполнены следующие условия. Руководствуйтесь подсказками для активации системы:

●	Водитель не пристегнут ремнем безопасности;

●	Стояночный тормоз активирован;

●	Селектор АКПП не в положении «D»;

●	Система ESP выключена;

●	Скорость автомобиля превышает 150 км/ч;

●	Капот/ водительская дверь - не закрыта;

●	Нажата педаль тормоза во время движения автомобиля;

●	Активированы системы HDC/ ESP/ ABS;

●	Индикатор состояния круиз контроля желтый, радиолокатор неисправен/ заблокирован радиосигнал системы.

2.	Регулировка крейсерской скорости

При активированном ACC кнопками "RES+" или "SET-", отрегулируйте крейсерскую скорость в диапазоне между 30 км/ч и 150 км/ч.

Однократное нажатие на кнопку "RES+"/ "SET-" увеличит/ уменьшит крейсерскую скорость на ближайшее значение, кратное 5км/ч. При каждом последующем нажатии, крейсерская скорость будет увеличиваться/ уменьшаться на 5 км/ч. При длительном нажатии на кнопку крейсерская скорость продолжит увеличиваться/ уменьшаться со скоростью 1 км/ч. При достижении желаемого значения, отпустите кнопку.

3.	Регулировка интервала до впереди идущего автомобиля

После активации адаптивного круиз контроля, нажмите кнопку [] для регулировки дистанции (временного интервала) до впереди идущего транспортного средства.

Можно выбрать один из 4-х режимов временного интервала: от самого короткого - 1.0 с до самого длинного - 2.4 с. По умолчанию система установлена на самый длинный временной интервал.

Во время работы системы активного круиз контроля, интервал времени до впереди идущего автомобиля может отражаться зеленым, желтым или красным цветом:

●	зеленый - фактический интервал между автомобилями совпадает с установленным значением;

●	желтый - фактический интервал до впереди идущего транспортного средства меньше, чем установленное значение;

●	красный - автомобиль находится слишком близко к впереди идущему автомобилю. Будьте особенно внимательны, и увеличьте дистанцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе короткого временного интервала до впереди идущего автомобиля, у водителя будет мало времени на реакцию. При выборе интервала необходимо соблюдать безопасную скорость движения и учитывать дистанцию до впереди идущего транспортного потока, в зависимости от погодных условий и состояния дорожного покрытия для безопасного вождения.

4.	Выход из режима адаптивного круиз контроля

После активации адаптивного круиз контроля (ACC), при выполнении следующих действий или соблюдении следующих условий, система круиз-контроля будет временно отключена и перейдет в состояние ожидания:

●	Остановка двигателя;

●	Нажатие предали тормоза;

●	Остановка автомобиля более чем на 3 минуты;

●	Автомобиль откатился назад после остановки за впереди идущем автомобилем;

●	Нажатие кнопки ;

●	Открыта дверь водителя/ капот;

●	Выключена система ESP;

●	Активирован стояночный тормоз;

●	Селектор АКПП не в положении «D»;

●	Не пристегнут ремень безопасности;

●	Активированы системы HDC/ ESP/ ABS, и система автоматического аварийного торможения;

●	Активное управление автомобилем более 15минут;

●	Скорость автомобиля более 155км/ч.;

●	Потеряна цель при следовании за автомобилем на близком расстоянии;

●	Радар загрязнен/ система неисправна.

Если система ACC останавливает автомобиль до полной остановки, то она не отключится при нажатии на педаль тормоза.

ПРИМЕЧАНИЕ

При возникновении любой опасной ситуации в которой водитель определяет, что существует риск аварии, отмените или выключите круиз контроль и немедленно возьмите на себя управление автомобилем.

5.	Возобновление работы системы ACC

Если система ACC была активирована ранее, и переведена в режим ожидания:

Нажмите кнопку "RES+", система активируется и вернется к установленной ранее скорости;

Нажмите кнопку "SET-", система ACC активируется и автоматически установит текущую скорость в качестве круизной. Если фактическая скорость автомобиля менее 30 км/ч., крейсерская скорость будет установлена на уровне 30 км/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ

При нажатии кнопки "RES+" для возобновления функции круиз контроля, восстановление установленной ранее скорости может существенно отличаться от текущей скорости движения. Необходимо убедиться, что скорость автомобиля соответствует правилам ограничения скорости, предусмотренным на данном участке. Будьте внимательны и осторожны при ускорении и замедлении автомобиля.

6.	Режим активного ускорения ACC

В момент работы системы ACC, нажмите на педаль акселератора, для увеличения скорости автомобиля, например, для обгона. Система перейдет в режим активного ускорения. Отпустите педаль, и адаптивный круиз контроль автоматически восстановит круизную скорость.

ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме активного ускорения управление полностью передается водителю. Функция поддержания заданного расстояния - не активна.

7.	Остановка/ начало движения в режиме адаптивного круиз – контроля ACC

Если впереди идущее транспортное средство медленно останавливается, система ACC управляет автомобилем до полной остановки. Если находящееся впереди транспортное средство в течении 3 с. начинает движение, автомобиль с включенной системой ACC начинает движение за ним.

Если впереди идущее транспортное средство останавливается более, чем на 3 секунды, индикатор круиз контроля становится белым. В это время система не управляет автомобилем. Режим следования за впереди идущим транспортным средством выключен. После нажатия кнопки “RES+” или легкого нажатия на педаль акселератора ACC возобновляет управление автомобилем, и начинает движение.

После полной остановки при помощи системы ACC, автомобиль автоматически активирует электромеханический стояночный тормоз при следующих условиях:

●	Остановка более 3х минут;

●	Открыта дверь водителя;

●	Ремень безопасности водителя не пристегнут;

●	Двигатель выключен;

●	Открыт капот;

●	Выключена система ESC;

●	Селектор АКПП не в положении «D».

8.	Предупреждения системы ACC

Система адаптивного круиз контроля способна использовать примерно 40% тормозного усилия от возможностей автомобиля. Если тормозного усилия системы ACC недостаточно для поддержания дистанции до впереди идущего транспортного средства, раздается непрерывный звуковой сигнал и предупреждение на дисплее, сообщающее о необходимости нажать на педаль тормоза. Необходимо немедленно вмешаться в управление автомобилем во избежание столкновения.

Вспомогательная система экстренного торможения (PAB)

Система экстренного торможения (PAB) объединяет систему предупреждения о фронтальном столкновении и автоматическую систему аварийного торможения. Система PAB может быть активирована/ деактивирована через систему In Call в разделе «Setting» (настройка) → «Vehicle» (автомобиль) → «Forward Collision Assistance» (помощник при столкновении).

Система PAB и система адаптивного круиз контроля (ACC) используют один микроволновый радар (MMW) для обнаружения впереди идущего транспортного средства. Ограничения обнаружения радара также влияют на производительность системы PAB.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается активация системы PAB в следующих случаях: ● Буксировка автомобиля; ● Автомобиль на испытательном стенде; ● Действие на радар внешних сил.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Система PAB может помочь водителю только в определенных ситуациях. При управлении автомобилем необходимо быть внимательным и полностью контролировать ситуацию. Водитель несет ответственность за управление автомобилем и риски столкновения. Система экстренного торможения не будет работать при активной и агрессивной манере вождения, а также, при создании помех работе системы. Система PAB работает только с расположенными впереди транспортными средствами, движущимися в попутном направлении в той же полосе движения. Она не реагирует на встречные/ поперечные/ стационарные или медленно движущиеся транспортные средства. Не реагирует на пешеходов, животных и другие дорожные объекты. Она может не работать с объектами, обладающими небольшим отражением радиоволн, такими как мотоциклы и велосипеды. При управлении автомобилем, не полагайтесь полностью на работу системы экстренного торможения. Не тестируйте намеренно триггеры системы PAB и не провоцируйте специально ее срабатывание. Из-за присущих в системе ограничений, невозможно полностью избежать ложного срабатывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При движении автомобиля в сложных погодных и климатических условиях, плотной дорожной ситуации и под воздействием внешних факторов, радиолокатор не может гарантировать обнаружение расположенных впереди транспортных средств. Если радиолокатор не может обнаружить транспортные средства, система PAB не будет работать. Сложные погодные условия (проливной дождь, снегопад, град, и т.д.) и скользкое дорожное покрытие (лед, снег, мокрые или заболоченные дороги) могут ухудшить качество работы системы. Производительность системы PAB значительно снижается и будет подвергаться широким ограничениям при обнаружении целей, которые отклоняются от диапазона обнаружения после перестроения, смены полосы движения и/или при резких поворотах, система обнаруживает новые объекты. На работу системы радиолокатора могут оказывать влияние факторы окружающей среды (воздействие электрического поля, подземная автостоянка, тоннели, металлические мосты и железнодорожные переезды, стройки, ворота предельной высоты, и т. д.). При их обнаружении, производительность системы PAB уменьшится и/или возрастет количество ложных срабатываний триггера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сильный или незначительный удар может повлиять на калибровку радиолокатора. Производительность работы системы PAB может снизиться и/или возрастет количество ложных срабатываний. Проверьте положение радиолокатора или перекалибруйте его, при необходимости. Модификация автомобиля (например, занижение дорожного просвета, изменение передней панели/ бампера автомобиля и т.д.) может привести к снижению производительности системы PAB и/или увеличению ложных срабатываний триггера.

Система предупреждения о фронтальном столкновении ※

Система предупреждения о фронтальном столкновении своевременно информирует водителя о необходимости торможения, при возникновении опасности столкновения с впереди идущим транспортным средством.

Если автомобиль в течение длительного времени движется на близком расстоянии до впереди идущего транспортного средства со скоростью (70-150 км/ч), система напомнит о необходимости соблюдения безопасной дистанции сообщением “Keep safe distance”/ (Держите безопасное расстояние) и прозвучит предупреждающий сигнал.

При движении автомобиля на средних и высоких скоростях, при возникновении опасности столкновения с расположенным впереди транспортным средством, система сообщит об опасности столкновения “Collision risk” (риск столкновения) и прозвучит непрерывный звуковой сигнал: для неподвижного транспортного средства (30-85км/ч); для движущегося транспортного средства (30-150км/ч).

Если опасность столкновения возрастает, то система экстренного аварийного торможения произведет быстрое кратковременное торможение.

Система предупреждения о фронтальном столкновении не будет работать, если:

●	Селектор АКПП не в положении «D»;

●	Скорость автомобиля вне рабочего диапазона скоростей системы;

●	Водитель нажал на педаль тормоза;

●	Водитель активно рулит;

●	Водитель резко нажал на педаль акселератора;

●	Двигатель выключен;

●	Риск столкновения устранен;

●	Автомобиль дестабилизирован;

●	Выполняется инициализация системы;

●	Неисправна система ESC;

●	Неисправна система PAB;

●	Неисправна система адаптивного круиз контроля ACC;

●	Радар заблокирован.

Автоматическая система аварийного торможения (AEB) ※

Если после предупреждения системы о фронтальном столкновении водитель нажимает на педаль тормоза, но применяемого тормозного усилия недостаточно, автоматическая система аварийного торможения поможет замедлить автомобиль до полной остановки во избежание столкновения, и отобразит на дисплее сообщение об экстренном торможении “Automatic emergency brake”. Предупреждение действует в отношении останавливающихся транспортных средств, движущихся со скоростью от 4 до 85 км/ч, и транспортных средств, движущихся со скоростью от 4 до 150 км/ч.

Если водитель не реагирует на предупреждения системы, или реагирует с опозданием, то система аварийного торможения приложит необходимое тормозное усилие для замедления перед столкновением во избежание столкновения или для уменьшения повреждений, причиненных столкновением. На дисплее появится сообщение об экстренном торможении “Automatic emergency brake”. Предупреждение действует в отношении транспортных средств, которые должны остановиться, но двигаются со скоростью от 4 до 48 км/ч, и транспортных средств, движущихся со скоростью от 4 до 150 км/ч.

Система аварийного торможения не будет работать, если:

●	Ремень безопасности водителя не пристегнут;

●	Селектор АКПП не в положении «D»;

●	Водитель нажимает на педаль тормоза;

●	Водитель активно управляет автомобилем;

●	Водитель резко нажимает на педаль акселератора;

●	Двигатель выключен;

●	Риск столкновения устранен;

●	Автомобиль дестабилизирован;

●	Выполняется инициализация системы;

●	Неисправна система ESC;

●	Неисправна система PAB;

●	Неисправна система адаптивного круиз контроля ACC;

●	Радар заблокирован.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система экстренного торможения работает в фоновом режиме и не заметна для водителя. Если система обнаружила впереди идущий автомобиль, он не будет отображен на дисплее. После экстренного торможения при помощи системы до полной остановки во избежание столкновения, через 1,5 с после остановки, система отпустит тормоз, и водителю необходимо взять управление на себя.

Неисправности автоматической системы аварийного торможения

При обнаружении системой неисправности радара или его блокировки, а также выхода из строя соответствующей системы, индикатор адаптивной системы круиз контроля (ACC) на приборной панели загорится желтым. На дисплее появится соответствующее уведомление.

1.	Радар заблокирован

Если на дисплее высветилось сообщение “Radar being covered” (Радар заблокирован), очистите поверхность радиолокатора. Если сообщение не исчезло в течении длительного времени после очистки поверхности радара, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и/или ремонта.

2.	Неисправность систем ACC/PAB

Если на дисплее отображается сообщение “ACC fault/ PAB fault” (неисправность ACC/ PAB), или значок ACC/ PAB светится желтым, и не гаснет автоматически в течение длительного времени, перезапустите автомобиль. Если ошибка остается после перезапуска автомобиля, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и/или ремонта.

При возникновении следующих ситуаций, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для профессиональной калибровки радара:

●	Радар или передняя нижняя поперечная балка демонтировалась и/или заново устанавливалась;

●	Радар не закреплен или неправильно установлен в результате внешнего воздействия;

●	При повреждении автомобиля после столкновения (ДТП), или внешнего воздействия на автомобиль;

●	Снизилась производительность системы ACC (например, дистанция обнаружения стала заметно короче или система часто ошибочно идентифицирует транспортное средство на соседних полосах);

●	Система PAB работает некорректно (частые ошибочные срабатывания системы или некорректное торможение, и т.д.).

ПРИМЕЧАНИЕ

Неправильное обслуживание и не квалифицированный ремонт передней части автомобиля может привести к смещению положения радара, что негативно отразится на работе функции ACC/ PAB. Техническое обслуживание проводите только в авторизованном сервисном центре CHANGAN.

Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDW)※

Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDW) представляет собой вспомогательную систему, которая при движении автомобиля на высокой скорости информирует водителя о непреднамеренном пересечении дорожной разметки. Система распознает линии дорожной разметки перед автомобилем с помощью камеры, установленной на ветровом стекле автомобиля. При пересечении линии дорожной разметки, высветится предупреждающее сообщение, прозвучит звуковой сигнал, а рулевое колесо завибрирует, информируя водителя о данной ситуации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDW) - это вспомогательная функция, которая не предназначена для всех условий движения автомобиля. Водитель всегда несет ответственность за осторожное и внимательное управление автомобилем, обеспечивая безопасность движения, автомобиля, его пассажиров и других участников дорожного движения Водитель обязан соблюдать требования дорожных знаков, разметки и руководствоваться дорожной обстановкой в тех случаях, когда система LDW не обнаружила или не распознала их. Будьте внимательны, и готовы немедленно вмешаться в управление автомобилем. Система LDW в плохую погоду может работать некорректно. Дождь, снег, туман или слабое освещение, например, во время въезда и выезда из туннеля, могут оказывать влияние на датчик. Система LDW может не работать или давать ложные предупреждение при следующих ситуациях и дорожных условиях: ● На дорожное покрытие нанесены временные линии дорожной разметки при ремонте дорог и/или дорожном строительстве; ● Дорожное покрытие повреждено или залито водой; ● Линии дорожной разметки покрыты грязью/ снегом; ● Датчик заблокирован; ● Датчик не может отследить линии дорожной разметки на поверхности дороги. ● Автомобиль движется по узкой дороге или проходит резкие повороты. Категорически запрещается загораживать лобовое стекло возле датчика (в области внутрисалонного зеркала заднего вида). Трещины, сколы и другие дефекты ветрового стекла могут повлиять на производительность и работу системы, а также, на качество работы камеры. При необходимости замените лобовое стекло.

Активация системы оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки

Система LDW работает при скорости автомобиля выше 65км/ч и ясно различимых линиях дорожной разметки. Если ширина разметки полосы движения меньше 2,5м, система LDW отключится, и перейдет в режим ожидания. Система LDW будет снова включена, если дорога станет достаточно широкой.

Для включения/ выключения системы нажмите кнопку включения системы оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDW)  при включенном электропитании автомобиля (положение ON). При включенной, но не активированной системе LDW, индикатор LDW горит белым цветом. При включенной и активированной системе LDW индикатор в правом нижнем углу приборной панели горит зеленым цветом.

Если датчик идентифицирует линии дорожной разметки с обеих сторон, полоса движения будет обозначена двумя белыми линиями (если линия дорожной разметки идентифицирована только с одной стороны, то идентифицированная линия будет обозначена белым цветом; если линии дорожной разметки не идентифицированы с обеих сторон, то они не будут обозначены).

Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки

Можно выбрать один из трех доступных вариантов оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки:

①	Визуальное изображение на дисплее + звуковое предупреждение;

②	Визуальное изображение на дисплее + вибрация на руле;

③	Визуальное изображение на дисплее + звуковое предупреждение + вибрация на руле.

Линия разметки на дисплее со стороны пересечения становится красной, раздается звуковое предупреждение, а рулевое колесо начинает вибрировать. При появлении предупреждения о пересечении дорожной разметки незамедлительно скорректируйте направление движения автомобиля.

Настройка чувствительности системы оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки

Чувствительность системы LDW соответствует выбранным настройкам. С высокой чувствительностью (High Sensitivity) будет меньше ограничений к срабатыванию системы оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки (LDW); со стандартной чувствительностью (Standard sensitivity) - будет больше ограничений.

Ограничения в режиме высокой чувствительности (High Sensitivity):

●	Включение соответствующего указателя поворота;

●	Включение аварийной сигнализации;

●	Включение систем ESC или ABS;

●	Автомобиль быстро и часто пересекает линии дорожной разметки.

Помимо ограничений высокой чувствительности (High Sensitivity), существуют следующие ограничения для режима стандартной чувствительности (Standard sensitivity):

●	Автомобиль резко проходит повороты на высокой скорости;

●	Автомобиль активно ускоряется при резком и сильном нажатии на педаль акселератора;

●	При резком (аварийном) торможении;

●	При совершении крутых поворотов.

Устранение неисправностей

Если система LDW обнаружит, что камера заблокирована, система неисправна или не откалибрована, или есть неисправность в соответствующей системе, индикатор LDW на приборной панели загорится желтым, а на дисплее появится соответствующее уведомление.

1.	Камера заблокирована

Если на приборной панели появилось сообщение “Camera being covered” (Камера заблокирована), включите стеклоочиститель или протрите лобовое стекло. Если неисправность не устранена, а сообщение осталось, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для обслуживания.

2.	LAS не откалиброван

Если на приборной панели появилось сообщение “LAS not calibrated” (LAS не откалиброван), и индикация не исчезает в течении долгого времени, перезапустите автомобиль. Если неисправность не устранена, а сообщение осталось, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для обслуживания.

3.	Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки неисправна

Если на приборной панели появилось сообщение “Fault in lane assistant system” (Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки неисправна), и индикация не исчезла в течении долгого времени, перезапустите автомобиль. Если неисправность не устранена, а сообщение осталось, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для обслуживания.

Система помощи при движении задним ходом※

Система помощи при движении задним ходом состоит из: системы помощи при перестроении (LCDA), системы оповещения при пересечении движущегося потока (CTA), и системы предупреждения о столкновении сзади (RCW). Она идентифицирует приближающиеся транспортные средства сзади автомобиля, обладающие потенциальным риском столкновения, при помощи микроволновых радаров (MMW), установленных в заднем бампере слева и справа. С помощью индикаторов оповещения, смонтированных в наружных зеркалах заднего вида и на приборной панели, система предупреждает о риске возможного столкновения при движении задним ходом.

Самодиагностика системы

При включении электропитания автомобиля (положение ON) система запускает процесс самодиагностики. Индикатор на наружных зеркалах заднего вида загорается, а затем гаснет примерно через 3 секунды. Если индикаторные лампы продолжают гореть, это указывает на неисправность системы. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и обслуживания.

Включение/ Выключение

Система помощи при движении задним ходом может быть активирована/ деактивирована через систему InCall в разделе “Setting” (Настройка) → “Vehicle” (Автомобиль) → “Rear Warning” (Предупреждение о столкновении сзади). По умолчанию она активна. Переключатель включения/ выключения сигнала оповещения о столкновении сзади находится в дополнительном меню. По умолчанию установлен как выключено.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система помощи при движении задним ходом - это вспомогательная функция для водителя. Водитель всегда несет ответственность за осторожное и внимательное управление автомобилем, обеспечивая безопасность для автомобиля, его пассажиров и других участников дорожного движения. Датчики и места их установки держите в чистоте. После эксплуатации автомобиля на загрязненных участках дорог и на бездорожье в течение длительного времени, при необходимости, снимите и тщательно очистите задний бампер. Не устанавливайте и не добавляйте аксессуары, не наклеивайте этикетки на датчики и места их установки; Не демонтируйте и не меняйте датчик самостоятельно; Любое незначительное смещение датчика может привести к отказу системы. Если датчик или место его установки плотно сжаты, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для обслуживания.

Помощь при перестроении

Система помощи при перестроении (LCDA) состоит из системы обнаружения невидимых зон и ассистента смены полосы, которые отслеживают обстановку с обеих сторон, и позади автомобиля. При повороте или смене полосы движения LCDA может повысить контроль над мертвой зоной. При включенном ассистенте смены полосы движения и скорости автомобиля более 15км/ч со стороны обнаруженного объекта загорится предупреждающий индикатор при следующих условиях:

1)	Управляемый Вами автомобиль обгоняет транспортное средство в зоне 1, при относительной разнице в скорости менее 15км/ч;

2)	Транспортное средство обгоняет управляемый Вами автомобиль из зоны 1;

3) Транспортное средство приближается с третьей полосы движения, или с полосы движения, в которой находится управляемый Вами автомобиль, и проезжая через зону 1 обгоняет управляемый вами автомобиль;

4)	Транспортное средство быстро приближается из зоны 2, максимальное расстояние оповещения - около 70 м;

5)	Транспортное средство приближается с третьей полосы движения, или с полосы движения, в которой находится управляемый Вами автомобиль, и резко переходит в зону 2.

1	Область контроля слепой зоны;

2	Область помощи при перестроении.

При включении сигнала поворота в сторону обнаруженного системой транспортного средства, предупреждающая индикаторная лампа будет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ

В соответствии с характеристиками радара, если автомобиль приближается к разделительному барьеру или аналогичному стационарному разграничителю полосы движения, система может выдавать ложное предупреждение. Если автомобиль движется параллельно длинномерному транспортному средству (например, грузовику) в течение длительного времени, предупреждение отключится.

В зависимости от освещенности окружающей среды яркость индикатора регулируется автоматически. В ночное время, при включении фар, индикаторная лампа блекнет; в дневное время при выключенных фарах - индикаторная лампа становится ярче.

Система оповещения при пересечении потока

При переключении селектора АКПП в положение «R» и включении системы оповещения при пересечении потока (CTA), если к автомобилю со стороны приближается транспортное средство, а направление его движения пересекается с направлением движения автомобиля, сработает предупреждение. Индикатор со стороны приближающегося объекта будет мигать в сопровождении звукового сигнала. Максимальное расстояние срабатывания системы предупреждения составляет до 30м (область обнаружения выделена серым цветом на рисунке ниже).

ПРИМЕЧАНИЕ

Система CTA предназначена для обнаружения движущихся транспортных средств. Небольшие цели, такие как велосипед, пешеход и детская коляска, система может идентифицировать только при благоприятных условиях. Будьте внимательны и убедитесь в безопасности во время движения задним ходом.

Ограничения работы системы

Система CTA не всегда может эффективно работать на всех парковочных площадках. Например, в описанных ниже ситуациях, радар блокируется объектами, расположенными вокруг автомобиля, и зона его обнаружения значительно снижается. В результате, система активируется только когда приближающееся со стороны другое транспортное средство расположено очень близко к автомобилю.

●	Область обнаружения снижается из-за расположенного рядом транспортного средства;

●	Область обнаружения снижается из-за преграждения стеной, цветочной клумбой и другими объектами;

Предупреждение о столкновении сзади

Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) срабатывает, если относительная скорость меньше или равна 70км/ч. Если относительная скорость более 70км/ч, максимально отслеживаемое расстояние будет ограничено до 70м. При активированной системе и положении «D» селектора переключения передач, если к автомобилю сзади быстро приближается транспортное средство и система определила опасность столкновения, раздастся предупреждающий сигнал и контрольная лампа будет мигать двойными вспышками.

В зависимости от ситуации, предупреждения системы RCW можно разделить на “обычное предупреждение” и “интенсивное предупреждение”.

●	Обычное предупреждение

Будьте осторожны, сзади автомобиль

●	Интенсивное предупреждение

Внимание, возможно столкновение сзади.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система RCW не может идентифицировать следующие цели/ объекты: ● Движущиеся велосипеды, небольшие мотоциклы, детские коляски, пешеходов и другие небольшие объекты; ● Цветочные клумбы, бордюры, заборы и изгороди, разделительные ограждения, припаркованные автомобили и другие статические объекты; ● Автомобили, движущиеся в противоположном направлении

Неисправность системы

Ошибки в работе системы могут быть вызваны следующими ситуациями: сообщение на дисплее “Failure of left/right lane change decision aid system” (неисправность системы помощи при перестроении) или “Left/right LCDA radar being blocked” (заблокирован левый/правый радар LCDA).

●	Неисправность радиолокационного датчика;

●	Радиолокационный датчик заблокирован/ покрыт грязью, льдом, снегом, переоборудован или перекрыт дополнительным оборудованием;

●	Недостаток другого связанного оборудования (контроллера).

Сообщение указывает на неисправность, или блокировку радара. Удалите постороннее оборудование с радиолокационного датчика и/или вымойте/ протрите наружную поверхность заднего бампера в местах крепления радиолокационного датчика. Если сообщение продолжает отображаться в течение длительного времени, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для обслуживания.

Предел обнаружения и ложное срабатывание

Система может не стабильно работать при следующих условиях.

1)	Возможны сложности с обнаружением целей, если:

●	Автомобиль движется по дороге, покрытой грязью, песком или снегом.

●	Автомобиль движется в плохую погоду, (дождь, туман или сильный снег);

●	Автомобиль движется в гору или под гору;

●	Автомобиль проходит резкие повороты или быстро разгоняется и замедляется;

●	Существует значительная разница в высоте между автомобилем и целевым транспортным средством;

●	Широкая полоса движения, а автомобиль находится далеко от соседних транспортных средств в той же полосе;

●	Автомобиль буксирует другое транспортное средство.

2)	Возможно увеличение ложных срабатываний в следующих условиях:

●	Задний бампер покрыт грязью, льдом или снегом;

●	Автомобиль движется рядом с разделительным барьером или аналогичным стационарным разграничителем полосы движения, цветочными клумбами, бордюрами и другими неподвижными объектами обочины;

●	На задней части автомобиля прикреплены такие объекты, как велосипед и т.д.;

●	Вокруг автомобиля или в окружающей среде большое количество металла (завод или контейнерный док).

Система контроля выбросов выхлопных газов

Если двигатель заглох и не запускается после остановки, при повторной и непрерывной попытке запуска двигателя, может быть повреждена система контроля выброса выхлопных газов.

Запрещается переоборудовать систему контроля выброса выхлопных газов, поскольку это может повлиять на характеристики автомобиля или нарушить соответствующие законы или правила. Любые повреждения и неисправности автомобиля, снижение мощности вследствие такого переоборудования не покрываются гарантийными обязательствами.

Предупреждение о выбросах выхлопных газов двигателя

Если Вы почувствовали запах выхлопных газов в салоне автомобиля, немедленно проветрите автомобиль. Если Вы не уверены, что выхлопные газы попали в автомобиль снаружи во время движения, откройте все окна и проверьте автомобиль.

Не запускайте двигатель в закрытом или непроветриваемом помещении (например, в гараже), если нет необходимости передвигаться на автомобиле внутри или выехать наружу.

При необходимости оставить автомобиль на открытой территории в течение длительного времени с работающим двигателем, настройте систему вентиляции на поступление воздуха снаружи (внешняя приточная вентиляция). Не сидите в автомобиле в течение длительного времени в данных условиях.

ВНИМАНИЕ

Выхлопные газы, выпускаемые двигателем, содержат окись углерода (СО), канцерогены и токсичные компоненты (производные бензола). Чрезмерное вдыхание отработавших газов в течение длительного времени может нанести вред вашему здоровью, вплоть до смерти.

Меры предосторожности, связанные с каталитическим нейтрализатором

●	Не начинайте движение на автомобиле с такими неисправностями двигателя, как неисправность пламегасителя или заметным падением мощности.

●	Не используйте двигатель ненадлежащим образом, например, движение с выключенным зажиганием (в положении OFF) или спуск вниз по крутому склону с выключенной передачей.

●	Не допускайте работу двигателя на высоких оборотах без нагрузки в течение длительного времени (более пяти минут).

●	Запрещается переоборудование любых компонентов двигателя или системы контроля выброса отработанных газов. Все проверки и регулировки необходимо проводить в авторизованном сервисном центре CHANGAN.

●	Не управляйте автомобилем с низким уровнем топлива. Если топливо закончится, двигатель остановится и каталитический нейтрализатор может быть поврежден.

Несоблюдение вышеуказанных профилактических мер может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, что не покрывается гарантийными обязательствами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не паркуйте автомобиль и не оставляйте его с работающим двигателем рядом с горючими веществами, такими как трава, бумага или листья. Тепло, выделяемое двигателем и выхлопной системой, может привести к возгоранию. Запрещается прикасаться к компонентам выхлопной системы (например, к выхлопной трубе) без использования какого-либо защитного устройства до того, как выхлопная система перестанет работать и остынет. В противном случае вы можете обжечься.

Другое оборудование

Места для хранения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неправильном размещении предметов в салоне автомобиля, они могут скользить или падать во время торможения, или при резких крутых поворотах, и ударить водителя или пассажира, что может привести к травмам: ● Во время движения автомобиля перчаточный ящик держите закрытым; ● Надежно зафиксируйте все объекты и убедитесь, что в автомобиле отсутствуют незакрепленные предметы; ● Убедитесь, что никакие предметы не будут выпадать из ящиков для хранения и креплений; ● Тяжелые, твердые, заостренные, острые или хрупкие предметы поместите в багажник и надежно закрепите их.

Перчаточный ящик

Открывание: потяните за ручку ящика. Крышка медленно опустится до полного открывания. Перчаточный ящик оборудован фиксатором для ручки и слотом для банковских и других пластиковых карт.

Закрывание: потяните вверх крышку и закройте ее должным образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Во время движения автомобиля закройте перчаточный ящик сразу после окончания использования. В противном случае, могут быть причинены травмы в результате несчастных случаев. ● Не оставляйте ценные вещи в перчаточном ящике. ● Не применяйте силу для полного открывания перчаточного ящика после его открывания. Это может повредить демпфер.

Отделение для чеков и квитанций

Открывание: Потяните за ручку, и откройте отделение для чеков и квитанций.

Закрывание: поднимите крышку и закройте отделение для чеков и квитанций должным образом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Во время движения автомобиля, закройте отделение для чеков и квитанций сразу после окончания использования. В противном случае, могут быть причинены травмы в результате несчастных случаев. ● Не оставляйте ценные вещи в отделении для чеков и квитанций.

Верхний отсек для хранения

Открывание: Нажмите на кнопку на крышке верхнего отсека, и крышка откроется (поднимется вверх).

Закрывание: нажмите на крышку и закройте ее должным образом.

ВНИМАНИЕ

Для снижения риска получения травм во время движения автомобиля, закройте верхний отсек для хранения сразу после окончания его использования.

Подлокотник

ВНИМАНИЕ

Во время движения автомобиля крышку подлокотника держите закрытой для снижения риска ушибов и травм.

Передний подлокотник

Потяните вверх за ручку, чтобы открыть ящик подлокотника.

Задний подлокотник

См. главу «III. Системы безопасности автомобиля - Сиденье - Регулировка задних сидений».

Подстаканник

ВНИМАНИЕ

Для установки в подстаканник используйте легкие и небьющиеся емкости. Убедитесь, что напиток в емкости не горячий. В противном случае это может увеличить риск получения травмы в результате несчастных случаев. Устанавливайте в подстаканник емкость с крышкой, соответствующей его размеру. В противном случае напиток в контейнере может расплескаться.

Передний подстаканник

Открывание: нажмите на крышку и отпустите ее. Крышка откроется вверх.

Закрывание: закройте крышку до фиксации.

Радом с подстаканником расположен двойной слот для банковских и пластиковых карт.

Задний подстаканник

Опустите подлокотник, расположенный посередине заднего сиденья, и будет доступен подстаканник для пассажиров второго ряда.

Карман спинки сиденья ※

Карманы расположены на спинках передних сидений.

ВНИМАНИЕ

Не располагайте тяжелые или острые предметы в карманах спинки сиденья.

Боковой отсек для хранения в багажном отделении

В данном отсеке можно хранить небольшие предметы, доступ к которым осуществляется через открытую дверь багажного отделения и поднятое напольное покрытие багажного отделения.

Органайзер багажного отделения

Доступ к органайзеру багажного отделения можно получить, подняв напольное покрытие багажного отделения. В органайзере можно хранить различные мелкие инструменты, вещи и предметы.

Отсек для хранения в обшивках дверей

Емкость с водой, бутылки с напитками и т.д. можно расположить в нижнем отсеке для хранения. Мелкие вещи располагайте в верхнем отсеке хранения.

ВНИМАНИЕ

Не располагайте хрупкие и колющие предметы в отделениях для хранения в обшивке дверей. Это увеличивает риск получения травм в результате несчастных случаев или аварии.

Отсек для хранения очков ※

Отсек предназначен для хранения очков. Клавиша открывания отсека находится на потолочной консоли рядом с блоком управления люком. Нажмите клавишу для открывания отсека, и поднимите крышку отсека вверх, чтобы закрыть его.

Прикуриватель и розетки

Перед использованием прикуривателя убедитесь, что прикуриватель полностью установлен в гнездо прикуривателя. Нажмите на прикуриватель. Когда прикуриватель немного выскочит, он готов для использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте гнездо прикуривателя в качестве розетки. В противном случае, предохранитель прикуривателя может перегореть, и его работоспособность будет нарушена.

Розетка постоянного тока 12В доступна для передних пассажиров и в багажном отделении. Мощность подключаемых электроприборов не должна превышать 120 Вт.

Крючки для одежды

С обеих сторон багажника расположены крючки для одежды, которые можно использовать для подвешивания или фиксации различных предметов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не вешайте на вешалку тяжелые предметы (более 2кг.); в противном случае крючки могут сломаться из-за перегрузки.

Солнцезащитный козырек

①	Косметическое зеркало;

②	Кронштейн крепления солнцезащитного козырька.

Солнцезащитный козырек защищает водителя и пассажиров от воздействия бликов, и прямого солнечного света.

Опустите солнцезащитный козырек вниз и извлеките внутреннюю сторону козырька из удерживающего его кронштейна. Поверните солнцезащитный козырек в сторону, для защиты от бликов сбоку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед возвращением солнцезащитного козырька в исходное положение, закройте крышку косметического зеркала.

Шторка багажного отделения ※

Установка шторки багажного отделения

1.	Сожмите пружинный механизм шторки багажного отделения с обоих сторон (под крышками с обоих сторон шторки предусмотрены пружинные механизмы) и вставьте левую и правую стороны в специальные пазы обшивки багажника. Обратите внимание, шторка должна быть установлена вниз этикеткой;

2.	Потяните за ручку и извлеките шторку. Закрепите обе наружные стороны шторки в соответствующих монтажных пазах в левой и правой сторонах задней обшивки автомобиля;

Демонтаж шторки

Проведите все указанные ранее действия в обратной последовательности.Продольные рейлинги на крыше ※

При использовании рейлингов на крыше для крепления груза, необходимо установить и закрепить на них не менее двух оригинальных поперечных направляющих CHANGAN, или альтернативные направляющие, соответствующие размерам установленных на крыше рейлингов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При использовании и загрузке багажника на крыше, соблюдайте следующие меры предосторожности: ● Вес груза не должен превышать 30 кг; ● Груз необходимо равномерно распределять между передней и задней осями; ● Габариты груза не должны превышать размеры автомобиля; ● До начала движения убедитесь, что груз надежно закреплен; ● Во время движения, по возможности, избегайте резких стартов, резких поворотов или экстренного торможения.

Педали

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Не используйте чрезмерную силу при нажатии на педаль акселератора; ● Не помещайте предметы под педали и органы управления, для предотвращения соскальзывания их под педали. Это может повлиять на безопасность вождения.

Педальный узел МКПП

Педальный узел АКПП

A.	Педаль сцепления;

B.	Педаль тормоза;

C.	Педаль акселератора.

V. Управление автомобилем

Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля SUV

Автомобиль CHANGAN CS55 это многофункциональный автомобиль (SUV), с высоким центром тяжести и увеличенным дорожным просветом, который может использоваться на пересеченной местности.

●	Высокий центр тяжести делает автомобиль менее устойчивым к опрокидыванию, по сравнению с автомобилями других типов;

●	Большой дорожный просвет обеспечивает лучший обзор;

●	Для достижения повышенной проходимости в условиях бездорожья, настройки и характеристики автомобилей типа SUV не соответствуют небольшим пассажирским автомобилям или спортивным купе с заниженной подвеской при равных скоростях движения. Резкие повороты на высоких скоростях могут привести к опрокидыванию автомобиля;

●	Перевозка груза большой массы в багажнике, расположенном на крыше, повышает центр тяжести автомобиля и ухудшает его устойчивость. Избегайте перевозки тяжелого груза в багажнике на крыше;

●	Не превышайте скорость при порывистом боковом ветре. Благодаря своей форме и высокому центру тяжести, автомобиль более чувствителен к воздействию боковых порывов ветра, чем обычный пассажирский автомобиль. Снижение скорости облегчит и улучшит управление автомобилем;

●	При движении по крутым склонам, старайтесь двигаться перпендикулярно направлению склона (прямо вверх или вниз), с учетом размеров автомобиля, определяющих его проходимость. При движении под углом к склону, автомобиль имеет большую вероятность опрокинуться, чем покатиться вперед или назад.

ВНИМАНИЕ

● Во время движения автомобиля все пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. В случае опрокидывания, не пристегнутые ремнями безопасности пассажиры более уязвимы к получению травм. ● Избегайте резких поворотов и маневров, быстрых стартов, высоких скоростей и экстренного торможения. Резкая манера вождения и неправильная эксплуатация может привести к потере управления или опрокидыванию автомобиля. ● При движении по бездорожью или на пересеченной местности не превышайте скоростной режим. Резкие повороты, переезды через ямы и камни на большой скорости, удары посторонними предметами и т.д., могут привести к серьезному повреждению элементов подвески и шасси автомобиля, что приведет к потере управления или опрокидыванию автомобиля.

Меры предосторожности для автомобилей с двигателем с турбо наддувом

●	Не рекомендуется работа двигателя на холостом ходу в течении длительного времени (более одного часа). Опасайтесь утечки масла из нагнетателя;

●	После длительной стоянки автомобиля при температуре -20°C или ниже, после запуска двигателя в течение 6 секунд не нажимайте на педаль акселератора до упора.

Несоблюдение вышеуказанных профилактических мер приведет к повреждению нагнетателя или утечке масла в нагнетатель, что не покрывается гарантийными обязательствами.

Меры предосторожности при движении по бездорожью

●	Перед выездом на бездорожье проверьте уровень моторного масла в двигателе, и добавьте его при необходимости. Проверьте давление в колесах, состояние шин. Положите в автомобиль складную лопату, баллонный ключ, буксировочный трос и т.д.;

●	Вождение по бездорожью повышает вероятность повреждения транспортного средства. Стиль вождения должен быть тщательно скорректирован в соответствии с маршрутом и условиями местности;

●	Во время движения по бездорожью не оставляйте селектор АКПП в положении «N»;

●	После движения по бездорожью тщательно вымойте и осмотрите автомобиль;

●	Во время движения по бездорожью в тормозную систему может попасть песок, вода или маслянисто - водяная смесь, которая повышает износ, снижает эффективность торможения и приводит к отказу тормозов. Очистите тормозную систему после преодоления бездорожья.

●	Если вы услышите шум трения или обнаружите, что эффективность торможения ухудшилась, вам следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр CHANGAN для проверки тормозной системы.

Меры предосторожности перед началом движения

Внешний осмотр автомобиля

●	Убедитесь, что все окна, зеркала и приборы освещения чистые;

●	Визуально осмотрите шины на наличие повреждений или вкрапление посторонних предметов. Проверьте давление в шинах.

●	Проверьте автомобиль снизу на наличие утечек масла;

●	Убедитесь, что уровень масла в двигателе и другие жидкости в норме;

Перед запуском двигателя

●	Закройте и заприте все двери;

●	Проверьте и отрегулируйте положение сиденья, спинки и подголовника, для соблюдения правильной посадки;

●	Отрегулируйте зеркала заднего вида;

●	Убедитесь, что все пассажиры в салоне пристегнуты ремнями безопасности;

●	Проверьте работу габаритных огней (ДХО), при включенном питании автомобиля (положение ON);

●	Отпустите стояночный тормоз (EPB) и убедитесь, что аварийная сигнализация выключена.

После запуска двигателя

●	После холодного запуска двигателя обороты холостого хода выше, чем на прогретом автомобиле. Это необходимо для скорейшего прогрева двигателя, и не является неисправностью.

●	Если во время движения автомобиля, при нажатии на педаль тормоза, слышны посторонние звуки (резкий шум или шум трения, скрежет, металлические “щелчки”, необходимо незамедлительно проверить и заменить тормозные колодки в ближайшем авторизованном сервисном центре CHANGAN.

●	Прислушайтесь, и проверьте выхлопную системе на предмет любых утечек. Если обнаружили какие - либо утечки, незамедлительно свяжитесь с авторизованным сервисным центром CHANGAN.

Запуск и остановка двигателя

Замок зажигания ※

LOCK (Заблокировано): Зажигание выключено. Рулевая колонка блокируется после извлечения ключа.

ACC (Оборудование): Рулевая колонка разблокирована. Электрооборудование (например, радио) работает без запуска двигателя.

ON (Включено): Питание подается ко всем потребителям автомобиля. Включены габаритные (ДХО) огни и подсветка.

START (Запуск): Запуск двигателя. Сразу после запуска двигателя ключ автоматически возвращается в положение "ON".

ПРИМЕЧАНИЕ

Если ключ не поворачивается в замке, немного поверните рулевое колесо влево и вправо, затем снова поверните ключ. Не оставляйте ключ в замке зажигания при выключенном зажигании. Это может привести к разряду аккумуляторной батареи. Во избежание разряда аккумуляторной батареи, не оставляйте ключ в положении "ACC/ ON" в течение длительного времени. Подушка безопасности и преднатяжители ремней безопасности при выключенном зажигании не работают.

ВНИМАНИЕ

Во время движения автомобиля не поворачивайте ключ в замке зажигания в положение «LOCK». Рулевое колесо заблокируется, что может привести к несчастным случаям и жертвам.

Запуск двигателя (бесключевой запуск) ※

Перед запуском двигателя

1.	Выключите лишние потребители энергии и освещение автомобиля.

2.	Убедитесь, что SMART - ключ находится в области активации в автомобиле.

Кнопка «ENGINE START STOP» ※

См. раздел «IV. Функции автомобиля –Система бесключевого доступа (PEPS) – Запуск двигателя с кнопки».

Запуск двигателя автомобиля с МКПП

1.	Полностью выжмите педаль сцепления. Для безопасности рекомендуется перевести селектор переключения передач в нейтральное положение.

2.	Когда индикатор кнопки «ENGINE START STOP» загорится зеленым, нажмите на кнопку для запуска двигателя.

Запуск двигателя автомобиля с АКПП

1.	Переведите селектор переключения передач в положение «P» - стоянка.

2.	Нажмите на педаль тормоза.

3.	Когда индикатор кнопки «ENGINE START STOP» загорится зеленым, нажмите на кнопку для запуска двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не нажимайте кнопку «ENGINE START STOP» во время движения автомобиля. Перед запуском двигателя полностью выжмите педаль тормоза (АКПП) и/или сцепления (МКПП). Если индикатор кнопки «ENGINE START STOP» не загорелся зеленым светом, двигатель не запустится. После запуска двигателя движение начинайте плавно, на постоянных небольших оборотах, пока температура охлаждающей жидкости двигателя не достигнет рабочего диапазона. Это необходимо для скорейшего нагрева двигателя до рабочего диапазона температур.

Неудачный запуск двигателя

Если после нажатия кнопки запуска «ENGINE START STOP» двигатель не запускается, проведите следующие проверки:

1.	Отсутствие связи между SMART -ключом и автомобилем. Ключ не обнаружен или элемент питания ключа разряжен. Запустите двигатель с помощью методов, указанных в разделе «IV. Функции автомобиля - Запуск двигателя с кнопки (ENGINE START STOP) - Запуск в режиме ожидания» для запуска двигателя.

2.	Рулевое колесо заблокировано, высвечивается сообщение “Steering lock is not released". При нажатии кнопки запуска «ENGINE START STOP» осторожно поверните рулевое колесо.

3.	К ошибке запуска двигателя могут привести условия окружающей среды, уровень заряда аккумуляторной батареи, низкий уровень топлива и т.д. Если двигатель не запускается, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и обслуживания.

Выключение двигателя

Выключение двигателя (МКПП)

При скорости автомобиля менее 3км/ч, нажмите на кнопку «ENGINE START STOP» и выключите двигатель.

Выключение двигателя (АКПП)

1.	Убедитесь, что автомобиль остановлен. Активируйте стояночный тормоз;

2.	Переведите селектор переключения передач в положение «P» (Парковка);

3.	Нажмите на кнопку "ENGINE START STOP" и двигатель выключится.

Если в случае аварийной ситуации необходимо выключить двигатель во время движения автомобиля, снизьте скорость до 40 км/ч, нажмите и удерживайте кнопку запуска «ENGINE START STOP» более 5 секунд.

Запуск двигателя (без системы PEPS)

ПРИМЕЧАНИЕ

При нормальной температуре окружающей среды, продолжительность запуска двигателя не должна превышать 5с. При температуре до -15°С продолжительность запуска не должна превышать 10 секунд. После неудачного запуска повторите попытку через 30 секунд. После 6-ти неудачных запусков двигателя повторите попытку запуска не ранее, чем через 10 минут, а затем попробовать еще раз. Если двигатель не удалось запустить несколько раз подряд, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

Запуск двигателя

1.	Убедитесь, что автомобиль установлен на стояночный тормоз;

2.	Для автомобилей с МКПП установите селектор переключения передач в положение «N» (нейтраль); для автомобилей с АКПП переведите селектор переключения передач в положение «P» (паркинг).

3.	Поверните ключ в положение «START», для запуска двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ

● Отпустите ключ сразу после запуска двигателя; ● После запуска двигателя не рекомендуется его работа на высоких оборотах на холостом ходу. ● В момент холодного пуска некоторые гидравлические элементы (например, гидравлические толкатели и натяжитель) могут издавать металлические звуки/ стук, т.к. давление масла в двигателе не было полностью установлено. Это не является неисправностью. При установке рабочего давления в двигателе, посторонний звук исчезнет.

Неудачный запуск двигателя

При запуске двигателя не нажимайте на педаль акселератора. Если двигатель не удалось запустить несколько раз подряд, его можно запустить следующим образом:

Удерживая селектор переключения передач МКПП нейтральном положении «N» (МКПП), выжмите педаль сцепления, и плавно нажмите на педаль акселератора на 1/4 ее полного хода. Поверните ключ в положение «START» и запустите двигатель. Если двигатель не запускается, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для устранения неполадок.

Двигатель не вращается или вращается медленно:

1.	Для автомобилей с АКПП: Убедитесь, что селектор переключения передач находится в положении «N» (нейтраль) или «P» (парковка);

2.	Убедитесь, что автомобиль установлен на стояночный тормоз;

3.	Проверьте подключение и состояние клемм аккумуляторной батареи (контакты чисты и надежно подключены);

4.	Проверьте надежность подключения контактов стартера двигателя. Стартер нормально вращается;

5.	Включите подсветку салона. Если свет тусклый или гаснет при работе стартера, аккумулятор разряжен.

Двигатель вращается, но не запускается

1.	Проверьте уровень топлива;

2.	При выключенном питании автомобиля проверьте надежность подключения катушки зажигания и свечей зажигания;

3.	Проверьте подачу топлива и топливопровод в моторном отсеке.

4. Если двигатель не запускается, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неисправности системы запуска двигателя, немедленно прекратите запуск. Избегайте запуска двигателя накатом или с помощью буксировки автомобиля в течение длительного времени. Для запуска двигателя подключите вспомогательную батарею с помощью специальных проводов, с целью защиты каталитического нейтрализатора от повреждений.

Остановка двигателя

Если автомобиль в течение длительного времени работает при большой нагрузке и на высоких оборотах двигателя, после его выключения, двигатель может перегреться. Во избежание повреждений, не выключайте двигатель сразу. Перед выключением оставьте его работать на холостых оборотах в течении приблизительно 2-х минут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Не выключайте двигатель во время движения автомобиля. Это может отразиться на безопасности - работе усилителя рулевого управления и тормозной системы. Существует риск несчастных случаев ● После выключения двигателя, вентилятор системы охлаждения может работать некоторое время. Будьте осторожны при проведении работ в моторном отсеке. ● После выключения двигателя, переведите селектор АКПП в положение «P».

Постановка автомобиля на стоянку

Если автомобиль поставлен на стоянку на срок более четырех недель, аккумуляторная батарея может разрядиться и стать неремонтопригодной из-за чрезмерного разряда.

При постановке автомобиля на длительную стоянку, шины рекомендуется хранить вдали от двигателя, аккумуляторной батареи, и ГСМ (горюче смазочных материалов). Оградите автомобиль от прямого воздействия солнечного света и дождя, влияния высоких температур и влажности. Очистите и смажьте резиновые уплотнения, закройте все двери и заприте автомобиль. Если автомобиль припаркован в помещении, окна дверей оставьте чуть приоткрытыми.

При длительном хранении тщательно вымойте, просушите автомобиль и обработайте его воском. Припаркуйте автомобиль в сухом, хорошо проветриваемом месте и проверьте защитный слой воска на нижней части автомобиля. Накачайте шины до максимального давления в шинах, указанного на заводской табличке. Во избежание деформации шин, передвигайте автомобиль один раз в неделю для смены положения шин. Ежемесячно проверяйте показания давления в шинах.

Селектор выбора передач

Селектор МКПП ※

1-я передача: из нейтрального положения слегка потяните селектор влево и переведите его вперед;

2-я передача: из нейтрального положения слегка потяните селектор налево и потяните его назад;

3-я передача: из нейтрального положения переведите селектор вперед;

4-я передача: из нейтрального положения потяните селектор назад;

5-я передача: из нейтрального положения слегка отведите селектор вправо и переведите его вперед;

6-я передача: из нейтрального положения слегка отведите селектор вправо и переведите его назад;

R (Задний ход): из нейтрального положения потяните кнопку разблокировки заднего хода на рукоятке селектора вверх, а затем осторожно отведите селектор переключения передач влево до крайнего положения и переведите его вперед.

●	Перед включением задней передачи, полностью выжмите педаль сцепления, подождите около 3с после остановки автомобиля, а затем включите заднюю передачу.

●	В холодную погоду переключение передач может быть затруднено. После прогревания масла в коробке передач до рабочей температуры затруднение при переключении пропадет.

●	Если после остановки автомобиля 1-я передача или задняя (R) передача не включаются, переведите селектор переключения передач в положение «N» (нейтральное), отпустите педаль сцепления, затем снова выжмите ее, и выберите необходимую передачу.

●	Не отпускайте резко педаль сцепления после ее нажатия. Это может привезти к резкому удару, «прыжку» автомобиля и остановке двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● При принудительном переключении передач без выжима педали сцепления или с неполным ее выжимом, переключение передач будет затруднено. Это приведет к повышенному преждевременному износу компонентов трансмиссии или ее разрушению. ● Во время движения автомобиля педаль сцепления должна быть полностью отпущена. Не держите ногу на педали сцепления и не опирайтесь на педаль, не держите педаль нажатой в течение длительного времени, и не паркуйте автомобиль на склонах - это сократит срок службы сцепления. ● Кнопку разблокировки передачи заднего хода «R» на рукоятке селектора нажимайте только если необходимо выбрать передачу заднего хода. В противном случае это может привести к неправильному переключению передач. ● Во время движения автомобиля не держитесь за селектор переключения передач. В противном случае, вилка переключения передач может преждевременно выйти из строя.

ВНИМАНИЕ

При включении передачи заднего хода, педаль сцепления отпускайте только после того, как прозвучит сигнал заднего хода, или подтверждении успешного включения передачи заднего хода.

Селектор АКПП ※

Автоматическая коробка передач оборудована 2-мя режимами переключения: автоматическим и ручным. Режим переключения можно выбрать с помощью селектора переключения передач.

ВНИМАНИЕ

● Перед тем, как оставить автомобиль, установите его на стояночный тормоз, убедитесь, что селектор переключения передач находится в положении «P» (стоянка), переключите выключатель зажигания в положение LOCK/OFF. ● Не используйте положение селектора «P» (стоянка) в качестве альтернативы стояночному тормозу.

Переключение режимов

Переместите селектор АКПП из положения «D» - вправо, для перехода в спортивный режим. Дальнейшее перемещение селектора АКПП вперед или назад переведет автомобиль из режима «SPORT» в ручной режим переключения передач АКПП.

Механизм и эксплуатация

«P» - парковка. Положение «P» селектора АКПП – режим стоянки и запуска двигателя:

●	Селектор переключения передач АКПП можно перевести в положение «P» после полной остановки автомобиля и активации стояночного тормоза (клавиша EPB поднята вверх),

●	Для переключения - отпустите педаль акселератора и нажмите на педаль тормоза. Нажмите кнопку разблокировки на рукоятке селектора АКПП для снятия с режима парковки и переключения.

Переключение в положение «P»:

1.	Нажмите на педаль тормоза;

2.	После полной остановки автомобиля потяните вверх клавишу стояночного тормоза (EPB);

3.	Переведите селектор в положение «N» и подождите около 3 секунд. Отпустите педаль тормоза;

4.	Переведите селектор переключения передач в положение «P», и выключите двигатель.

Для переключения селектора АКПП из положения «P» - запустите двигатель и нажмите на педаль тормоза. При переключении между положениями «P» → «R», «R» → «P», «N» → «R», нажмите на кнопку разблокировки на рукоятке селектора переключения передач.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для увеличения срока службы автоматической коробки передач и повышения эффективности ее работы при низких температурах (от -20°C), начинайте движение автомобиля не ранее чем через 30 секунд после холодного запуска двигателя. При продолжительной стоянке автомобиля установите его на стояночный тормоз, переведите селектор АКПП в положение «P» (парковка) и выключите двигатель. При временной остановке автомобиля с работающем двигателем, нажмите педаль тормоза, установите автомобиль на стояночный тормоз, переведите селектор АКПП в положение «N» (нейтраль).

Блокировка селектора АКПП в положении «P»

В положении селектора «P» (Parking) (парковка) – шестерни АКПП заблокированы.

Селектор АКПП может заблокироваться, если он неправильно установлен в положение «P» (парковка). Например, при парковке на пандусе или на склоне. Блокировка селектора - обычная ситуация. В данном случае, на фиксатор АКПП воздействует полная масса автомобиля. Фиксатор АКПП и шестерни коробки передач создают большое трение, требуя большего усилия на селектор АКПП для переключения его из положения «P» (парковка). Это затруднительный процесс и потребует определенных усилий. Процесс переключения может сопровождаться ударом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если произошла блокировка АКПП, и селектор переключения передач невозможно перевести из положения «P» (парковка), то с помощью другого транспортного средства подтяните свой автомобиль в направлении подъема. Аккуратно ослабьте давление на фиксатор АКПП, а затем переведите селектор переключения передач из положения «P» (парковка).

«R» (Reverse) - Задний ход:

●	Селектор переключения передач можно переключить на передачу «R» только на полностью неподвижном автомобиле.

«N» (Neutral) – Когда селектор переключения передач находится в положении «N» (нейтраль), возможен запуск двигателя:

●	Не используйте эту передачу во время движения автомобиля, в независимости от того, работает ли двигатель или нет.

●	При необходимости остановки автомобиля на некоторое время с работающем двигателем, например, в заторах, используйте данную передачу предварительно установив автомобиль на тормоз;

●	При буксировке автомобиля используйте данную передачу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если из-за неисправности невозможно запустить двигатель из положения «P» (парковка), допускается запуск двигателя из положения «N» (нейтраль).

«D» (Drive) – Движение вперед:

В данном режиме коробка передач автоматически переключает передачи от 1 до 6, при этом частота вращения двигателя, расход топлива и шум двигателя находятся в оптимальном состоянии. Применимо:

●	Для всех нормальных условий движения;

●	В данном положении АКПП может дойти до 6-ой передачи, не более.

+/- - переключение на повышенную и пониженную передачу в ручном режиме:

Переключение на повышенную передачу: передвиньте селектор АКПП вперед;

Переключение на пониженную передачу: потяните селектор АКПП назад.

Отображение состояния и режимов работы АКПП

Информация о выбранном режиме (символ P, R, N, D) будет отображаться на многофункциональном дисплее. В ручном режиме работы АКПП на дисплее будет отображаться информация о конкретной передаче (например, 1, 2… и т.д.).

Блокировка селектора переключения передач

В положении «P» АКПП обладает функцией блокировки. Для переключения селектора переключения передач из положения «P» (парковка) - включите электропитание автомобиля (положение ON) и запустите двигатель; нажмите на педаль тормоза; нажмите на кнопку блокировки на рукоятке селектора АКПП и переключите селектор.

Если вышеприведенный способ разблокировки не удался, используйте ручную разблокировку: снимите крышку коробки передач и, с помощью инструмента, нажмите на кнопку ручной разблокировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Строго запрещено переключать селектор АКПП в положение «P» (стоянка) во время движения и транспортировки. В противном случае фиксатор блокировки АКПП будет поврежден и коробка АКПП будет сломана. ● Во время движения автомобиля запрещается переводить селектор АКПП в положение N (нейтраль). В противном случае производительность масляного насоса снизится, что приведет к повышению температуры внутри коробки передач и вызовет полное повреждение ее компонентов. ● Переключение между режимами «D» (движение вперед) и «R» (задний ход) необходимо проводить только после полной остановки автомобиля. В противном случае, коробка передач может быть повреждена.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если при движении автомобиля, на панели приборов, появилась информация о неисправности автоматической трансмиссии, или включился индикатор неисправности АКПП, действуйте следующим образом: ● Если нет очевидных изменений и ударов в процессе переключения передач, как можно скорее обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта. ● Если переключение передач происходит с очевидным ударом и аномальным шумом, припаркуйте автомобиль в безопасной зоне и вызовите эвакуатор для транспортировки автомобиля в ближайший авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта. ● Если во время движения автомобиль потерял мощность, припаркуйте его в безопасной зоне, и вызовите эвакуатор для транспортировки автомобиля в ближайший авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта.

Тормозная система

Передние и задние дисковые тормоза

Автомобиль оборудован гидравлическими дисковыми тормозами. Для включения или выключения рабочего тормоза, нажмите или отпустите педаль тормоза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Перед началом движения автомобиля убедитесь, что индикатор тормозной системы работает нормально. ● Тормозные колодки оборудованы датчиками износа. Если при торможении раздается металлический звук (скрежет металлического пружинного датчика о тормозной диск), как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для замены тормозных колодок. ● Не эксплуатируйте автомобиль с изношенными тормозными колодками. Не подвергайте опасности аварии себя и других участников дорожного движения.

Электромеханический стояночный тормоз (EPB)

Функции электромеханического стояночного тормоза (EPB): удержание автомобиля на месте во время стоянки, предотвращение отката автомобиля при старте на подъеме, регулировка при высоких температурах, аварийное торможение при выходе из строя рабочей тормозной системы.

Функция удержания автомобиля

После остановки автомобиля потяните вверх клавишу EPB. Стояночный тормоз активируется, индикатор EPB на дисплее загорится красным, а индикатор клавиши стояночного тормоза загорится желтым.

При снятии автомобиля со стояночного тормоза сначала нажмите на педаль тормоза, затем нажмите клавишу EPB. Стояночный тормоз разблокируется, и индикаторы погаснут.

При постановке/ снятии автомобиля на стояночный тормоз допускается шум работы тормозных механизмов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Не прикасайтесь к клавише EPB во время движения автомобиля; ● Не кладите тяжелые предметы на клавишу EPB; ● Перед тем как покинуть автомобиль, припаркуйте автомобиль на стоянке таким образом, чтобы обеспечить надежность стоянки и безопасность для других участников; ● При необходимости замены тормозных колодок, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

Система помощи при начале движения (DAA)

Система помощи при начале движения (DAA) - является вспомогательной функцией EPB. Во время работы системы DAA водителю не нужно нажимать клавишу EPB, так как EPB автоматически отпускает стояночный тормоз при выполнении следующих условий.

Система помощи при начале движения (DAA) работает при выполнении следующих условий: пристегнут ремень безопасности водителя, дверь водителя закрыта должным образом.

Для автомобилей с механической коробкой передач (МКПП) необходимо плавно нажимать на педаль акселератора при плавном отпускании педали сцепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Система DAA применима для движения назад. Будьте внимательны и осторожны. ● При использовании системы DAA на автомобилях, оборудованных МКПП, будьте внимательны и осторожны с передачами КПП. Автомобиль может откатиться, если одновременно отпустить педаль сцепления и нажать на педаль акселератора, при положении селектора переключения передач в нейтральном положении.

Регулировка при перегреве (HTR)

Система HTR является вспомогательной функцией EPB. Многократное торможение может привести к перегреву тормозных механизмов. Для обеспечения безопасной парковки, система HTR активируется автоматически. После остановки автомобиля, система HTR производит повторное автоматическое включение через регулярные промежутки времени, для обеспечения эффективной парковки. Во время работы системы допускается шум работы механизмов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

После нескольких непрерывных торможений для обеспечения безопасной парковки, старайтесь парковать автомобиль на ровной дороге.

Функция динамического торможения (DBF)

Функция динамического торможения DBF является вспомогательной функцией системы EPB. Аварийное торможение можно применить поднятием и удержанием клавиши EPB.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функцию DBF используйте только в экстренных случаях.

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

При возникновении аварийной ситуации во время движения по скользкой дороге, при торможении система ABS предотвращает блокирование колес автомобиля, помогая сохранить устойчивость и управляемость над автомобилем.

При срабатывании системы ABS на педаль тормоза передается ощутимая вибрация на ногу, и в моторном отсеке активируется привод системы ABS с соответствующим звуком.

После каждого запуска автомобиля, и первичном достижении скорости 10 км/ч, система ABS автоматически производит само диагностику, сопровождающуюся соответствующим звуком.

Антипробуксовочная система (TCS)

Предназначена для предотвращения проскальзывания ведущих колес автомобиля при движении автомобиля по гладкому ровному дорожному покрытию или по горной дороге. При проскальзывании ведущего колеса, система TSC контролирует и притормаживает крутящий момент на колесах и на двигателе для поддержания тяги, предотвращая или снижая проскальзывание ведущих колес для улучшения стабильности хода, ускорения, устойчивости и управляемости автомобиля.

При застревании автомобиля в снегу, грязи или песке, рекомендуется отключить антипробуксовочную систему контроля тяги (TCS), для восстановления номинального крутящего момента двигателя и увеличения мощности для преодоления препятствия.

Электронная система курсовой устойчивости (ESC)

Электронная система курсовой устойчивости (ESC) использует датчики для отслеживания состояния автомобиля. Если автомобиль находится в состоянии критической устойчивости (например, резкие повороты или внезапная смена полос движения), система контролирует тормозное усилие и крутящий момент, передающийся от двигателя на колеса, повышает устойчивость движения автомобиля, эффективно снижает вероятность аварий и повышает безопасность вождения.

При срабатывании системы индикатор ESC на многофункциональном дисплее будет мигать, педаль тормоза немного вибрировать, а в моторном отсеке активируется привод системы ESC.

После каждого запуска автомобиля, и первичном достижении скорости 10 км/ч, система ESC автоматически производит самодиагностику, сопровождающуюся соответствующим звуком.

Активация и отключение системы ESC

Нажмите клавишу «ESC_OFF». На приборной панели загорится индикатор «ESC_OFF» и системы ESC и TCS выключатся. Повторное нажатие «ESC_OFF» приведет к выключению индикатора «ESC_OFF» и включению системы ESC. Системы TCS и ESC активированы.

Система помощи при крутом спуске (HDC)

При подъезде к крутому склону или непрерывному спуску, можно активировать систему помощи при спуске, нажав кнопку «HDC» . Система ESC будет контролировать скорость автомобиля в установленном диапазоне:

●	Нажимайте педаль тормоза или педаль акселератора по мере необходимости, для контроля скорости автомобиля я в диапазоне от 8 до 35 км/ч. Отпустите педали, и автомобиль начнет движение по склону, в соответствии с текущей скоростью.

●	Система ESC контролирует скорость движения автомобиля, позволяя сосредоточиться на управлении, и быстро и безопасно преодолеть склон.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система ESC включается по умолчанию при запуске двигателя. Для обеспечения безопасности вождения не рекомендуется ее отключать, за исключением определенных случаев, описанных ниже: ● Автомобиль оборудован цепями противоскольжения; ● При движении по глубокому снегу или мягкому покрытию; ● При застревании автомобиля, и попытках выехать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несмотря на то, что системы ESC и TCS повышают безопасность движения, будьте внимательны и осторожны при управлении автомобилем. При движении соблюдайте необходимую дистанцию, учитывая тормозной путь автомобиля. Система курсовой устойчивости (ESC) неразрывно связана с тормозной системой, подвеской, колесами, рулевым управлением, электрическими системами, и т. д. Переоборудование автомобиля в частном порядке может привести к ухудшению рабочих характеристик системы ESC или ее отказу.

Система помощи при начале движения на подъеме (HHC)

Система помощи при начале движения на подъеме (HHC) предназначена для предотвращения съезда (скатывания) автомобиля в обратном направлении, при начале движении. При отпускании педали тормоза, система в течение короткого периода времени удерживает автомобиль неподвижным, предоставляя время для нажатия на педаль акселератора, во избежание скатывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Если по истечении отведенного короткого времени автомобиль не начинает движение или водитель нажимает на педаль акселератора с небольшим усилием, система HHC перестанет удерживать автомобиль в статическом состоянии, и возможен риск его скатывания, что может привести к авариям, несчастным случаям и травмам. ● Если во время работы системы HHC открыть водительскую дверь, система незамедлительно отключится и автомобиль начнет скатываться по склону.

ПРИМЕЧАНИЕ

● Система HHC по умолчанию активирована в заводских настройках. Для ее отключения обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN. ● При нормальной работе системы клапаны соленоидов издают "щелчки", что не может являться неисправностью. ● Система HHC не увеличивает усилие в тормозной системе. Если педаль тормоза нажата с небольшим усилием, HHC может не удержать автомобиль; ● При отказе работы системы курсовой устойчивости ESC, как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта.

Функция START-STOP ※

Функция START-STOP при остановке автомобиля выключает работу двигателя на время остановки. Это очень практично при остановках перед запрещающим сигналом светофора или в пробках, и значительно сокращает расход топлива, уменьшает количество вредных выбросов и шум от двигателя.

Активация функции START-STOP

Нажмите на клавишу, и загорится зеленый индикатор. Функция «START – STOP» (запуск - остановка двигателя на холостом ходу) - активирована. Нажмите кнопку еще раз, и зеленый индикатор погаснет. Функция «START – STOP» (запуск - остановка двигателя на холостом ходу) - выключится.

Индикация состояния функции Start-Stop

Индикатор  на приборной панели  отражает 3и варианта состояния функции START-STOP:

1.	ON (Включен) → Функция «START-STOP» включена, но текущее состояние не позволяет запуск/ остановку двигателя;

2.	OFF (Выключен) → Функция «START-STOP» отключена, или текущее состояние позволяет нормальный запуск/ остановку двигателя;

3.	Загорается после моргания → система неисправна. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта.

Работа системы START-STOP

Используйте функцию запуска-остановки двигателя на холостом ходу при следующих условиях:

1.	Активируйте функцию «START-STOP», для запуска двигателя автомобиля. Если температура системы охлаждения выше 60°C и скорость автомобиля более 10 км/ч., индикатор функции «START - STOP» (Запуск – Остановка двигателя) погаснет;

2-1.	На автомобилях с МКПП: при остановке перед красным сигналом светофора или кратковременной остановке - отпустите педаль акселератора, выжмите педаль сцепления и переведите селектор МКПП в нейтральное положение. После остановки автомобиля отпустите педаль сцепления, и двигатель автоматически выключится;

2-2.	На автомобилях с АКПП: при положении селектора переключения передач в положении «D» или «N» отпустите педаль акселератора и нажмите на педаль тормоза. После остановки автомобиля двигатель автоматически выключится;

3-1.	На автомобилях с МКПП: перед началом движения автомобиля выжмите педаль сцепления, и двигатель автоматически запустится. Одновременно загорится индикатор системы «START – STOP»;

3-2.	На автомобилях с АКПП: если перед началом движения автомобиля селектор переключения передач находится в положении «D», отпустите педаль тормоза. Или же переведите селектор переключения передач из положения «N» в положение «D», и двигатель запустится автоматически. Одновременно загорится индикатор системы START - STOP;

4.	Если скорость автомобиля превысит 10 км/ч, индикатор функции START - STOP снова погаснет. В этот момент функция может быть включена в обычном режиме.

Автоматический запуск – остановка двигателя (START-STOP) при определенных условиях

Система самостоятельно запустит/ остановит двигатель при следующих условиях:

●	Автоматическое выключение двигателя переключателем системы старт-стоп:

Если в течение определенного периода времени с момента запуска автомобиль работает в режиме холостого хода, при выполнении условий автоматической остановки двигателя нажмите переключатель «START – STOP», и двигатель автоматически остановится.

●	Автоматическое выключение двигателя, если органы управления автомобилем не задействованы в течение длительного времени.

Если в течение 15 секунд после автоматического запуска двигателя не нажаты педаль сцепления или педаль акселератора, а селектор МКПП не изменил своего положения, двигатель выключится автоматически (для автомобилей с МКПП).

●	Автоматический запуск двигателя нажатием на педаль акселератора.

После автоматической остановки двигателя и положении селектора АКПП в положении «N» (нейтральном), нажмите на педаль акселератора, и двигатель запустится автоматически.

●	Автоматический запуск двигателя нажатием на переключатель «START-STOP»:

После автоматической остановки двигателя и положении селектора АКПП в положении «N» (нейтральном), нажмите на переключатель системы «START-STOP», и двигатель запустится автоматически.

●	Автоматический запуск при движении накатом.

Если после автоматической остановки двигателя, скорость движения автомобиля по инерции превышает 5 км/ч, двигатель запустится автоматически.

●	Автоматический запуск двигателя при низком заряде батареи.

Если, после автоматической остановки двигателя, уровень заряда аккумуляторной батареи упал ниже допустимого предела, двигатель запустится автоматически, для предотвращения дальнейшего разряда батареи, влекущего невозможность последующего запуска двигателя.

●	Автоматический запуск двигателя при недостаточном уровне разряжения в тормозной системе.

Если, после автоматической остановки двигателя, уровень разряжения в тормозной системе (вакуума) в вакуумном усилителе недостаточен (обычно это вызвано повторным нажатием на педаль тормоза, для остановки автомобиля), двигатель запустится автоматически.

●	Автоматический запуск двигателя после его остановки.

При выключенном двигателе переведите селектор переключения передач в положение «N» (нейтральное), а затем выжмите педаль сцепления; или выжмите педаль сцепления до предела, после чего двигатель автоматически запустится (для автомобиля с МКПП).

●	Автоматический запуск двигателя при повороте рулевого колеса/ открытии двери водителя.

После автоматической остановки двигателя, поверните рулевое колесо на большой угол или откройте левую переднюю дверь, и двигатель автоматически запустится (для автомобиля AT).

Меры предосторожности

1.	Функция автоматического запуска-остановки двигателя (START-STOP) может не работать при следующих условиях:

●	При холодном запуске двигателя. Температура охлаждающей жидкости ниже 60°C;

●	Скорость движения автомобиля не превышает 10 км / ч;

●	Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи;

●	При большом количестве продолжительных автоматических запусков;

●	При открытой водительской двери (для автомобиля с МКПП);

●	Во время движения рулем или чрезмерного угла поворота рулевого колеса (для автомобилей с АКПП);

●	Автомобиль припаркован на крутом склоне (для автомобилей с АКПП).

В описанных выше ситуациях индикатор автоматического запуска-остановки двигателя (START-STOP) на приборной панеле будет продолжать гореть длительное время, а запуск/ остановка не будет производится, что не является неисправностью системы.

2.	Если после автоматической остановки двигателя открыта дверь водителя, двигатель возможно запустить только с помощью ключа;

3.	Если во время остановки необходимо снова запустить двигатель, после выжима педали сцепления необходимо подождать некоторое время для автоматического запуска двигателя;

4.	Если уровень заряда аккумуляторной батареи ниже допустимого предела, система не допустит автоматического выключения двигателя, влекущего невозможность последующего его запуска.

5.	Во время технического обслуживания не снимайте датчик батареи. При необходимости отключить питание аккумуляторной батареи, отсоедините жгут проводов на конце датчика батареи;

6.	После выключения датчика заряда аккумуляторной батареи, необходимо выполнить следующие условия для активации системы «START-STOP»:

●	Выключите все электроприборы и заблокируйте автомобиль более чем на 4 часа.

●	Успешно произведенные запуски более 4-х раз подряд.

7.	Если для запуска двигателя автомобиля требуется подключение внешнего источника питания или внешней батареи при не снятой оригинальной аккумуляторной батареи автомобиля, подключите отрицательный полюс внешнего источника к клемме датчика батареи (как показано стрелкой на рисунке). Если он не подключен в соответствии с требованиями, датчик батареи не cможет обнаружить ток, и может появиться ошибка состояния батареи, в результате чего функция «START-STOP» будет отключена.

8.	Аккумуляторную батарею и датчик аккумуляторной батареи устанавливайте в соответствии с моделью автомобиля и требованиями завода производителя. Не меняйте их самостоятельно. В противном случае это может повлиять на работу системы «START-STOP» (автоматического запуска-остановки двигателя).

Ассистенты вождения

Электроусилитель рулевого управления (EPS)

Электроусилитель рулевого управления (EPS) позволяет значительно снизить усилие, прикладываемое водителем на рулевое колесо. Снижает усилие вращения рулевого колеса на низкой скорости и стабилизирует усилие на рулевое управление на высокой скорости. Это позволяет повысить комфорт и управляемость автомобиля, и достигнуть снижения расхода топлива.

Возросшее усилие на рулевое управление при не горящем индикаторе системы электроусилителя рулевого управления (EPS) допустимо при следующих условиях:

●	Частое вращение или регулировка рулевого колеса на неподвижном автомобиле.

Во избежание перегрева, работа системы электроусилителя рулевого управления будет ослаблена. Избегайте вращения рулевого колеса и дождитесь, пока система остынет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Частое вращение рулевого колеса в течение длительного времени во время стоянки автомобиля, может повредить систему электроусилителя рулевого управления.

●	Аккумуляторная батарея разряжена:

Проверьте состояние аккумуляторной батареи и, при необходимости, зарядите или замените батарею.

ПРИМЕЧАНИЕ

● При повороте рулевого колеса можно услышать допустимый рабочий звук (шум) электроусилителя рулевого управления. Это не является неисправностью. ● Не разбирайте/ демонтируйте самостоятельно рулевой механизм, рулевую колонку или рулевое колесо. При необходимости замены обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не держите рулевое колесо в крайних положениях длительное время (более 10 секунд), это может привести к повреждению мотора электроусилителя.

Адаптивный усилитель рулевого управления ※

Многофункциональный режим электроусилителя рулевого управления позволяет выбирать усилие на руле в соответствии с личными предпочтениями или дорожными условиями.

С помощью кнопки выбора режима рулевого управления на консоли  можно выбрать различные режимы рулевого управления:

●	Комфортный режим (Comfortable mode), легкий уровень усилия на рулевое колесо;

●	Нормальный режим (Normal mode), средний уровень усилия на рулевое колесо;

●	Спортивный режим (Sport mode) наибольшее усилие на рулевое колесо.

Нажмите кнопку выбора режимов «Mode». На экране отобразится выбранный режим рулевого управления. Если нажать и удерживать кнопку в течение 5 секунд, экран будет переключается в последовательности, показанной ниже. Если кнопка не нажата в течение 5 секунд, экран вернется к предыдущему интерфейсу.

После запуска двигателя электроусилитель рулевого управления останется в режиме, выбранном до последнего выключения.

После отключения аккумулятора и последующего его подключения, электроусилитель рулевого управления, по умолчанию, вернется в нормальный режим.

ПРИМЕЧАНИЕ

● Будьте осторожны при изменении режимов рулевого управления во время движения. ● При неисправности системы электроусилителя рулевого управления, функция выбора режимов рулевого управления работать не будет. ● Если режим усилителя рулевого управления изменен во время вращения рулевого колеса, на дисплее отразится выбранный режим, но, для безопасности, усилие на рулевом колесе не изменится мгновенно. При возврате рулевого колеса в среднее положение, усилие на рулевом колесе автоматически переключится в выбранный режим.

Советы по вождению

Обкатка

Данная модель автомобиля не требует особенных условий обкатки, но, для улучшения характеристик автомобиля, экономии топлива и продления срока службы рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности в течение первых 1600 км (период обкатки):

●	Не рекомендуется поддерживать работу двигателя на высоких оборотах сразу после запуска. Перед началом движения медленно и аккуратно прогрейте двигатель. Резкие разгоны категорически запрещены.

●	Не поддерживайте одну и ту же скорость в течение длительного времени, в независимости от скорости автомобиля. В период обкатки автомобиля рекомендуется работа двигателя на различных оборотах, для полноценного ввода двигателя в эксплуатацию.

●	В соответствии с технологией производства, адгезионные свойства новых шин не в лучшем состоянии. Первые 300км на новых шинах двигайтесь осторожно.

●	В течение первых 500км пробега, тормозные диски и тормозные колодки притираются. Для лучшего эффекта избегайте резких аварийных остановок, особенно в пределах первых 300км.

●	Не допускайте движение на высокой скорости на низкой передаче; или на низкой скорости на высокой передаче (для автомобилей с МКПП).

●	Избегайте движение на буксире в период первых 1600 км сначала эксплуатации.

Рекомендуемая максимальная скорость на каждой передаче для автомобилей с МКПП в период обкатки:

| Передача | Скорость (км/ч) |
| --- | --- |
| 1 | 20 |
| 2 | 30 |
| 3 | 50 |
| 4 | 70 |
| 5 | 90 |
| 6 | 110 |

Меры предосторожности при обкатке автомобилей с АКПП/ МКПП:

●	На автомобиле с АКПП используйте режим «D» (Движение вперед);

●	Рекомендуемая скорость не более 100км/ч;

●	При эксплуатации автомобиля с АКПП в ручном режиме, соблюдайте рекомендованные меры (см. рекомендации для автомобилей с МКПП).

Движение на высокой скорости

●	Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте давление в шинах до рекомендованного значения.

●	При увеличении скорости, тормозной путь увеличивается. Контролируйте его педалью тормоза, в зависимости от скорости транспортного средства.

●	Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

●	При прохождении горного перевала, объезде длинномерного транспортного средства или въезде в туннель, снижайте скорость, так как на автомобиль может влиять боковой ветер.

ВНИМАНИЕ

Не рекомендуется движение на высокой скорости в темное время суток, в условиях плохой видимости, в дождливую погоду, на заснеженных, грязных и скользких дорогах.

Движение в темное время суток

●	Избегайте движение на высокой скорости и соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства.

●	Перед началом движения отрегулируйте зеркала заднего вида для снижения эффекта ослепления.

●	Перед началом движения проверьте чистоту фар для лучшего освещения и дальности обзора.

●	Перед началом движения убедитесь, что элементы освещения и сигналы поворотов, ходовые и габаритные огни, звуковой сигнал и другое оборудование находятся в исправном, работоспособном состоянии.

Движение в дождливую и влажную погоду

●	Двигайтесь на низкой скорости: сильный дождь может повлиять на видимость и увеличить тормозной путь.

●	Перед началом движения проверьте работу стеклоочистителя.

●	Перед началом движения проверьте давление и состояние шин. Плохое состояние шин может привести к скольжению автомобиля, аквапланированию и стать причиной ДТП.

●	Во время движения несколько раз нажмите на педаль тормоза, для просушивания поверхностей тормозного диска и колодок до восстановления нормального тормозного эффекта.

ВНИМАНИЕ

При движении в дождливую и влажную погоду включите фары ближнего света для информирования других участников дорожного движения.

Преодоление водной преграды

●	Во время движения старайтесь избегать глубоких ям и затоплений, для предотвращения попадания воды в двигатель.

●	При преодолении водного препятствия вброд: снизьте скорость до минимальной; постарайтесь, чтобы колеса с обеих сторон проходили через водную преграду одновременно; не нажимайте на педаль тормоза, во избежание проскальзывания колес автомобиля.

●	Не превышайте глубину преодолеваемого брода и скорость движения, так как вода может повредить двигатель, электрическую систему и коробку передач.

●	После преодоления водного препятствия, несколько раз нажмите на педаль тормоза, для просушивания поверхностей тормозного диска и колодок до восстановления нормального тормозного эффекта.

Движение по грязной и скользкой дороге

●	Избегайте движение на высокой скорости.

●	По возможности, не используйте изношенные шины. Меняйте шины своевременно.

●	После длительных поездок на дальние расстояния по грязной и скользкой дороге необходимо обслужить автомобиль.

Движение по склонам и горной местности

●	При подъеме по склону необходимо переключиться на пониженную передачу, в соответствии с углом наклона и частотой вращения двигателя для повышения крутящего момента и предотвращения повреждений, вызванных возможной перегрузкой двигателя.

●	Во избежание повышенного износа сцепления, при движении на подъем, не выжимайте сцепление и не сильно нажимайте на педаль акселератора.

●	При спуске с горы/ уклона необходимо переключиться на пониженную передачу и использовать двигатель для торможения.

●	Не допускайте работу двигателя на максимальных оборотах.

ВНИМАНИЕ

При движении вниз по крутому или затяжному склону, не нажимайте часто или длительно на педаль тормоза для предотвращения перегрева тормозных механизмов и потери тормозного эффекта. Категорически запрещается движение на нейтральной передаче (накатом) при спуске.

Движение в зимних условиях

Перед наступлением зимнего сезона проведите техническое обслуживание, и подготовьте автомобиль к зимней эксплуатации. При вождении автомобиля в зимних условиях руководствуйтесь состоянием дорожного покрытия и погодными условиями в зимнее время:

●	Используйте ГСМ и технические жидкости, соответствующие температуре окружающего воздуха (например, масло, охлаждающая жидкость двигателя, жидкость омывателя и т. д.).

●	Проверьте состояние аккумуляторной батареи и уровень заряда.

●	В зависимости от места назначения и эксплуатации автомобиля, рекомендуется укомплектовать его необходимыми принадлежностями (например: цепями противоскольжения для шин, скребками для стекол, мешком с песком или с солью, сигнальными факелами/ ракетами, лопатой и т. д.).

●	Рекомендуется установить зимние шины и избегать использования сильно изношенных шин.

●	Осмотрите автомобиль и удалите снег с автомобиля.

●	При движении в зимних условиях используйте тормоза заблаговременно, и следите за замедлением во избежание частого нажатия на педаль тормоза.

●	Не используйте стояночный тормоз при парковке. Стояночный тормоз может примерзнуть, что может препятствовать его отпусканию. Переведите селектор коробки передач в положение:

- Автомобиль с АКПП – положение «P»;

- Автомобиль с МКПП – на 1-ю передачу или задний ход.

●	Не рекомендуется парковать транспортное средство на склонах. Если это неизбежно, заблокируйте колесо, для предотвращения случайного скатывания.

●	Правильно используйте цепи противоскольжения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещено движение на высокой скорости в снежные дни и на скользких дорогах. Запрещены резкие маневры, старты, ускорения, повороты и торможения на заснеженных и скользких дорогах. По возможности, оставляйте автомобиль для стоянки на ровной поверхности. Не рекомендуется применять торможение двигателем, путем переключения на пониженную передачу. На скользких поверхностях ведущие колеса могут потерять сцепление с дорогой, увеличится риск проскальзывания и аварий.

Экономичное вождение

Для сокращения расхода топлива и уменьшения вредных выбросов, следуйте следующим правилам:

●	Активируйте функцию START- STOP (если автомобиль оборудован);

●	Избегайте длительной работы автомобиля на холостом ходу. При остановке, остановите двигатель, установите автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель позже.

●	Избегайте резких стартов: резкие старты повышают расход топлива и сокращают срок службы двигателя.

●	Используйте прогнозируемое вождение: избегайте лишних ускорений, торможений и остановок. Это также сокращает расход топлива.

●	Следите за состоянием воздушного фильтра и фильтрующего элемента. Содержите их в чистоте. При загрязненном состоянии воздушного фильтра, поступление воздуха в двигатель будет затруднено, что приведет к некорректной пропорции топливной смеси и неполному сгоранию топлива.

●	Минимизируйте вес автомобиля: дополнительный вес увеличивает расход топлива.

●	Регулярно проверяйте давление в шинах: низкое давление в шинах увеличит сопротивление движению, расход топлива и износ шин.

●	Закройте люк и/или окна: Открытый стеклянный люк или окна повышают сопротивление ветра и увеличивают расход топлива.

●	Используйте движение накатом (по инерции): заранее отпустите педаль акселератора при приближении к красному сигналу светофора или спуске по крутому склону горы, позволяя автомобилю двигаться по инерции. В этот момент подача топлива в двигатель минимизирована.

●	Избегайте движение на высоких скоростях: постоянная или низкая скорость могут уменьшить расход топлива и свести к минимуму износ.

●	Своевременное обслуживание: регулярное техническое обслуживание гарантирует длительный срок службы и оптимальную экономию.

VI. Чрезвычайные ситуации

Помощь в экстренных случаях

Аварийная сигнализация

Кнопка включения аварийной сигнализации  расположена на центральной консоли, рядом с управлением кондиционером. Для включения аварийной сигнализации, нажмите на кнопку, левый и правый указатели поворота начнут мигать одновременно. Для выключения - повторно нажмите на кнопку.

При экстренном торможении автомобиля на скорости около 100 км/ч, аварийная световая сигнализация включается автоматически, предупреждая об опасности, и информируя других участников дорожного движения о замедлении скорости. Если после экстренного торможения автомобиль снова разгоняется или нажата кнопка отключения, сигнализация выключится автоматически.

Аварийная сигнализация работает в т. ч. и при выключенном зажигании автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ

При экстренном торможении автомобиля на скорости менее 100 км/ч, или плавном торможении, аварийная световая сигнализация не включится автоматически. Автоматическое включение системы аварийной сигнализации при торможении можно отключить или отрегулировать параметры включения при замедлении. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

Знак аварийной остановки

Знак аварийной остановки расположен в багажном отделении, в нише запасного колеса, с дорожным бортовым инструментом под ковром багажного отделения.

Жилет безопасности

ПРИМЕЧАНИЕ

В случае аварийной остановки наденьте светоотражающий жилет, достаньте и установите знак аварийной остановки, руководствуясь правилами дорожного движения и дорожными условиями. Включите аварийную сигнализацию.

Набор инструментов в автомобиле

Бортовой инструмент расположен в нише запасного колеса. Поднимите напольное покрытие багажного отделения для доступа к дорожному бортовому инструменту автомобиля.

- Знак аварийной остановки;

- Домкрат (предназначен исключительно для аварийной замены колес);

- Баллонный ключ;

- Рукоятка домкрата;

- Буксировочный крюк.

ВНИМАНИЕ

Не ремонтируйте автомобиль на проезжей части. Перед заменой колес освободите проезжую часть, припаркуйте автомобиль, и зафиксируйте его на упорах, наденьте светоотражающий жилет. Установите домкрат на твердую ровную поверхность. Убедитесь в правильной установке домкрата в специально отведенные места в передней и задней боковых частях автомобиля. Не устанавливайте домкрат под бампером или другими частями автомобиля. При использовании домкрата запрещается располагать части тела под автомобилем, установленном на домкрате. При необходимости добраться до автомобиля снизу, установите автомобиль на опору для его поддержки. При несоблюдении мер безопасности, автомобиль может соскользнуть с домкрата. Это может привести к серьезным травмам или жертвам. Не запускайте двигатель во время подъема автомобиля. Перед подъемом автомобиля, убедитесь, что в салоне никого не осталось, что ребенок (при наличии) находится вдали от дороги и поднимаемого домкратом автомобиля.

Замена колес

ВНИМАНИЕ

Перед заменой колес уберите автомобиль с проезжей части, припаркуйте автомобиль на твердой ровной поверхности, и зафиксируйте его упорами с обеих сторон по диагонали от заменяемого колеса. Используйте домкрат на твердой ровной поверхности. Если колесо невозможно заменить в текущей ситуации, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

Подготовка к работе

●	Припаркуйте автомобиль на твердой ровной поверхности;

●	Активируйте стояночный тормоз;

●	Установите передние колеса в прямолинейное положение;

●	Для автомобилей с АКПП - установите селектор переключения передач в положение «P» (стоянка); для автомобилей с МКПП - в положение «R» (задний ход);

●	Выключите двигатель;

●	Включите аварийную сигнализацию;

●	Извлеките запасное колесо и набор инструментов из ниши запасного колеса;

●	Установите упор под колесо спереди и сзади по диагонали от колеса, подлежащего замене, для предотвращения скатывания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед подъемом автомобиля активируйте стояночный тормоз и установите упоры под колеса, во избежание скатывания автомобиля при замене колес.

Извлечение и хранение запасного колеса

Поверните болт крепления запасного колеса против часовой стрелки, для ослабления запасного колеса.

Для фиксации запасного колеса после его замены, заверните болт крепления запасного колеса по часовой стрелке.

Момент затяжки болтов колес 100-120Нм.

Замена колес

1.	Отверните последовательно гайки колеса против часовой стрелки на один полный оборот, чтобы ослабить их, но не откручивайте гайки полностью.

2.	Установите домкрат в соответствующее место подъема автомобиля в передней/ задней части автомобиля, рядом с заменяемым колесом. Места установки домкрата находятся в нижней части боковых панелей/ порогов кузова автомобиля. При подъеме автомобиля на домкрате, установите его в точки подъема, расположенные посередине, между 2мя отчетливо обозначенными выемками на пороге под уплотнителем дверей. Установите паз домкрата в указанное на пороге место и зафиксируйте его.

ВНИМАНИЕ

Во избежание получения травм используйте домкрат, поставляемый в комплекте с автомобилем. Устанавливайте домкрат только в обозначенные точки поддомкрачивания. Не устанавливайте домкрат под другие части автомобиля. При неправильной эксплуатации домкрата, автомобиль может перевернуться после подъема, соскользнуть, или упасть. Устанавливайте домкрат исключительно на твердой, ровной, не скользкой поверхности. Не используйте деревянные блоки или подобные предметы для поддержки домкрата. В противном случае домкрат не сможет выдержать приложенную на него нагрузку, и достичь необходимого предела высоты. Убедитесь, что расстояние между шиной и поверхностью не превышает 3см.

3.	Установите рукоятку домкрата в домкрат и поворачивайте ее по часовой стрелке, до поднятия автомобиля. С помощью баллонного ключа открутите колесные гайки.

4.	Снимите колесо и положите его рядом с автомобилем;

5.	Очистите поверхность контакта колеса со ступицей;

6.	Установите запасное колесо на ступицу и закрепите его.

ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, колеса и колесные колпаки могут иметь острые края. Перед установкой колеса убедитесь, что на ступице или самом колесе нет посторонних предметов и/или загрязнений (например, грязи, смолы, гравия и т. д.). При необходимости, очистите его, чтобы это не препятствовало установке и фиксации колеса на ступице.

7.	Установите и закрутите вручную гайки колеса до сопротивления. Обратите внимание, конус колесной гайки должен быть обращен внутрь.

8.	Предварительно протяните колесные гайки по часовой стрелке с помощью гаечного ключа, а затем опустите автомобиль.

9.	Затяните колесные гайки в указанном порядке, чтобы убедиться, что все гайки затянуты.

ПРИМЕЧАНИЕ

При замене болтов или гаек используйте болты или гайки с метрической резьбой и той же конфигурацией фаски. Гайки или болты с другой резьбой, кроме метрической, могут повредить резьбу крепления колес, что не позволит зафиксировать колесо. Перед установкой новых колесных гаек или колеса, тщательно проверьте тип и размер. В случае возникновения каких-либо затруднений обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

ВНИМАНИЕ

Не затягивайте колесные болты или гайки на поднятом на домкрате автомобиле, т.к. он может соскользнуть с домкрата. Затягивайте колесные болты или гайки только после полного опускания автомобиля. Если гайка или болт повреждены, то невозможно надежно зафиксировать колесо. Это может привести к откручиванию колеса и возможной серьезной аварии, приводящей к травмам или даже смерти. После замены колес необходимо протянуть гайки рекомендованным моментом затяжки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN. Запасное аварийное колесо не является полноразмерным запасным колесом, и может использоваться только в аварийных ситуациях. Запрещается использование запасного колеса в течение длительного времени и при движении на большие расстояния. Скорость автомобиля с установленным запасным колесом, не должна превышать 80км/ч.

ПРИМЕЧАНИЕ

При повреждении переднего колеса, переставьте заднее колесо на место поврежденного переднего колеса, а запасное колесо установите на место заднего колеса. После установки запасного колеса, как можно скорее проверьте и установите рекомендуемое давление в шинах. Уберите и закрепите замененное колесо в нише запасного колеса и разложите инструмент. После окончания ремонта автомобиля и/или после замены оригинальных колес, обязательно используйте колесные болты с оригинальной длиной.

Момент затяжки колесных гаек

Момент затяжки гаек колес 100 – 120 Нм.

Открутите колпачок воздушного клапана и проверьте давление воздуха с помощью манометра. Если давление воздуха в шине низкое, остановитесь у ближайшей станции технического обслуживания для корректировки давления до указанного значения. После проверки или регулировки давления воздуха установите колпачок воздушного клапана.

Запуск двигателя при слабой зарядке аккумуляторной батареи

ПРИМЕЧАНИЕ

Автомобиль может быть запущен только от батареи 12V.

1.	Установите внешний источник питания рядом с автомобилем и подключите его с помощью высоковольтных проводов с концами (типа «крокодил»). Если для запуска используется аккумулятор от другого автомобиля, расположите его наиболее близко к капоту автомобиля с аккумулятором с недостаточной мощности. Автомобили не должны соприкасаться. Установите оба автомобиля на стояночный тормоз.

2.	Перед подключением проводов к батарее, проверьте все клеммы батареи, удалите загрязнения (при наличии) и убедитесь, что все крышки затянуты и выровнены.

3.	Отключите все посторонние потребители, кроме необходимых индикаторов безопасности (например, фары, аварийные огни).

4.	Соедините аккумуляторы проводами следующим образом: соедините проводом положительный полюс внешней батареи с таким же полюсом батареи, требующей заряда; затем соедините проводом отрицательный полюс внешней батареи с таким же полюсом батареи запускаемого автомобиля. Следите, чтобы оба провода не соединялись между собой. Держите провода вдали от системы подачи топлива.

5.	При использовании автомобиля для запуска, после подключения проводов, запустите двигатель этого автомобиля, и оставьте его работать с постоянной скоростью в течении некоторого времени.

6.	Запустите двигатель на автомобиле с аккумулятором недостаточной мощности;

7.	После запуска, отсоедините провода в обратной последовательности. В процессе отсоединения не касайтесь металлических частей любого из автомобилей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если аккумуляторная батарея была заморожена, не пытайтесь завести автомобиль от резервного аккумулятора. В противном случае аккумуляторная батарея может взорваться или выйти из строя. Не подключайте провода напрямую к отрицательному полюсу батареи при недостаточном питании. При попытке запуска двигателя, держите руки и провода подальше от ременного шкива, ремня генератора, вентилятора и других вращающихся компонентов. Если аккумуляторная батарея автомобиля часто разряжается без видимой причины, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта.

Буксировка

Не буксируйте автомобиль на прицепе с вывешенной задней осью, иначе система рулевого управления может выйти из строя.

При неработающем двигателе, система усилителя рулевого управления и тормозной системы не работает. Для поворота или торможения требуется большее усилие.

Не поднимайте автомобиль за буксировочный крюк, кузов или шасси, так как это может привести к его повреждению.

Не буксируйте автомобиль назад с не вывешенными передними колесами. Это приведет к поломке автомобиля.

Избегайте резких или неконтролируемых стартов, или самопроизвольного, неустойчивого движения автомобиля, которое может вызвать повышенную нагрузку на буксировочные крюки, буксировочный трос или цепи, приводя к их поломке и создавая аварийную ситуацию. Это может привести к повреждению автомобиля и личной травме.

Если буксировка неисправного автомобиля невозможна, или он вышел из-под контроля, остановите движение.

При движении на буксире двигайтесь по возможности прямо и равномерно.

Буксировка автомобиля с помощью дорожно-спасательного транспортного средства

При необходимости буксировки, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN, или другие компании, профессионально занимающимися буксировкой. Избежать повреждения автомобиля можно исключительно при правильном выполнении процедуры подъема автомобиля и его буксировки.

Для буксировки автомобиля рекомендуется использовать автомобильные манипуляторы (дорожно-спасательные транспортные средства) с возможностью подъема автомобиля или вывешиванием колес, или эвакуаторы, оборудованные плоской платформой.

При отсутствии эвакуатора, используйте тяговое оборудование с жесткой сцепкой. Буксировка с использованием троса запрещена.

Для буксировки переднеприводных автомобилей с использованием дорожно-спасательного транспортного средства, используйте соответствующее оборудование для подъема передних колес от земли, или установке передних колес на платформу или прицеп, во избежание повреждения трансмиссии. В данном случае, передние колеса будут вывешены, а заднее колеса - на дороге.

Точки крепления буксировочных петель

ПРИМЕЧАНИЕ

Буксировка автомобиля за любой узел или элемент кузова, кроме буксировочного крюка может привести к повреждению автомобиля. Для буксировки используйте только специально предназначенный стальной трос или цепь. Надежно закрепите стальной трос или цепь на буксировочном крюке.

Передняя буксировочная петля

Найдите и откройте заглушку ① крепления буксировочной петли в переднем бампере. Плотно вкрутите и надежно зафиксируйте буксировочную петлю, а затем используйте ее для буксировки.

Задняя буксировочная петля

Найдите и откройте заглушку крепления буксировочной петли в заднем бампере. Плотно вкрутите и надежно зафиксируйте буксировочную петлю, а затем используйте ее для буксировки.

Буксировка автомобиля без вывешивания колес

Буксировка указанным способом допускается на небольшие расстояния с небольшой скоростью, и может осуществляться только по дорогам с твердым ровным покрытием. Колеса, подвеска, ходовая часть, рулевое управление и тормозная система должны быть в исправном состоянии.

●	Буксирующий автомобиль не должен быть легче буксируемого автомобиля, иначе автомобили могут выйти из-под контроля;

●	Убедитесь, что буксировочная петля исправна и надежно закреплена;

●	Закрепите стальной трос или цепь для буксировки на петле;

●	Прикрепите буксируемый автомобиль к петле стальным тросом или цепью;

●	При буксировке двигайтесь медленно, без рывков. Не дергайте буксируемый автомобиль и буксировочный крюк.

●	Включите зажигание буксируемого автомобиля. Селектор переключения передач переведите в положение «N» (нейтральное) и отпустите стояночный тормоз.

●	Во избежание повреждений, буксируйте автомобиль спереди, по направлению его расположения.

●	Длина буксировочного троса не должна превышать 5м. Трос необходимо обозначить флажком для идентификации

●	Двигайтесь осторожно. Избегайте провисания буксировочного троса.

●	Необходимо как можно чаще обмениваться информацией обоим водителям.

●	При движении под гору, тормозные механизмы могут перегреться, что приведет к снижению их эффективности. Регулярно останавливайтесь для охлаждения тормозов.

●	Буксировка задним ходом запрещена. Скорость при буксировке не должна превышать 40км/ч, а максимальное расстояние буксировки не должно превышать 25 километров.

●	При отказе работы тормозной системы, для буксировки автомобиля используйте передвижную платформу или эвакуатор для транспортировки автомобиля.

Буксировка автомобиля с автоматической коробкой передач

●	При механической неисправности автоматической трансмиссии, буксировка автомобиля допустима с полным отрывом ведущих колес от земли.

●	Если скорость буксировки превышает 20 км/ч или расстояние буксировки превышает 20 км, то ведущие колеса буксируемого транспортного средства должны быть полностью оторваны от земли.

●	Рекомендуется, чтобы ведущие колеса при буксировке автомобиля не касались земли. При необходимости эвакуации автомобиля из опасного места, скорость не должна превышать 20 км/ч.

●	Категорически запрещено буксировать автомобиль задним ходом.

●	Не буксируйте автомобиль при температуре окружающей среды ниже 0 °С.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед буксировкой автомобиля проверьте уровень масла в автоматической коробке передач. Если уровень масла ниже отметки "HOT", долейте масло. Если скорректировать уровень масла нет возможности, используйте буксировочную платформу или эвакуатор.

Помощь при застревании

При извлечении застрявшего автомобиля, не дергайте его резко и не тяните под углом. Чрезмерные усилия могут повредить автомобиль.

При застревании ведущих колес на мягкой или грязной дороге, при извлечении автомобиля, особенно загруженного, следует проявлять осторожность.

Не пытайтесь извлечь автомобиль с помощью буксирного крюка. Если это возможно, попробуйте вытянуть автомобиль назад по колее, оставленной застрявшим автомобилем.Неисправности автомобиля

При обнаружении каких-либо из следующих симптомов, автомобиль может нуждаться в регулировках или ремонте. Как можно скорее обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр CHANGAN.

Видимые неисправности

●	Течь жидкости под автомобилем. (Исключая капли воды после использования кондиционера воздуха и вытекание жидкости из дренажных отверстий на выхлопной трубе. Это не является неисправностью);

●	Неравномерный износ шин или грыжа;

●	Указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя показывает аномально высокую температуру.

Звуковые симптомы

●	Изменился звук выхлопной системы;

●	Слишком громкий шум шин при поворотах;

●	Посторонний звук при работе подвески;

●	Посторонний шум, связанный с работой двигателя.

Эксплуатационные симптомы

●	Двигатель работает неустойчиво, с перебоями или вибрацией;

●	Мощность автомобиля заметно снизилась;

●	При торможении автомобиль сильно отклоняется от траектории;

●	Автомобиль не держит траекторию при движении, или торможении на ровной дороге;

●	Тормозная система неисправна, педаль тормоза мягкая, педаль почти касается пола.

Система вызова экстренных оперативных служб

Система вызова экстренных оперативных служб предназначена для автоматического (при аварии) или ручного вызова оператора экстренных оперативных служб (ЭОС), передачи минимального набора данных (МНД) с описанием характеристик автомобиля, координат его местонахождения, времени и направления движения, а также установления громкой связи пользователей автомобиля с оператором государственной федеральной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Подробную информацию можно получить на сайте производителя http://www.santel-navi.ru.

1.	Микрофон;

2.	Защитная крышка кнопки «SOS»;

3.	Кнопка «SOS»;

4.	Индикатор состояния;

5.	Кнопка «Дополнительные функции».

Режимы работы системы

Система работает от бортовой сети автомобиля с номинальным напряжением бортовой сети 12В. При отключении от источника питания после совершения экстренного вызова, система работает за счёт встроенной аккумуляторной батареи. В противном случае устройство будет выключено.

Система имеет следующие режимы работы:

●	режим «Выключено»;

●	режим «ЭРА»;

●	режим «Экстренный вызов»;

●	режим «Тестирование»;

●	режим «Сервис».

Режим «Выключено»

При выключенном зажигании система находится в режиме «Выключено». Выход изделия из режима «Выключено» осуществляется при включении зажигания. При включенном зажигании и отсутствии питания переход в режим «Выключено» из других режимов осуществляется при разряде встроенной резервной батареи.

Режим «ЭРА»

В режиме «ЭРА» система осуществляет регистрацию параметров автомобиля, определение событий ДТП в автоматическом режиме и обеспечивает реакцию на управляющие действия пользователя. Система находится в режиме «ЭРА» при первоначальном включении зажигания транспортного средства, а также, после завершения режима «Тестирование» или прекращении режима «Экстренный вызов».

Режим «Экстренный вызов»

Режим «Экстренный вызов» предназначен для передачи МНД и установления голосового соединения пользователей автомобиля с оператором контакт-центра. Процедура «Экстренный вызов» должна быть инициирована автоматически при включенном зажигании по сигналу, поступившему от модуля идентификации события ДТП, а также в ручном режиме по нажатию кнопки «SOS».

Модуль идентификации события ДТП может определять момент аварии при: фронтальном столкновении; боковом столкновении; ударе сзади; опрокидывании.

Для выхода из режима «Экстренный вызов», инициированного в ручном режиме, на стадии установления соединения (если соединение с оператором системы ещё не установлено) следует нажать кнопку «SOS», экстренный вызов будет прекращен.

При автоматическом инициировании режима «Экстренный вызов» система перейдет в режим «ЭРА» после завершения вызова со стороны оператора контакт-центра экстренной службы.

Режим «Тестирование»

Режим «Тестирование» предназначен для проверки функционирования автомобильной телекоммуникационной системы оператором системы «ЭРА ГЛОНАСС».

Для входа в режим «Тестирование» необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки «Дополнительные функции» и «SOS» в течение 15 секунд, после перехода в состояние выбора сервисного режима подождать 10 секунд, не нажимая дополнительные кнопки.

В режиме «Тестирование» индикатор состояния БИП будет поочередно мигать красным – желтым – зеленым цветом, подсветка кнопки «Дополнительные функции» - мигать зеленым цветом, подсветка кнопки «SOS» - мигать красным цветом.

Для выполнения тестирования следуйте голосовым подсказкам.

Выход из режима «Тестирование» осуществляется:

после передачи МНД с результатами тестирования изделия оператору системы;

при отключении внешнего питания.

Режим «Сервис»

Режим «Сервис» предназначен для отключения всех функций изделия на время нахождения транспортного средства в сервисном центре и/или проведения ремонтных работ.

Для входа в режим «Сервис» необходимо одновременно нажать и в течении 15 секунд удерживать кнопки «Дополнительные функции» и «SOS», после чего, следуя голосовым подсказкам, нажать кнопку «SOS». Если кнопка «SOS» не будет нажата в течении 5 секунд, то система перейдет в режим тестирования.

В режиме «Сервис» индикатор состояния БИП будет поочередно мигать красным – желтым – зеленым цветом, подсветка кнопки «Дополнительные функции» - мигать зеленым цветом, подсветка кнопки «SOS» - мигать красным цветом, и каждые 7 секунд из динамика будет подаваться звуковой сигнал.

Выход из режима «Сервис» осуществляется:

после нажатия кнопки «Дополнительные функции»;

при отключении внешнего питания;

при скорости движения автомобиля свыше 5 км/ч.

Примечания:

1.	При нахождении изделия в режиме «Сервис» определение критического угла переворота не выполняется.

2.	После завершения ремонтных работ или технического обслуживания автомобиля, систему необходимо перевести в штатный режим работы.

Индикация режимов работы

Для индикации работы системы используется индикатор состояния БИП.

При включении электропитания, индикатор состояния горит красным цветом в течении пяти секунд. Если система исправна и прошла самодиагностику, то индикатор состояния загорится зеленым постоянно, и система перейдет в режим «ЭРА».

При обнаружении неисправности встроенных компонентов во время проведения самодиагностики, система переходит в состояние сервисной индикации.

Возможные индикации состояния системы приведены в таблице.

После длительного нахождения автомобиля в зоне неуверенного приема сигнала от ГЛОНАСС/GPS спутников, возможно увеличение времени, затрачиваемого на определение местоположения автомобиля.

В случае, если система диагностировала неисправность внутренних компонентов или обнаружена иная неисправность в работе системы, не проводите ремонт самостоятельно. Обратитесь к техническому специалисту, или в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

Гарантийный срок эксплуатации системы вызова экстренных оперативных служб – 36 месяцев с момента продажи (передачи) автомобиля первому покупателю.

Гарантийный срок на внутреннюю аккумуляторную батарею системы вызова экстренных оперативных служб – 12 месяцев с момента продажи (передачи) автомобиля первому покупателю.

Подробная информация на официальном сайте производителя: http://www.santel-navi.ru

ВНИМАНИЕ

● На сильно пострадавшем в результате серьезной аварии автомобиле, в результате которой произошло повреждение (обрыв) жгута проводов, система может работать не стабильно. В данном случае обеспечить нормальный сервис - невозможно. ● Обслуживание не может быть предоставлено в областях за пределами покрытия сети. ● Для обеспечения качества обслуживания системы, когда кнопка "SOS" нажата для запроса услуг, отличных от экстренной помощи, Call- центр не в состоянии предоставить эти услуги

Индикация состояний системы

| Состояние системы | Цвет подсветки кнопки «SOS» (белый/красный) | Цвет подсветки кнопки «Дополнительные функции» (белый/зеленый) | Состояние индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Включение | Белый | Белый | Красный 5 сек, затем мигает зеленый |
| Режим ЭРА | Белый | Белый | Горит зеленый |
| Режим тестирования | Мигает красный | Мигает зеленый | Мигает красный- желтый - зеленый |
| Режим «Сервис» | Мигает красный | Мигает зеленый | Мигает красный- желтый – зеленый, (подается звуковой сигнал) |
| Неисправность, переполнение внутренней памяти | Белый | Белый | Горит красный |
| Экстренный вызов невозможен | Белый | Белый | Горит красный |
| Установление соединения в режиме «Экстренный вызов» | Мигает красный | Белый | Горит зеленый |
| Передача МНД в режиме «Экстренный вызов» | Мигает красный | Белый | Горит зеленый |
| Голосовое соединение в режиме «Экстренный вызов» | Красный | Белый | Горит зеленый |
| Достигнут разряд резервной батареи ниже установленного уровня | Белый | Белый | Горит красный |
| Отсутствие сигналов GLONASS/GPS | Белый | Белый | Горит зеленый |
| Отсутствие сигналов GSM | Белый | Белый | Горит зеленый |

VII. Техническое обслуживание и ремонт

Меры предосторожности при обслуживании и ремонте

Для снижения риска получения травм или повреждения транспортного средства, при проведении инспекционного осмотра/ технического обслуживания автомобиля или выполнении ремонтных работ, следует соблюдать следующие меры безопасности:

●	Перед проведением работ остановите двигатель и дайте ему остыть. Не работайте, когда двигатель горячий;

●	Используйте упоры/ кронштейны безопасности для удержания автомобиля при работе в нижней его части. При поднятии автомобиля с помощью домкрата не располагайтесь под автомобилем;

●	Воспламеняющиеся, дымящиеся, тлеющие возгорающиеся и искрящиеся предметы держите вдали от аккумулятора, ГСМ и иных воспламеняющихся деталей.

●	Запрещается подключать или устанавливать аккумуляторную батарею, или другие электрические элементы при включенном электропитании автомобиля (Положение ACC/ON);

●	При подсоединении проводов к аккумуляторной батарее, запрещается подключать положительный и отрицательный полюса к противоположным.

●	Аккумулятор, провода зажигания и электрические цепи автомобиля находятся под сильным током. Не допускайте короткое замыкание.

●	При инспекционном осмотре работающего двигателя в закрытом помещении (таком, как гараж) необходимо убедиться в наличии вентиляции;

●	Масло для двигателя, жидкость охлаждения двигателя и другие ГСМ и заправочные жидкости храните вдали от детей и домашних животных;

●	Не наносите силикон или стеклянный клей на потолочный стеклянный люк.

Список обязательных проверок

Ежедневный осмотр

●	Фары головного освещения:

Убедитесь, что все осветительные приборы и световая сигнализация (ДХО, фары, задние фонари, габаритные огни, сигналы поворота и заднего хода, стоп-сигналы и противотуманные фары) работают исправно.

●	Предупреждающие контрольные лампы и световые индикаторы:

Убедитесь, что все приборы, элементы управления и предупреждающие контрольные лампы и световые индикаторы работают исправно.

●	Зеркала заднего вида:

Убедитесь, что отражающая поверхность зеркал чистая, отрегулируйте их.

●	Двери автомобиля, задняя дверь, капот:

Убедитесь, что все двери, задняя дверь и капот открываются и закрываются свободно.

●	Внешнее состояние кузова:

Осмотрите кузов автомобиля на наличие сколов или царапин, и, при необходимости, как можно скорее отремонтируйте его, для предотвращения образования коррозии металла на поврежденных деталях.

Проверка при заправке

●	Проверьте уровень масла в двигателе, уровень тормозной и омывающей жидкостей;

●	Проверьте давление в шинах;

●	Проверьте состояние шин:

Убедитесь, что на боковой поверхности и протекторе нет трещин. В протекторах шин нет посторонних предметов.

Ежемесячные проверки

●	Уровень охлаждающей жидкости двигателя;

●	Шланги, топливопроводы и резервуары технических жидкостей на наличие протечек;

●	Работу системы кондиционирования воздуха;

●	Проверьте работу стояночного тормоза;

●	Работу звукового сигнала и динамиков;

●	Крепление колесных гаек:

Гайки и болты затянуты до заданных значений.

●	Работу стеклоочистителей:

Убедитесь, что щетки и рычаги стеклоочистителя находятся в исправном, работоспособном состоянии.

●	Рулевое управление:

Проверьте рулевое управление на наличие люфта.

●	Педали:

Проверьте исправность хода педали тормоза и педали сцепления.

●	Стойки амортизаторов:

Проверьте работоспособность стойки амортизаторов на предмет износа, протечки, обрыва защитных чехлов и других повреждений.

●	Потолочный люк:

Проверьте люк и его элементы на герметичность. Проверьте дренажный канал в левой и правой направляющей на наличие пыли и посторонних веществ. Проверьте плавность движения люка и его регулировки.

Техническое обслуживание

Масло в двигателе

Масляный щуп

Спецификация масла

ПРИМЕЧАНИЕ

Не смешивайте различные марки масла. Присадки к моторному маслу и другие продукты для технического обслуживания двигателя запрещены. Любой ущерб, причиненный двигателю по данной причине, не будет покрываться гарантийными обязательствами. Не используйте масло, которое не соответствует техническим требованиям и спецификациям завода производителя. Это может повредить двигатель, и повлиять на гарантийные обязательства завода - изготовителя.

На производстве двигатель заполняется маслом универсальной вязкости. Этот вид моторного масла подходит для всех сезонов, кроме экстремальных климатических условий.

Используйте масло и ГСМ, одобренные Changan Automobile. Если данное моторное масло не доступно на местном рынке, то допускается к использованию моторное масло 5W-30 с рангом качества SN и выше, соответствующее спецификации API/ACEA. Однако, использование такого моторного масла может привести к повышенному времени запуска двигателя, снижению производительности, повышенному расходу топлива и увеличению выбросов.

Для облегчения холодного запуска двигателя в условиях холодного климата, а также при экстремально низкой температуре, используйте масло с вязкостью 0W-30.

Проверка уровня масла в двигателе

Перед запуском двигателя проверьте уровень масла. Убедитесь, что уровень масла находится между отметками «MIN» (② минимум) и «MAX» (① максимум).

1.	Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности в безопасном месте;

2.	Если двигатель работает, остановите его и подождите 5 минут;

3.	Извлеките масляный щуп, протрите его чистой мягкой тканью без ворса

Вставьте масляный щуп и извлеките его снова, для проверки уровня масла.

Если уровень масла ниже отметки «MIN» (минимум), добавьте масло до уровня.

Долив масла в двигатель

Добавляйте масло только в остывший двигатель. При доливке, уровень масла не должен превышать отметку «MAX» (максимум).

1.	Снимите крышку маслозаливной горловины, и медленно залейте масло до максимальной (MAX) отметки на щупе через заливное отверстие.

2.	Протрите пролитое масло абсорбирующей тканью и закройте крышку маслоналивной горловины.

3.	Запустите двигатель на холостом ходу и через 1 минуту остановите его. Через 5 минут, после его остановки, снова проверьте уровень масла.

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается снимать крышку маслоналивной горловины при работающем двигателе.

Замена масла

После остановки двигателя слейте масло, пока масло еще горячее:

1.	Снимите крышку маслоналивной горловины;

2.	Поместите поддон для масла под сливную пробку;

3.	При помощи гаечного ключа открутите пробку и слейте масло;

4.	После слива масла установите обратно сливную пробку с кольцом и затяните ее с моментом (55±5 Н·м);

5.	Залейте масло в двигатель до необходимого уровня.

ВНИМАНИЕ

Масло — опасное химическое вещество, вредное для человека и для животных. Храните масло в безопасном месте во избежание попадания его в пищевод. Соприкосновение с маслом в течение долгого времени представляет собой большую угрозу для человека. Для тщательного промывания места контакта с маслом, используйте нейтральную мыльную воду. При смене масла используйте защитные средства во избежание его попадания на открытые участки кожи. Использованное масло наносит большой вред окружающей среде, животным и/или людям. При замене - его необходимо утилизировать. Не выливайте использованное масло, избегайте его пролива в каких-либо местах. При замене масла, обязательно заливайте качественное новое масло до необходимого уровня. Перед откручиванием сливной пробки убедитесь, что она не горячая. Нагретое масло может обжечь вас и стать причиной ожогов.

Замена масляного фильтра

Масляный фильтр отфильтровывает посторонние вредные твердые частицы внутри двигателя, позволяя чистому маслу беспрепятственно протекать между компонентами двигателя, защищая трущиеся поверхности от повреждений.

1.	С помощью специального ключа, поверните масляный фильтр против часовой стрелки, и снимите его;

2.	Протрите поверхность крепления масляного фильтра. Проверьте момент затяжки соединительной трубки масляного фильтра (55±2Н·м);

3.	Смажьте резиновую прокладку нового фильтра небольшим количеством масла. Затяните масляной фильтр вручную, пока прокладка плотно не встанет на монтажную поверхность.

4.	С помощью специального ключа поверните фильтр на определенное расстояние от точки контакта, согласно требованиям момента затяжки (20 ± 2 Н м).

1.	Масляный фильтр;

2.	Ключ масляного фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Правильно установите и поверните масляный фильтр, для обеспечения надежного контакта между уплотнением масляного фильтра и монтажной поверхностью. Затяните масляный фильтр, для предотвращения утечек. При невозможности самостоятельной замены масляного фильтра, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

Топливный фильтр

Засорение топливного фильтра может привести к ограничению скорости движения автомобиля, разрушению выхлопной системы, что приводит к затруднению запуска двигателя или другим негативным последствиям. Если в топливном баке скапливается большое количество посторонних частиц, топливный фильтр следует менять чаще. Для замены и установки топливного фильтра, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

После установки нового топливного фильтра, на несколько минут запустите двигатель и проверьте герметичность соединений.

Замена элемента воздушного фильтра двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается демонтировать воздушный фильтр при работающем двигателе. Не запускайте двигатель со снятым воздушным фильтром для снижения риска повреждения двигателя и получения травм.

Замена элемента воздушного фильтра

1.	Открутите крепежные винты/ болты или ослабьте скобы крепления верхней крышки воздушного фильтра;

2.	Осторожно снимите крышку воздушного фильтра;

3.	Извлеките фильтрующий элемент из корпуса воздушного фильтра;

4.	Протрите корпус воздушного фильтра и крышку, для удаления грязи и/или мусора, для обеспечения хорошей герметизации.

5.	Установите новый фильтрующий элемент. Убедитесь, что края фильтра не попали между корпусом воздушного фильтра и крышкой. Это может привести к повреждению фильтрующего элемента, и попаданию нефильтрованного воздуха в двигатель через уплотнители.

6.	Установите и закрепите крышку воздушного фильтра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии крышки воздушного фильтра, не допускайте попадания пыли или мусора на крышку воздушного фильтра и/или в воздухопровод. Это может привести к повреждению двигателя. Использование несоответствующего элемента воздушного фильтра может привести к серьезному повреждению двигателя.

Очистка корпуса электронной дроссельной заслонки

Демонтаж корпуса электронной дроссельной заслонки

1.	Выключите зажигание (положение "OFF");

2.	Отсоедините разъем корпуса электронной дроссельной заслонки;

3.	Снимите направляющую трубку воздухозаборника, соединенную с корпусом электронной дроссельной заслонки;

4.	Открутите соединительные болты впускного коллектора и корпуса электронной дроссельной заслонки. Убедитесь, что уплотнительное кольцо (прокладка) не повреждена;

5.	Снимите корпус электронного дросселя.

Чистка корпуса электронной дроссельной заслонки

1.	Для удаления осадка и отложений углерода в главной магистрали, используйте очиститель карбюратора.

2.	Откройте клапан электронного дросселя вручную, и распылите очиститель на элементы, которые преграждены краями клапана.

3.	Если грязь скопилась и затвердела в течение длительного времени, она постепенно затвердеет (например, на торце клапана и противоположной внутренней стенке горловины). Удалить грязь полностью очистителем карбюратора будет сложно. Для удаления грязи используйте мягкую ткань, и протрите его несколько раз.

4.	Дайте высохнуть очищенному корпусу электронной дроссельной заслонки естественным образом или продуйте его до полного испарения влаги в главном канале.

5.	Установите очищенный корпус электронной дроссельной заслонки.

ПРИМЕЧАНИЕ

● Не погружайте корпус электронной дроссельной заслонки в чистящее средство. Строго запрещено использовать ультразвуковую чистку. ● Используйте оригинальный очиститель карбюратора. Категорически запрещается использовать заменитель моющего средства или любой самодельный очиститель/растворитель, содержащий метилкетон или другие высококоррозионные вещества. ● Запрещается промывать опорное отверстие блока, и распылять чистящее средство на разъем и отверстие подшипника блока. ● Для удаления масла и трудно выводимых отложений углерода, протрите несколько раз мягкой тканью с очистителем. Категорически запрещается использовать жесткие щетки или острый инструмент для соскабливания. ● Передние и задние части корпуса электронной дроссельной заслонки должны быть тщательно очищены. ● При очистке заслонки предотвратите попадание воды, масла или любых других загрязнений в разъем (со стороны прибора и стороны жгута проводов).

Сборка корпуса дроссельной заслонки

1.	Убедитесь, что прокладка впускного коллектора (кольцо) не повреждена (при необходимости замените). Установите корпус дроссельной заслонки на впускной коллектор и затяните болты с заданным крутящим моментом – (10±2 Н м).

2.	Подсоедините направляющую трубку воздухозаборника и затяните хомут.

3.	Подключите разъем электронного корпуса дроссельной заслонки и закрепите жгут проводов в соответствии с исходными условиями.

Адаптация электронной дроссельной заслонки

1.	Поверните выключатель зажигания в положение "ON" и подождите 60 секунд.

2.	Запустите двигатель и выключите зажигание, пока обороты холостого хода не станут ровными и стабильными.

3.	Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и подождите 10 секунд.

4.	Адаптация завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ

● При адаптации электронной дроссельной заслонки, убедитесь, что температура охлаждающей жидкости в двигателе и температура поступающего воздуха не ниже 5,25°C. Напряжение аккумуляторной батареи не должно быть ниже 10 В (проверьте диагностическим прибором). ● В процессе адаптации дроссельной заслонки не проводите другие операции, за исключением описанных действий.

Обслуживание турбины двигателя

Своевременно меняйте элемент воздушного фильтра и масляный фильтр, во избежание утечки масла или повреждения турбины двигателя.

Не используйте моторное масло, которое не соответствует техническим требованиям и спецификации, во избежание повреждения турбины двигателя.

Не снимайте самостоятельно и не устанавливайте турбину и соответствующие трубопроводы, так как при попадании посторонних предметов она может быть повреждена, что приведет к недостаточной производительности турбины, постороннему шуму и утечке масла.Замена воздушного фильтра салона

1.	Откройте перчаточный ящик и снимите ограничители с обеих сторон, чтобы они свободно висели на петле;

2.	Нажмите на кнопки справа, откройте крышку воздушного фильтра салона и извлеките фильтрующий элемент воздушного фильтра салона;

3.	Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра салона;

4.	Установите все в обратной последовательности.

Система охлаждения двигателя

На холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находиться между отметками «MIN» (минимум) и «MAX» (максимум). Если уровень жидкости ниже отметки «MIN», необходимо долить охлаждающую жидкость.

Долив охлаждающей жидкости

ВНИМАНИЕ

Доливайте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Не открывайте крышку расширительного бачка на горячем двигателе. В противном случае, пар и вода под действием внутреннего давления вырвутся наружу, и могут стать причиной ожогов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Температура замерзания охлаждающей жидкости, используемой в двигателе, должна быть на 5 C ниже, чем самая низкая температура в соответствующем регионе и сезоне. Не используйте в качестве охлаждающей жидкости жесткую воду (например, водопроводная вода, речная вода и вода из колодца/родника).

1.	Откройте крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости. Залейте охлаждающую жидкость в горловину бачка, пока ее уровень не достигнет максимальной отметки,

2.	Закройте крышку;

3.	Запустите двигатель, отключите кондиционер и дайте двигателю поработать на скорости 2000 об/мин, пока впускная трубка радиатора не нагреется;

4.	Когда двигатель остынет, снова откройте крышку бачка охлаждающей жидкости и долейте жидкость, пока она не достигнет максимальной (MAX) отметки;

5.	Повторите данный процесс несколько раз, пока уровень жидкости в баке не перестанет опускаться;

6.	Закройте крышку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Работайте с осторожностью. Остерегайтесь попадания охлаждающей жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, незамедлительно промойте кожу и/или глаза большим количеством воды и как можно скорее обратитесь к врачу. Категорически запрещается открывать крышку радиатора и/или расширительного бачка во время работы двигателя. Неправильные действия могут привести к попаданию воздуха в систему охлаждения, и двигатель может перегреться. В таком случае обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта.

Тормозная жидкость

Износ тормозных колодок приводит к медленному постепенному снижению уровня тормозной жидкости. Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости, чтобы убедиться, что он находится между отметками «MAX» (максимум) и «MIN» (минимум).

При снижении уровня тормозной жидкости, добавьте тормозную жидкость до «MAX» (максимальной) отметки.

Если на панели приборов загорелся индикатор неисправности тормозной системы, проверьте уровень тормозной жидкости. Слишком низкий уровень тормозной жидкости может повлиять на эффективность работы тормозной системы. Если уровень тормозной жидкости значительно ниже отметки «MIN», как можно скорее, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для диагностики и ремонта.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте новую и чистую тормозную жидкость. Попадание в нее пыли, воды, нефтепродуктов и других примесей может привести к повреждениям и неисправности тормозной системы. При замене или доливке тормозной жидкости, используйте тормозную жидкость, указанную в спецификации. В противном случае, эффективность торможения может снизиться. Запрещается смешивать и использовать тормозную жидкость различных производителей или типов. Перед снятием крышки бачка тормозной жидкости и его заполнением, тщательно очистите область вокруг бачка, чтобы в него не попала грязь. После каждой заливки тормозной жидкости, по завершении заполнения, необходимо прокачать тормозную магистраль для удаления воздуха из тормозной системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте осторожность и не допускайте попадания тормозной жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, незамедлительно промойте большим количеством воды и как можно скорее обратитесь к врачу за медицинской помощью. При замене тормозной жидкости надевайте защитные очки. При попадании тормозной жидкости на окрашенные поверхности, немедленно промойте их чистой водой.

Жидкость системы омывателя

Проверка уровня жидкости омывателя ветрового стекла

Регулярно проверяйте уровень очищающей жидкости в бачке омывателя и своевременно пополняйте его. При температуре окружающей среды равной или ниже 0 С, для предотвращения замерзания, необходимо использовать незамерзающую очищающую жидкость.

Не добавляйте водопроводную воду или охлаждающую жидкость в бачок омывателя. Водопроводная вода может замерзнуть или привести к засору в трубках и распылителях. Брызги охлаждающей жидкости на ветровом стекле могут влиять на обзор и потерю управления автомобиля. Капли охлаждающей жидкости могут повредить открашенные поверхности и элементы декора кузова.

Используйте качественную очищающую жидкостью Очищающая жидкость низкого качества может привести к повреждению насоса стеклоомывателя и засорить распылители. При неисправности системы омывателя, как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для ремонта.

ВНИМАНИЕ

● Жидкость в системе очистителя – огнеопасна. Избегайте попадания искр или огня на бачок системы омывателя с очищающей жидкостью. ● Жидкость в системе омывателя токсична. Контакт с ней или употребление внутрь приведет к получению серьезных травм или даже смерти. Избегайте контакта жидкости с кожей, глазами, и внутренними органами.

Система контроля выбросов выхлопных газов

Меры предосторожности при ремонте

●	Не отсоединяйте и не снимайте любые части или разъемы электронной системы впрыска топлива во избежание попадания воды, масла и других посторонних веществ в герметичные разъемы, или причинения иных повреждений, которые могут повлиять на работоспособность системы.

●	Блок управления ЭБУ (ECU) негерметичен. Не допускайте попадание воды в ЭБУ при осмотре и ремонте автомобиля в сырую и дождливую погоду или при мойке автомобиля.

●	Не устанавливайте возле блока ECU радиоантенны, и другое аналогичное оборудование, которое может создать радио помехи работе системам автомобиля.

●	При проведении проверок или поиске неисправностей и других операциях технического обслуживания, которые могут вызвать повышение температуры, убедитесь, что температура на расстоянии 1см от поверхности ЭБУ не превышает 105°C.

●	Перед проведением сварочных работ с автомобилем, отсоедините блок ЭБУ (ECU).

●	Не снимайте топливные трубки, без необходимости, в т. ч. при неработающем двигателе. Все топливные трубки термостойкие, в них находится топливо под высоким давлением. При необходимости замены топливных трубок или топливного фильтра, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN. Эти операции должен выполнять специалист, в хорошо проветриваемом помещении, предварительно понизив давление в топливной системе.

●	Перед демонтажем топливной магистрали необходимо понизить давление следующим способом: снимите реле топливного насоса и запустите двигатель для работы на холостом ходу, пока двигатель не остановится самостоятельно. При отсоединении топливных трубок, положите вокруг соединений чистое полотенце, для предотвращения растекания протекшего топлива и снижения риска пожара.

●	Перед ослаблением соединений топливопровода, тщательно очистите места соединений и область вокруг. Поместите снятые части на чистую поверхность и накройте их. Не используйте волокнистую тряпку. Если ремонт нельзя завершить оперативно, загерметизируйте открытые части.

●	Запрещается отсоединять клеммы аккумулятора при работающем двигателе.

●	При подключении клемм аккумулятора убедитесь в правильном расположении полюсов аккумулятора. В противном случае это может привести к повреждению электронных элементов.

●	При извлечении топливного насоса из топливного бака, будьте осторожны. Отсоедините, и не включайте топливный насос, так как это может привести к образованию искры.

●	Убедитесь, что положительные и отрицательные клеммы источника питания топливного насоса подключены правильно.

●	Перед измерением компрессии в цилиндрах двигателя отсоедините разъемы топливных форсунок.

●	Категорически запрещается отсоединять провода или разъемы во время работы двигателя. Строго запрещено проверять электрические цепи путем нарушения/ прокалывания изоляции проводов.

Стеклоочистители

ПРИМЕЧАНИЕ

● Если на ветровом стекле или щетке стеклоочистителя видны посторонние предметы, удалите их перед использованием стеклоочистителя, чтобы не повредить резиновую полоску щетки стеклоочистителя. ● Зимой, перед включением стеклоочистителя, полностью очистите стеклоочиститель и лобовое стекло от льда и снега. ● Не очищайте щетки стеклоочистителя бензином, ГСМ, растворителями краски или другим подобным реагентами. ● Во избежание повреждения поводков стеклоочистителя или других элементов, не протирайте и не проворачивайте самостоятельно поводки и щетки стеклоочистителя. Не прилагайте значительных усилий при замене щеток стеклоочистителя.

Проверка щеток стеклоочистителя

Проведите кончиком пальца вдоль чистящей кромки резиновой ленты щетки, чтобы проверить ее на шероховатость и загрязнение.

Если щетка недостаточно чистая, используйте смоченную мягкую губку для очистки резиновой ленты щетки. Сначала воспользуйтесь специальным чистящим раствором или мягким моющим средством для очистки стеклоочистителя и щетки, а затем промойте их чистой водой.

Если после очистки стекла и стеклоочистителя на ветровом стекле остаются разводы или грязь, значит резинка стеклоочистителя изношена или повреждена, и ее необходимо заменить.

Замена щеток стеклоочистителя

1.	Поднимите поводок стеклоочистителя, нажмите и удерживайте кнопку разъема между щеткой стеклоочистителя и поводком стеклоочистителя.

2.	Отклоните щетку на некоторой угол, а затем снимите щетку стеклоочистителя в направлении, указанном ниже.

3.	Установите новую щетку в обратной последовательности.

Обслуживание стеклоочистителей

Если стеклоочистителями не пользовались в течение длительного времени, резиновая лента на них может продавиться и деформироваться. В таком случае они могут дрожать, издавать аномальный шум и не смогут очищать полностью стекло во время первых нескольких циклов работы. Неисправность может исчезнут после непродолжительной работы, или очистки щеток.

Во время длительной стоянки автомобиля, рекомендуется поднимать поводки щеток стеклоочистителя. Перед началом движения верните щетки стеклоочистителя в исходное положение (рабочая поверхность стеклоочистителя перпендикулярна стеклу), это может снизить вероятность деформации резиновой ленты.

Распространенные неисправности при работе щеток стеклоочистителя:

| Неисправность | Рисунок | Неисправность | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| Дугообразные тонкие полосы |  | Тонкие и длинные дугообразные полосы, влияющие на обзор. | 1. Инородные материалы на резиновой ленте щетки стеклоочистителя; 2. Повреждение рабочей кромки резиновой ленты. |
| Вертикальные полосы |  | Щетка стеклоочистителя издает аномальный звук и дрожит, а резиновая лента двигается с рывками. | 1. На стекле видны следы масла или воска; 2. Резиновая лента щетки стеклоочистителя деформирована. |
| Пятна |  | После удаления воды стеклоочистителем, на стекле остаются пятна. | Резиновая лента щетки стеклоочистителя деформирована. |
| Широкая полоса |  | Резиновая лента не плотно пристает к поверхности стекла и не вытирает его. | Недостаточное давление стеклоочистителя в результате деформации резинки или основы стеклоочистителя. |

Примечание: в случаях, когда имеют место указанные выше неисправности, необходимо принять меры согласно главе «Щетки стеклоочистителя». Если неисправность невозможно устранить указанным образом, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр CHANGAN для проверки и обслуживания.

Аккумуляторная батарея

Саморазряд аккумуляторной батареи

Саморазряд аккумуляторной батареи неизбежен. При длительной стоянке автомобиля (более 2х месяцев), мощность аккумуляторной батареи будет значительно снижена. На саморазряд аккумуляторной батареи влияют такие факторы, как температура и условия хранения

●	Скорость саморазряда увеличивается с повышением температуры окружающей среды;

●	Саморазряд аккумулятора ускоряется, при хранении его в помещении с высокой влажностью и запыленностью.

Способы снижения саморазряда батареи

●	Крепление клемм аккумуляторной батареи не должны быть ослаблены;

●	Содержите поверхность и контакты аккумуляторной батареи в чистоте;

●	При длительной стоянке автомобиля, снимите аккумуляторную батарею, и храните ее в относительно сухом помещении с умеренной температурой воздуха;

●	Старайтесь не пользоваться электроприборами автомобиля и другими сторонними потребителями при выключенном двигателе.

Причины разряда аккумуляторной батареи

Разряд аккумуляторной батареи происходит, главным образом, по следующим причинам:

●	Работа электрических устройств, постоянно потребляющих электроэнергию (например, противоугонная сигнализация);

●	Неудовлетворительная изоляция элементов на автомобиле вызывает утечки;

●	Минусовая клемма не отключена, что вызывает токи покоя и токи утечки, приводящие к быстрому разряду батареи электропотребителями и потере энергии;

●	Работа электрических устройств в автомобиле при неработающем двигателе.

Проверка зарядки аккумуляторной батареи

●	Состояние аккумуляторной батареи с индикатором можно определить по цвету индикатора (см. информацию на табличке аккумуляторной батареи).

●	Проверка с помощью вольтметра и использованием фар головного освещения в качестве нагрузки: подсоедините вольтметр к аккумуляторной батарее и замерьте показание напряжения аккумуляторной батареи (АКБ). Затем включите фары головного освещения. Если напряжение аккумуляторной батареи не ниже 10В и не падает быстро, двигатель автомобиля может быть запущен. После запуска автомобиля на холостом ходу происходит подзарядка аккумуляторной батареи. Если напряжение аккумуляторной батареи быстро падает при включенных фарах головного освещения, зарядите аккумуляторную батарею с помощью зарядного устройства.

Последовательность замены аккумуляторной батареи

При снятии аккумуляторной батареи, сначала отсоедините отрицательную клемму батареи, а затем отсоедините положительную клемму.

При установке аккумуляторной батареи, сначала присоедините положительную клемму, а затем присоедините отрицательную клемму и затяните накидным или гаечным ключом M10.

Шины и диски

Обслуживание шин

При движении автомобиля старайтесь избегать ударов или преодоления больших препятствий, таких как выбоины, выступы, ямы, бордюрные камни и т.д.

Не допускайте протирания и порезов боковины шины.

Регулярно проверяйте поверхность шины на наличие порезов, посторонних предметов и неравномерного износа.

Если износ протектора неравномерен, это может указывать на отклонение углов установки колес, и разбалансировку.

Регулярно проверяйте и очищайте поверхность шин от посторонних предметов, застрявших в шинах.

Ежемесячно проверяйте износ шин по индикатору на шинах. Если износ протектора находится на одном уровне с индикатором износа, замените шины.

При обнаружении неравномерного износа или повреждений на рисунке протектора или на боковой поверхности шины (порезы, «грыжи» или трещины), своевременно произведите замену шины.

Давление в шинах проверяйте не реже одного раза в месяц (включая запасное колесо), во избежание повышенного расхода топлива. Разница давления в шинах на одной оси не должна превышать более 5КПа. Давление в запасной шине проверяется каждые шесть месяцев, чтобы убедиться, что давление в шинах составляет 420 кПа ± 10 кПа. Своевременно проверяйте давление в шинах при значительном изменении температуры окружающей среды.

При использовании шин более 6 лет, их необходимо заменить, даже при отсутствии повреждений.

ВНИМАНИЕ

Категорически запрещается использовать шины с повышенным износом протектора. Это очень опасно. Изношенные шины значительно снижают эффективность торможения, точность и остроту рулевого управления. Допускается использование колес и шин только того же размера и типа, что и изначально установлены на автомобиле. В противном случае, это влияет на эффективность и безопасность автомобиля, и возникает риск аварий и травм.

Способы контроля давления в шинах

1.	Отверните колпачок колесного ниппеля (клапана давления) и снимите его;

2.	Измерьте давление в шинах с помощью манометра. Если давление в шинах в холодном состоянии не соответствует рекомендованному, отрегулируйте его.

3.	Если давление избыточно, нажмите на сердечник клапана (внутри клапана шины), для снижения давления воздуха до необходимого значения.

4.	После проверки и регулировки давления, установите колпачок на ниппель для предотвращения попадания пыли и влаги.

Перестановка колес

Для обеспечения равномерного износа передних и задних колес автомобиля, рекомендуется менять шины каждые 10.000км. При обнаружении неравномерного износа, необходимо произвести преждевременную перестановку колес. Рекомендации по перестановке приведены на рисунке ниже.

A:	Схема перестановки колес без запасного колеса:

B:	Схема перестановки колес с направленным рисунком протектора:

C:	Схема перестановки колес с полноразмерным запасным колесом:

При замене колес проверьте износ тормозных колодок и дисков. После замены колес, проверьте и отрегулируйте давление передних и задних шин. Проверьте на соответствие рекомендованным значениям моменты затяжки колесных гаек.

Если автомобиль оснащен системой контроля давления в шинах, после их замены необходимо провести перекалибровку. Обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

Использование зимних шин и цепей противоскольжения

При движении по снегу и льду рекомендуется использовать зимние шины или цепи противоскольжения.

Установка зимних шин значительно повысит управляемость автомобиля при движении по снегу и льду. Рекомендуется устанавливать зимние шины при среднесуточной температуре окружающей среды ниже +7°С.

При подборе и установке зимних шин, необходимо выбирать шины с тем же типом, размером и грузоподъемностью, что и установленные автопроизводителем. Индекс скорости и давление воздуха в зимних шинах должны соответствовать требованиям автопроизводителя и дилеров. В противном случае будет затронута безопасность и управляемость автомобиля, возрастет риск несчастных случаев и получения травмы.

Замененные шины необходимо промаркировать по направлению вращения и хранить в прохладном, сухом месте. При повторном использовании шин, устанавливайте их в прежнем направлении вращения.

Своевременно устанавливайте летние или всесезонные шины при повышении среднесуточной температуры окружающей среды до +7 °C.

Цепи противоскольжения не должны превышать 9мм. Для переднеприводных автомобилей цепи противоскольжения должны быть установлены на передние колеса. Для полноприводных автомобилей цепи противоскольжения необходимо устанавливать на передние и задние колеса.

Через первые 0,5 - 1км движения автомобиля после установки цепей, необходима подтяжка цепей для обеспечения безопасности.

Если автомобиль оснащен цепями противоскольжения, избегайте движение по неровным дорогам и создание аварийных ситуаций (таких как резкое ускорение, внезапное торможение и т. д.).

При движении по дорогам общего пользования или расчищенным дорогам, снимите цепи противоскольжения.

При возникновении других вопросов, следуйте инструкциям поставщика цепей противоскольжения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только цепи, подходящие по размерам и спецификации. Не соответствующие или неправильно установленные цепи противоскольжения могут повредить тормозную систему, подвеску, кузов и/или колеса. Данные повреждения не покрываются гарантией завода изготовителя. Если колеса автомобиля оборудованы колесными колпаками, снимите их перед установкой цепей противоскольжения. Шины с отметкой M+S (всепогодные) имеют лучшие характеристики для эксплуатации в зимний период по сравнению с летними, но, как правило, не достигают до характеристик зимних шин.

ВНИМАНИЕ

Для предотвращения потери управляемости автомобиля из-за разницы коэффициента сцепления колес с дорожным покрытием, все колеса должны быть оборудованы зимними шинами. При эксплуатации автомобиля с зимними шинами, скорость автомобиля не должна превышать максимально допустимую скорость зимних шин. В противном случае автомобиль может внезапно потерять управление, повредить или даже спустить шину, что легко приведет к дорожно-транспортному происшествию! При использовании зимних шин и металлических цепей противоскольжения, скорость автомобиля не должна превышать 30 км/ч или предельно допустимую скорость, указанную изготовителем цепей противоскольжения, в зависимости от того, какая из этих скоростей меньше. При использовании зимних шин и неметаллических цепей противоскольжения, скорость не должна превышать 50 км/ч или предельно допустимую скорость, указанную изготовителем цепей противоскольжения, в зависимости от того, какая из этих скоростей меньше. Скорость автомобиля выбирайте в зависимости от погодных условий, дорожной ситуации и плотности движения. Не рискуйте с сопротивлением скольжению зимней шины, во избежание аварии!

Замена колес

Если диск колеса погнут, треснул или покрылся ржавчиной, замените его. В противном случае давление в колесе упадет, и шина может сняться с диска, что приведет к потере управления автомобилем.

Выбор колесных дисков

При необходимости замены колесных дисков убедитесь, что новые колесные диски имеют тот же размер и характеристики, что и диски, установленные производителем.

Не рекомендуется использовать колесные диски:

●	Разноразмерные колесные диски, или диски разного типа;

●	Старые (бывшие в употреблении) колесные диски;

●	Прокатанные и восстановленные диски.

Требования к балансировке колес

Перед заменой колес или при установке новых шин, выполните балансировку колес. При перебортировке шин, так же необходимо балансировать колеса перед установкой.

Общее количество балансировочных грузиков, установленных на одну сторону металлического диска, не должно превышать 2-е шт. Общий вес грузиков не должен превышать 60г. Общий вес самоклеящихся балансировочных грузиков на одну сторону легкосплавного колесного диска - не должен превышать 100г. Убедитесь, что колеса и шины собраны качественно, а динамический дисбаланс не превышает 5г. с одной стороны.

При сборке направленных шин необходимо учитывать, что б направление вращения шин на автомобиле совпадало с направлением вращения, обозначенным на маркировке шин.

Легкосплавные колесные диски

●	Используйте исключительно оригинальные гайки и баллонный ключ для легкосплавных колес.

●	Через 1600 км после перестановки колеса после снятия или замены, проверьте момент затяжки колесных гаек.

●	При использовании цепей противоскольжения будьте осторожны, чтобы не повредить алюминиевые диски.

Предохранители

Расположение предохранителей и реле в блоке предохранителей изображено на внутренней стороне крышки блока предохранителей или на внутренней крышке блока предохранителей приборов.

Блок предохранителей в моторном отсеке

Расположен в моторном отсеке рядом с аккумуляторной батареей.

Блок реле двигателя

Расположен рядом с левой фарой в моторном отсеке.

Блок предохранителей приборов

Блок предохранителей расположен внутри приборной панели со стороны водителя, за отделением для документов. Схема изображена на задней стороне крышки.

Замена предохранителей

1.	Откройте крышку блока предохранителей или блока приборов;

2.	Проверьте целостность предохранителя, определите, не перегорел ли предохранитель;

A:	Нормальный предохранитель;

B:	Перегоревший предохранитель

3.	Извлеките перегоревшие предохранители пинцетом, расположенным в блоке предохранителей моторного отсека или в блоке предохранителей приборов;

4.	Определите причину перегорания предохранителя и устраните неполадки;

5.	Замените предохранитель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Категорически запрещается каким-либо образом вмешиваться и изменять электрическую схему автомобиля. Техническое обслуживание, замена реле и/или сильноточных предохранителей в электрических системах необходимо проводить в авторизованном сервисном центре CHANGAN. Перед заменой предохранителей - выключите зажигание и отключите электрооборудование и потребители. При замене предохранителей, устанавливайте предохранители с такими же параметрами, как изначально установленные. В противном случае электрическое оборудование автомобиля может быть повреждено. Если вновь замененный предохранитель с аналогичными параметрами сразу же перегорает после установки, проверьте, и, при необходимости, отремонтируйте все электроприборы в авторизованном сервисном центре CHANGAN. Для реализации дополнительных функций, добавляемых пользователем, даже при наличии в системе автомобиля определенных предохранителей, не имеющих конкретной функции, не снимайте и не используйте их для замены.

Расположение предохранителей и реле в основном блоке предохранителей в моторном отсеке:

Расположение реле во вспомогательном блоке предохранителей в моторном отсеке

Компоновка предохранителей и реле в блоке предохранителей приборов

Обслуживание

Очистка кузова и уход за лакокрасочным покрытием

Мойка

Автомобиль необходимо вымыть как можно скорее, при следующих условиях:

●	Когда автомобиль грязный или сильно запыленный;

●	После поездок вдоль моря или по соляно-щелочной дороге;

●	После поездок в зонах, загрязненных сажей, минеральной пылью, железным порошком или химикатами;

●	Когда лакокрасочная поверхность покрыта каменноугольной смолой, соком, или мертвыми насекомыми или личинками.

●	Если на поверхность лакокрасочного покрытия попал бензин или другие нефтепродукты.

При мойке под высоким давлением, не направляйте поток воды непосредственно на дверные проемы, окна и люк.

Перед мойкой автомобиля, всегда закрывайте люк. Не направляйте поток воды на уплотнители окон и люка. В сезон с интенсивным солнечным светом своевременно протирайте и очищайте поверхность стеклянного люка мягкой тканью и губкой в прохладном месте, в тени.

Удаляйте и своевременно протирайте песок и пыль на уплотнителях люка в дождливое время.

Избегайте сильного напора воды из пистолета под большим давлением на расстоянии менее 40см от поверхности кузова автомобиля. Это может привести к его затоплению, снятию слоя лакокрасочного покрытия. Наклейки и молдинги могут быть повреждены или оторваны.

Чистящее средство, используемое для мойки автомобиля, должно быть нейтральным (см. меры предосторожности и инструкции изготовителя). Запрещается использовать кислотные или щелочные чистящие средства.

При очистке внутренней поверхности стекла двери багажного отделения, слегка смочите мягкую ткань водой до влажного состояния. Аккуратно протрите окно в направлении, параллельном нагревательным проводам или антенне. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать или не повредить нагревательный провод или антенну.

После мойки автомобиля в зимнее время или при отрицательной температуре окружающей среды, откройте люк и протрите насухо уплотнитель люка и стеклянный люк сухой мягкой тканью.

При полировке автомобиля воском, обязательно удалите воск с ветрового стекла.

ПРИМЕЧАНИЕ

● Запрещается мыть автомобиль или покрывать его воском при работающем двигателе. ● Перед использованием средства для очистки автомобиля убедитесь, что оно подходит для вашего автомобиля. ● Прежде чем мыть автомобиль, убедитесь, что крышка топливозаливной горловины закрыта должным образом. ● Избегайте очистки пластиковых деталей паром и водой при температуре выше 80 °C. ● Не используйте очиститель стекол для очистки внутренней поверхности стекла с обогревом или антенной. ● Никогда не используйте едкие и активные моющие средства для очистки стеклянных поверхностей автомобиля. ● Для мытья люка не используйте растворители ржавчины, ГСМ, агрессивные вещества, кислые или сильно щелочные химикаты или чистящие губки. ● Смазка, рекомендуемая для уплотнения люка: DuPont XP1A6, Rail grease: Nato Dowsyn 2602.

Рекомендации по уходу за лакокрасочным покрытием автомобиля

●	Не допускайте контакта с концентрированными кислотами или основаниями;

●	Для очистки используйте специальную обтирочную салфетку, для предотвращения соприкосновения твердых предметов с поверхностью лакокрасочного покрытия;

●	Не допускайте контакта с такими летучими веществами, как бензин и моторное масло и, в случае попадания небольшого количества этих веществ на лакокрасочное покрытие, удалите их немедленно с помощью специальной обтирочной ткани;

●	Регулярно проводите профессиональное обслуживание для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. Обработку воском и полировку автомобиля рекомендуется проводить один или два раза в год.

Если краска на поверхности автомобиля поцарапана, очистите и высушите поврежденную поверхность, отшлифуйте ее наждачной бумагой 1500#, а затем отполируйте ее шерстяным полировочным кругом. Если устранить повреждение не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN.

Техническое обслуживание оборудования

Рекомендуется смазывать дверные и оконные уплотнения не реже одного раза в год. Используйте чистую тряпку для нанесения силиконовой смазки на резиновые уплотнения, чтобы сделать их более прочными, улучшить герметизацию и избежать прилипания или скрипа.

При длительном хранении автомобиля, распылите силиконовую смазку на все двери, в т. ч. и уплотнения багажника, и нанесите воск на лакокрасочную поверхность на стыке уплотнений, для предотвращения прилипания.

Регулярно смазывайте петли и замки дверей и капота.

Защита от коррозии

Причины коррозии автомобилей

Основными причинами коррозии автомобилей являются:

●	Соль, грязь, влага и химические вещества, которые накапливаются в течение долгого времени в таких труднодоступных местах, как шасси, кузов и рама автомобиля.

●	Отслоение лакокрасочного покрытия вследствие аварий, царапин или других повреждений, в т. ч. сколы от камней и песка и т. д.

●	Высокая влажность способствует ускорению образования коррозии. Если какая-либо часть автомобиля в течение длительного времени находится в условиях высокой влажности, даже если другие части автомобиля сухие, автомобиль будет подвержен коррозии. Если часть автомобиля в условиях высокой влажности не может быстро высохнуть из-за плохой вентиляции, это ускорит коррозию деталей.

Эффективные способы защиты от коррозии

Содержите кузов автомобиля в чистоте и сухости;

При обслуживании автомобиля проверьте и промойте двери и сливные отверстия в нижней части автомобиля теплой или холодной водой. Дренажное отверстие должно быть вентилируемым.

При повреждении поверхности автомобиля или отслоения лакокрасочного покрытия, необходимо восстановить поврежденную поверхность как можно быстрее. Не подвергайте поврежденные металлические поверхности воздействию воздуха.

Попадание влаги, пепла, песка и грязи под обшивку салона и во внутренние полости автомобиля может ускорить коррозию. Регулярно проверяйте салон автомобиля с целью убедиться, что он чистый и сухой, особенно, при эксплуатации автомобиля в плохую погоду.

При перевозке (погрузке - выгрузке) коррозионно- химических веществ, таких как удобрения, чистящие средства, щелочь, кислоты и соли, перевозите эти химические вещества в специальных контейнерах для транспортировки и почистите автомобиль сразу после разгрузки.

В зимнее время мойте автомобиль сразу после поездки по дороге, обработанной солью или другими реагентами.

Не рекомендуется парковать автомобиль в непроветриваемых влажных местах.

Не мойте автомобиль в гаражном боксе.

Уборка в салоне автомобиля

Очистка пластиковых деталей

Для очистки пластиковых элементов салона используйте влажную хлопчатобумажную ткань и нейтральный неабразивный водный раствор, чтобы не оставлять подтеков, разводов и не выводимых пятен.

Для удаления масляных или трудновыводимых пятен, используйте специальное средство, которое не содержит растворителей и сохраняет исходную поверхность и цвет деталей. Не рекомендуется протирать салон бумажным полотенцем или салфеткой во избежание образования остатков.

Очистка ремней безопасности

Для очистки ремней безопасности, используйте нейтральный мыльный раствор или теплую воду, и мягкую губку для его удаления. Не используйте отбеливатель, пятновыводитель или абразивный очиститель. После очистки, дайте ремню высохнуть или используйте ткань (губку) для сушки. Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.

Очистка сидений

Очистка кожаных сидений: тщательно очистите поверхность сиденья влажной тканью, и затем протрите ее насухо. Убедитесь, что кожа не промокла, иначе она может стать грубой и потрескаться.

Тканевые чехлы сидений очищайте влажной тканью из микрофибры, смоченной в растворе, содержащем моющее средство. Тщательно протрите весь чехол сиденья, не оставляйте видимых следов. Высушите сиденье насухо.

Для очистки сидений не используйте растворитель для краски, бензол, спирт, бензин и т. д., так как это может повредить поверхность сиденья и элемент обогрева (если сиденье оборудовано обогревом).

Очистка дисплея

Перед очисткой дисплея убедитесь, что дисплей выключен и охлажден. Используйте ткань из микрофибры и чистящее средство для очистки TFT/LCD поверхности дисплея. Протрите поверхность дисплея сухой тканью из микрофибры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте спиртосодержащие растворы, бензин, моющие средства или бытовые очистители для очистки дисплея.

Запотевание фар

При работе осветительных приборов, внутреннее давление в фарах регулируется через вентиляционные отверстия. При попадании внутрь фары влажного воздуха и при низкой температуре отражателя фары, фара может запотеть (при отрицательных температурах образуется иней). Запотевание фар - распространенное явление. Это не является неисправностью и не оказывает негативного влияния на работу системы освещения.

При запотевании фар, образуется влага на внутренней поверхности отражателя фары. Запотевание рассеется через некоторое время, но невозможно гарантировать отсутствие его повторного образования в дальнейшем. Полное рассеивание запотевания может занять от 2 до 3 дней или больше, в зависимости от таких факторов, как температура окружающей среды, влажность воздуха, и время использования фар.

Проверка фар на запотевание

Запустите двигатель, включите дальний свет фар и через 30-40 минут выполните следующие визуальные проверки:

1.	Проверьте наличие/ отсутствие влаги в фаре;

2.	Нет видимого запотевания на расстоянии 1м от фары.

Если фара соответствует вышеуказанным условиям, фары находятся в нормальном состоянии.

Яркость фар

Яркость свечения фар автотранспортных средств строго регламентирована государственными законами и техническим регламентом. Освещение на всех транспортных средствах не может быть слишком ярким или слишком тусклым, иначе это может привести к аварии.

Поскольку данный автомобиль предназначен для правостороннего движения, во избежание ослепления и повышения уровня безопасности встречных транспортных средств, стандарт освещения ближнего света фар применим для текущих требований. Световой поток левой фары ближнего света должен быть ниже, чем правой.

Если освещения фар, по Вашему мнению, недостаточно, обратитесь в авторизованный сервисный центр CHANGAN для проверки и их регулировки.

VIII. Технические характеристики автомобиля

Размеры автомобиля

| Обозначение | Описание размера (мм) | SC7155AAA5/ SC7155ABBH5 |
| --- | --- | --- |
| A | Общая длина | 4500 |
| B | Общая ширина (без зеркал заднего вида) | 1855 |
| C | Общая высота (без загрузки) | 1690 |
| D | Колесная база | 2650 |
| E | Передний свес | 925 |
| F | Задний свес | 925 |
| G | Передняя колея | 1590 |
| H | Задняя колея | 1595 |

Элементы, не учтенные в размерах автомобиля: наружные зеркала заднего вида, дверные ручки, антенна и т.д.

Двигатель

| Модель двигателя Наименование | JL476ZQCD |
| --- | --- |
| Количество и расположение цилиндров | 4; рядное |
| Диаметр цилиндров × ход поршня, мм | 76x82.6 |
| Свечи зажигания | RER6WYPB HU10A80P |
| Зазор свечей зажигания, мм | 0,7 – 0,8 |
| Момент затяжки свечей зажигания, Н.м | 22,5 ± 2,5 |
| Рабочий объем, мл | 1499 |
| Степень сжатия | 9.5 : 1 |
| Номинальная мощность без навесного оборудования, кВт (мин-1) | 115 (5500) |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 105 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (мин-1) | 225 (2000~4000) |
| Частота вращения холостого хода, (мин-1) | 720±50 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |

Характеристики автомобиля

| Модель Наименование | SC7155AAA5 | SC7155ABBH5 |
| --- | --- | --- |
| Проходимость | Угол подъема ≥(°) | 21 |
|  | Угол спуска ≥(°) | 25 |
|  | Минимальный дорожный просвет (без нагрузки), мм | 190 |
|  | Минимальный диаметр поворота, м | 11,2 |
| Динамические | Максимальная скорость автомобиля, км/ч | 180 |
|  | Максимальный уклон, % | 30% |
| Экономическая эффективность* | Расход топлива (смешанный цикл), л/100км.* | 7,8 | 7,2 |
| Объем багажного отделения, л | 505-1415 |
| Свободный ход педали тормоза, мм | 5-10 |
| Допустимая толщина тормозных накладок, мм | Передние: 9; Задние: 7,8 |
| Тип привода | Передний привод |

Примечание*: В зависимости от условий эксплуатации, фактический расход топлива может отличаться от указанных значений.

Спецификации колес и шин, рекомендованное давление в шинах в холодном состоянии

| Диски | Шины | Давление в шинах (кПа) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Без загрузки | С полной загрузкой |
|  |  | Передние | Задние | Передние | Задние |
| 17x7J | 225/60 R17* | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 18x7J | 225/55 R18 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 17x4T | T165/80 R17 | 420 | 420 | 420 | 420 |

*	На шины данной спецификации допустима установка цепей противоскольжения.

Углы установки колес (без нагрузки)

| Параметры | Значение параметра |
| --- | --- |
| Параметры передних колес | Угол поперечного наклона шкворня, (°) | 12.58°±0.75° |
|  | Угол продольного наклона шкворня (Caster), (°) | 4.35°±0.75° |
|  | Угол развала, (°) | -0.5°±0.5° |
|  | Угол схождения, (°) | 0°±0.1° |
| Параметры задних колес | Угол развала, (°) | -1°±0.5° |
|  | Угол схождения, (°) | 0°±0.1° |

Масса автомобиля

| Модель Параметры | SC7155AAA5 | SC7155ABBH5 |
| --- | --- | --- |
| Максимально допустимая общая масса (полная нагрузка), кг | 1835 | 1866,9 |
| Нагрузка по осям, кг. | Передняя ось | 983 | 986 |
|  | Задняя ось | 852 | 880,9 |
| Снаряженная масса, кг. | 1460 | 1491,52 |
| Нагрузка по осям, кг. | Передняя ось | 864 | 872,89 |
|  | Задняя ось | 596 | 618,63 |

Заправочные жидкости и объемы

| Параметры | Спецификация | Объем |
| --- | --- | --- |
| Топливо | Высококачественный автомобильный бензин с октановым числом не менее 92 | 58 л. |
| Масло двигателя (JL476ZQCD) | Масло 5W-30, соответствующее классу Q/JDJ-GY5 | 3,5 л. |
| Очиститель топлива | GFSC001 | 150 мл. бутылка/ 1 очистка |
| Масло в МКПП (TM036FMB) | Castrol BOT130M GL-475W/90 | 2,0 ± 0,1 л. |
| Масло в АКПП (TF-71SC) | AW-1 | 6,1 л. |
| Охлаждающая жидкость двигателя | BASF Glysantin G30 | 6,2 ± 0,2 л. |
| Масло системы кондиционирования воздуха | SP10 | 120 мл. |
| Хладагент системы кондиционирования воздуха | R134a | 500 г. |
| Жидкость омывателя ветрового стекла | ZT-30 | ～ 3,0 л. |
| Тормозная жидкость | HZY4 | ～ 1,0 л. |

Список сокращений

| Сокращение | Обозначение |
| --- | --- |
| ABS/ АБС | Antilock Brake System/ Антиблокировочная тормозная система |
| TCS | Traction Control System / Антипробуксовочная система контроля тяги |
| ESC | Electronic Stability Control System/ Электронная система курсовой устойчивости |
| EPB | Electrical Parking Brake/ Электромеханический стояночный тормоз |
| AUTO HOLD | Automatic Parking Function/ Автоматическая система удержания автомобиля |
| HHC | Hill Hold Control/ Система помощи при подъеме |
| EPS | Electric Power Steering/ Электроусилитель рулевого управления |
| TPMS | Tire Pressure Monitoring System/ Система контроля давления в шинах |
| ДХО | Дневные Ходовые Огни |
| DAA | Drive Away Assist/ Система помощи при начале движения |
| EBD | Electronic Brakeforce Distribution / Электронная система распределения тормозных усилий |
| ALR | Automatically Locking Retractor / Автоматически запирающееся втягивающее устройство |
| SRS | Supplemental Restraint System / Дополнительная удерживающая система |
| DAB | Driver Airbag / Подушка безопасности водителя |
| PAB | Passenger Airbag / Подушка безопасности пассажира |
| SAB | Side Airbag / Боковая подушка безопасности |
| CAB | Curtain Airbag / Шторки подушки безопасности |
| AT/ АКПП | Automatic Transmission/ Автоматическая коробка передач |
| MT/ МКПП | Manual Transmission/ Механическая коробка передач |
| IMT | Intelligent Manual Transmission / Интеллектуальная механическая коробка передач |
| CD | Compact Disc/ Компакт диск |
| DVD | Digital Versatile Disc/ Цифровой универсальный диск |
| USB | Universal Serial Bus/ Универсальная последовательная шина |
| ECU/ЭБУ | Electronic Control Unit/ Электронный блок управления |

| Сокращение | Обозначение |
| --- | --- |
| LCD | Liquid Crystal Display/ Жидкокристаллический дисплей |
| LED | Light Emitting Diode/ Светоизлучающий диод |
| CO | Carbon Monoxide/ Окись углерода |
| VIN | Vehicle Identification Number/ Идентификационный номер автомобиля |
| SBR | Seat Belt Reminder / Напоминание о ремнях безопасности |
| APA | Automatic Parking Assist/ Автоматический ассистент при парковке |
| LDW | Lane Departure Warning/ Предупреждение о смене полосы |
| TSR | The Speed Limit Sign Recognition/ Распознавание знака ограничения скорости |
| HDC | Hill Decent Control/ Система помощи при спуске |
| TSP | Telematics Service Provider/ Поставщик услуг телематики |
| POI | Point Of Interest/ Достопримечательности |
| ACC | Adaptive Cruise Control/ Адаптивный круиз контроль |
| LAS | Lane Assistant System / Система ассистента полосы движения |
| HTR | High Temperature Reclamp/ Система регулировки (фиксации) стояночного тормоза при высоких температурах |
| DBF | Dynamic Break Function/ Функция динамического торможения |
| HPS | Hydraulic Power Steering/ Гидроусилитель рулевого управления |
| TFT | Thin Film Transistor/ Тонкопленочный транзистор |

# Text boxes

Руководство по эксплуатации автомобиля CHANGAN CS55